Уникальный идентификатор НТЗ: ID = 469386162

Наименование НТЗ: Эксплуатация Машинно-тракторного парка

Расположение НТЗ: C:\АСТ\Карабаницкий МТП бакалавры.ast

Авторский коллектив НТЗ: Карабаницкий А.П.

Дата создания НТЗ: 01.11.2012

Дата конвертации НТЗ: 21.09.2012

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

1 часть

Теоретические основы эксплуатации МТП

2 часть

Техническая эксплуатация машин

Содержание тестовых материалов

1 часть

Теоретические основы эксплуатации МТП

1. Задание {{ 70 }} ТЗ № 70

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению f= 0,2 составляет:

  3,6 кН

36 кН

9 кН

1,8 кН

2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2

Способность двигателя преодолевать временные перегрузки оценивается по:

коэффициенту приспособляемости ;

степени загрузки двигателя

максимальному крутящему моменту

тяговому КПД трактора

3. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92

Структура производственного сельскохозяйственного процесса:

4. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94

График тягового баланса трактора в условиях недостаточного сцепления:

(обозначения: - касательная сила тяги трактора; - максимальная сила сцепления движителя трактора с почвой; - силы, затрачиваемые трактором на самопередвижение и преодоление подъёма; - коэффициент сцепления движителя трактора с почвой; - сила тяги трактора)

5. Задание {{ 23 }} ТЗ 23 Тема 0-0-0

Цель науки об эксплуатации машинно-тракторного парка:

разработка методов высокоэффективного использования и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве

обоснование оптимального состава взаимосвязанных технологических комплексов машин и агрегатов

обоснование оптимального состава и режимов работы МТА

выбор и обоснование эффективных способов и средств технического обслуживания МТП

6. Задание {{ 24 }} ТЗ 24 Тема 0-0-0

Характеристика агрегата ДТ-75 М + СП-16 + 3 СЗП-3,6 :

многомашинный, однородный, посевной, с приводом от опорно-ходовых колёс

многомашинный, комплексный, посевной, с приводом от ВОМ трактора

одномашинный, посевной, однородный, с приводом от ВОМ трактора

одномашинный, симметричный, с приводом от опорно-ходовых колёс,

севной.

7. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении k= 50 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно:

21 кн

23,3 кн

15 кн

210 кн

8. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении k= 50 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

21 кн

10 кн

60 кн

35 кн

9. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-10 при удельном сопротивлении k=1,4 кН/м равно:

14,0 кН

7,1 кН

11,4 кН

7,0 кН

10. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении k= 1,1 кН/м равно:

3,96 кН

3,27 кН

4,70 кН

2,50 кН

11. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению f= 0,2 составляет:

3,6 кН

36 кН

9 кН

1,8 кН

13. Задание {{ 33 }} ТЗ 33 Тема 0-0-0

Основные эксплуатационные показатели работ машин: а) технологические; б) энергетические; в) экономические; г) эргономические; д) показатели надёжности; е) мощностные; ж) производственные; з) ресурсосберегающие; и) технические:

а, б, в, г, д

д, е, ж, з, и

а, в, ж, з, и

в, г, д, е, ж, з

14. Задание {{ 34 }} ТЗ 34 Тема 0-0-0

Технологические показатели рабочих машин характеризуют:

качество выполнения машиной технологического процесса

удельный расход энергии на единицу объёма выполненной работы

производительность машин в составе агрегата

приспособленность машин к биологическим и физиологическим особенностям механизатора

15. Задание {{ 35 }} ТЗ 35 Тема 0-0-0

Энергетические показатели рабочих машин характеризуют:

удельный расход энергии в расчёте на единицу объёма выполняемой работы

качество выполнения машиной технологического процесса

производительность машин в составе агрегата

способность машин выполнять заданные функции

16. Задание {{ 36 }} ТЗ 36 Тема 0-0-0

Экономические показатели рабочих машин выражаются:

производительностью и эксплуатационными затратами

воздействием на окружающую среду

способностью выполнять заданные функции в заданных условиях

расходом энергии в расчёте на единицу объёма выполняемой работы

17. Задание {{ 37 }} ТЗ 37 Тема 0-0-0

Экологические показатели рабочих машин характеризуют:

воздействие их на окружающую среду

удельный расход энергии на единицу объёма выполняемой работы

качество выполняемого технологического процесса

способность выполнять в заданных условиях заданные функции

18. Задание {{ 38 }} ТЗ 38 Тема 0-0-0

Эргономические показатели рабочих машин определяют:

приспособленность к биологическим, физиологическим и другим особенностям механизатора

степень воздействия на окружающую среду

качество выполняемого технологического процесса

производительность и эксплуатационные затраты при выполнении технологического процесса

19. Задание {{ 39 }} ТЗ 39 Тема 0-0-0

Показатели надёжности рабочих машин характеризуют:

способность выполнять заданные функции в заданных условиях

приспособленность к биологическим, физиологическим и другим особенностям механизатора

качество выполняемого технологического процесса в соответствии с агротребованиями

степень воздействия на окружающую среду

Комплектование машинно-тракторных агрегатов

20. Задание {{ 46 }} ТЗ 46 Тема 0-0-0

При расчёте транспортных агрегатов необходимо учитывать:

возрастание тягового сопротивления при трогании и остановках агрегатов

состояние поля и тип движителя трактора

квалификацию механизатора

техническое состояние трактора

21. Задание {{ 47 }} ТЗ 47 Тема 0-0-0

Одно из основных правил при составлении многомашинных симметричных агрегатов заключается в том:

чтобы вектор суммарной силы сопротивления присоединённых машин совпадал с продольной осью трактора

чтобы обеспечивался хороший обзор агрегата

чтобы до минимума свести поворотную полосу

чтобы обеспечить высокую маневренность агрегата

22. Задание {{ 48 }} ТЗ 48 Тема 0-0-0

Последствием неправильной установки вылета маркёра на посевном агрегате может быть:

нарушение размера стыковых междурядий

неравномерное движение агрегата

ухудшение манёвренности

нарушение прямолинейности движения

23. Задание {{ 72 }} ТЗ № 72

Максимально возможное число сеялок СЗП-3,6 с удельным тяговым сопротивлением k= 1 кН/м в агрегате с трактором Т-70С, работающим на четвёртой передаче с номинальным тяговым усилием Р=12 кН, будет равно:

3

4

2

1

24. Задание {{ 73 }} ТЗ № 73

Основной рабочей передачей трактора ДТ-75 М, работающего с плугом ПЛН-4-35 при условии, что расчётный коэффициент использования тягового усилия  на второй передаче равен 0,68, на третьей – 0,88, на четвёртой – 0,92, на пятой – 0,96 (оптимальное значение этого коэффициента =0,90), будет:

третья

четвёртая

пятая

вторая

25. Задание {{ 74 }} ТЗ № 74

Расчётный коэффициент использования тягового усилия трактора на ровном поле (i=0) определяется по формуле:

=

=

=

=

26. Задание {{ 75 }} ТЗ № 75

Скорость движения уборочного агрегата в зависимости от пропускной способности комбайна определяется по формуле:

27. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95

Тяговое сопротивление одномашинного непахотного агрегата на ровном участке поля определяется по формуле:

28. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 0-0-0

Способом движения агрегата называется

закономерность циклично повторяющихся элементов движения

чередование работы агрегата по различным загонам рабочего участка

закономерность перевода агрегата из рабочего положения в транспортное

закономерность и вид поворотов внутри загона

29. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 0-0-0

Под кинематическим центром агрегата подразумевается:

проекция на плоскость движения центра тяжести трактора

проекция на плоскость движения центра тяжести МТА

проекция на плоскость движения точки присоединения машины к трактору

условная геометрическая точка на плоскости движения, траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения

30. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 0-0-0

Расположение кинематического центра агрегата зависит от:

типа трактора

типа агрегата

состава агрегата

вида сельхозмашин, включенных в агрегат

31. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 0-0-0

Кинематическая длина агрегата определяется:

расстоянием от кинематического центра агрегата до линии, проходящей через наиболее удалённые по ходу МТА точки рабочих органов машин

и прямолинейном движении

расстоянием от точки присоединения машин к трактору до наиболее удалённой по ходу МТА точки рабочих органов машин

габаритной длиной МТА

расстоянием от центра тяжести трактора до наиболее удалённой по ходу

А точки рабочих органов машин

32. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 0-0-0

Радиус поворота агрегата зависит от:

типа и состава агрегата

типа трактора

вида выполняемой работы

рабочей длины гона

33. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 0-0-0

Рабочая длина гона определяется:

длиной рабочего участка

расстоянием между загонами

расстоянием между делянками в загоне

расстоянием между контрольными линиями, отделяющими поворотные полосы от остальной части загона

34. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=10 м и длиной выезда е=3 м составит:

33 м

13 м

18 м

23 м

35. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=10 м и длиной выезда е=3 м составит:

18 м

33 м

13 м

23 м

36. Задание {{ 58 }} ТЗ 58 Тема 0-0-0

Основными критериями выбора ресурсосберегающих способов движения МТА являются:

максимум коэффициента рабочих ходов и минимум затрат времени и топлива на повороты

максимум тягового КПД трактора и минимум тягового сопротивления

регата

минимум затрат времени на технологическое и техническое обслуживание агрегата

максимум производительности за час сменного времени и минимум эксплуатационных затрат

37. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78

Схема способа движения МТА "всвал" выглядит так:

38. Задание {{ 79 }} ТЗ № 79

Схема способа движения МТА "вразвал" выглядит так:

39. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80

Схема способа движения МТА "челноком" выглядит так:

40. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81

Схема способа движения МТА "перекрытием" выглядит так:

41. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82

При движении агрегата в загоне рабочий ход составил =8100 м, холостой ход - = 900 м. Коэффициент рабочих ходов  при этом будет равен:

0,90

0,80

0,95

0,85

42. Задание {{ 59 }} ТЗ 59 Тема 0-0-0

При работе агрегата ДТ-75М + ЛДГ-10А в загоне со скоростью 10 км/ч за семичасовую смену, при коэффициенте использования времени смены 0,8, производительность (наработка) будет равна:

56 га/см

70 га/см

80 га/см

50 га/см

43. Задание {{ 60 }} ТЗ 60 Тема 0-0-0

Пахотный агрегат Т-150 + ПЛП-6-35 вспахал поле площадью 120 га за 60 часов. Его фактическая производительность за семичасовую смену оставила:

14 га/см

2 га/см

20 га/см

8 га/см

44. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 0-0-0

Повышения производительности машинно-тракторных агрегатов в условиях эксплуатации можно достичь за счёт:

выбора оптимального состава и скоростного режима, а также снижения непроизводительных затрат времени

максимальной загрузки тракторного двигателя

снижения затрат мощности двигателя трактора на непроизводительную работу

роста материальной заинтересованности механизаторов

45. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 0-0-0

Удельные эксплуатационные затраты тех или иных ресурсов при работе МТА определяются:

делением произведённых затрат за определённый промежуток времени на наработку агрегата за тот же промежуток времени

делением произведённых затрат за смену на часовую производительность агрегата

отношением всех эксплуатационных затрат к сменной производительности агрегата

отношением всех эксплуатационных затрат к часовой производительности агрегата

46. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 18 га/см и расходе топлива за смену 54 кг/см составил:

3,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

47. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

100 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

48. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 250 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

50 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

49. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83

Производительность МТА за час сменного времени рассчитывается по формуле:

50. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84

Сменная производительность агрегата рассчитывается по формуле:

51. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85

Коэффициент использования времени смены определяется по формуле:

52. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,6 ч., непроизводительные затраты времени – 1,4 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,8

0,4

0,7

0,2

53. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87

Правильное графическое отображение зависимости коэффициента рабочих ходов  от длины гона L:

54. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,5 составит:

2,8 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

55. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 5 тракторов МТЗ-80 () и 3-х тракторов ДТ-75 М () при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

6,8 у.э.m

8 у.э.m.

7 у.э.m

6 у.э.m

56. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,8 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

2,0 кг/га

2,5 кг/га

1,1 кг/га

3,0 кг/га

57. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,8. Удельные затраты труда при этом составили:

0,25

0,5

0,75

0,80

58. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

0,22

0,50

0,75

0,80

59. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,7 составит:

3,9 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

60. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,6 составит:

3,4 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

61. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,85 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

1,9 кг/га

2,5 кг/га

1,1 кг/га

3,0 кг/га

62. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 54 кг/см составил:

2,7 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

63. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

60 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

64. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 200 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

40 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

65. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 45 кг/см составил:

3,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

66. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

80 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

67. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

60 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

68. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,2 ч., непроизводительные затраты времени – 1,8 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,74

0,45

0,71

0,28

69. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,9 ч., непроизводительные затраты времени – 1,1 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,84

0,49

0,75

0,62

70. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,65 составит:

3,64 га/ч

28,6 га/ч

5,65 га/ч

56,0 га/ч

71. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 6 тракторов МТЗ-80 () и 4-х тракторов ДТ-75 М () при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

8,6 у.э.m

8 у.э.m.

7 у.э.m

6 у.э.m

72. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,9 затратил 168 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

1,78 кг/га

2,55 кг/га

1,15 кг/га

3,0 кг/га

73. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,75. Удельные затраты труда при этом составили:

0,27

0,5

0,75

0,80

74. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

0,22

0,50

0,75

0,80

75. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,75 составит:

4,2 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

76. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,65 составит:

3,6 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

77. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,85 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

2,2 кг/га

2,5 кг/га

1,1 кг/га

3,0 кг/га

78. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 60 кг/см составил:

3,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

79. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1200 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

48 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

80. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

60 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

81. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 60 кг/см составил:

4,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

82. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

40 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

83. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 400 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

80 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

84. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,6 ч., непроизводительные затраты времени – 1,4 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,80

0,45

0,71

0,28

85. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,2 ч., непроизводительные затраты времени – 1,8 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,74

0,49

0,75

0,62

86. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении k= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно:

25,2 кн

23,3 кн

15 кн

210 кн

87. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении k= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

25,2 кн

10 кн

60 кн

35 кн

88. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-15 при удельном сопротивлении k=1,4 кН/м равно:

21,0 кН

7,1 кН

11,4 кН

7,0 кН

89. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении k= 1,3 кН/м равно:

4,68 кН

3,27 кН

4,70 кН

2,50 кН

90. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес 18 кН, при коэффициенте сопротивления качению f= 0,15 составляет:

2,7 кН

36 кН

9 кН

1,8 кН

91. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 0-0-0

Способом движения агрегата называется

закономерность циклично повторяющихся элементов движения

чередование работы агрегата по различным загонам рабочего участка

закономерность перевода агрегата из рабочего положения в транспортное

закономерность и вид поворотов внутри загона

92. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 0-0-0

Под кинематическим центром агрегата подразумевается:

проекция на плоскость движения центра тяжести трактора

проекция на плоскость движения центра тяжести МТА

проекция на плоскость движения точки присоединения машины к трактору

условная геометрическая точка на плоскости движения, траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения

93. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 0-0-0

Расположение кинематического центра агрегата зависит от:

типа трактора

типа агрегата

состава агрегата

вида сельхозмашин, включенных в агрегат

94. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 0-0-0

Кинематическая длина агрегата определяется:

расстоянием от кинематического центра агрегата до линии, проходящей через наиболее удалённые по ходу МТА точки рабочих органов машин

и прямолинейном движении

расстоянием от точки присоединения машин к трактору до наиболее удалённой по ходу МТА точки рабочих органов машин

габаритной длиной МТА

расстоянием от центра тяжести трактора до наиболее удалённой по ходу

А точки рабочих органов машин

95. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 0-0-0

Радиус поворота агрегата зависит от:

типа и состава агрегата

типа трактора

вида выполняемой работы

рабочей длины гона

96. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 0-0-0

Рабочая длина гона определяется:

длиной рабочего участка

расстоянием между загонами

расстоянием между делянками в загоне

расстоянием между контрольными линиями, отделяющими поворотные полосы от остальной части загона

97. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=3 м составит:

27 м

13 м

18 м

23 м

98. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=3 м составит:

15 м

33 м

13 м

23 м

99. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с петлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=6 м составит:

30 м

13 м

18 м

23 м

100. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 0-0-0

Минимально необходимая ширина поворотной полосы при способе движения с беспетлевыми поворотами для агрегата с радиусом поворота R=8 м и длиной выезда е=6 м составит:

18 м

33 м

13 м

23 м

101. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=8 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,6 составит:

2,7 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

102. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,85 затратил 250 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

2,8 кг/га

2,5 кг/га

1,1 кг/га

3,0 кг/га

103. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 20 га/см и расходе топлива за смену 80 кг/см составил:

4 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

104. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 1500 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

30 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

105. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 300 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

60 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

106. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 30 кг/см составил:

2,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

107. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 4000 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

160 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

108. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 150 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

30 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

109. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 4,9 ч., непроизводительные затраты времени – 2,1 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,70

0,45

0,71

0,28

110. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 4,2ч., непроизводительные затраты времени – 2,8 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,60

0,49

0,75

0,62

111. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=5 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,9 составит:

2,52 га/ч

28,6 га/ч

5,65 га/ч

56,0 га/ч

112. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89

Тракторный парк из 10 тракторов МТЗ-80 () и 5 тракторов ДТ-75 М () при переводе в условные эталонные тракторы будет составлять:

12,5 у.э.m

8 у.э.m.

7 у.э.m

6 у.э.m

113. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=15 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,9 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

1,41 кг/га

2,55 кг/га

1,15 кг/га

3,0 кг/га

114. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 10 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

0,22

0,5

0,75

0,80

115. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91

Агрегат Т-70С+ЛДГ-5 работал со скоростью Vp = 8 км/ч при коэффициенте использования времени смены  = 0,9. Удельные затраты труда при этом составили:

0,28

0,50

0,75

0,80

116. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,8 составит:

4,5 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

117. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88

Производительность агрегата МТЗ-80 + КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения Vp=10 км/ч и коэффициенте использования времени смены =0,65 составит:

3,6 га/ч

28 га/ч

5,6 га/ч

56 га/ч

118. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90

Агрегат Т-150К + ЛДГ-15А за семь часов работы при скорости Vp=14 км/ч и коэффициенте использования времени смены  = 0,85 затратил 200 кг топлива. Удельный расход топлива при этом составил:

1,6 кг/га

2,5 кг/га

1,1 кг/га

3,0 кг/га

119. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 25 га/см и расходе топлива за смену 75 кг/см составил:

3,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

120. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2400 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 25 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

96 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

121. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 450 кг/га. При урожайности 5 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

90 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

122. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 0-0-0

Удельный расход топлива посевным агрегатом Т-70С + ССТ-12Б при сменной производительности 15 га/см и расходе топлива за смену 75 кг/см составил:

5,0 кг/га

30 кг/га

10 кг/га

12 кг/га

123. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 0-0-0

Суммарные денежные затраты за одну смену при выполнении производственной операции составили 2750 руб. Сменная наработка МТА, выполняющего эту операцию, составила 50 га/см. Удельные денежные затраты при этом будут равны:

55 руб./га

250 руб./га

2500 руб./га

25 руб./га

124. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 0-0-0

При производстве озимой пшеницы сумма удельных затрат топлива по всем технологическим операциям составила 420 кг/га. При урожайности 6 т/га удельные затраты топлива на единицу продукции будут равны:

70 кг/т

1250 кг/т

125 кг/т

100 кг/т

125. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 6 ч., непроизводительные затраты времени – 2 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,86

0,45

0,71

0,28

126. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86

Чистое рабочее время  агрегата за семичасовую смену составило 5,8ч., непроизводительные затраты времени – 1,2 ч. Коэффициент использования времени смены  при этом будет равен:

0,83

0,49

0,75

0,62

127. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении k= 60 МПа и глубине вспашки а = 0,25 м равно:

21,0 кн

23,3 кн

15 кн

210 кн

128. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Тяговое сопротивление плуга ПЛП-6-35   при удельном сопротивлении k= 65 МПа и глубине вспашки а = 0,2 м равно:

27,3 кн

10 кн

60 кн

35 кн

129. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-15 при удельном сопротивлении k=2,0 кН/м равно:

30,0 кН

7,1 кН

11,4 кН

7,0 кН

130. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6 при удельном сопротивлении k= 1,5 кН/м равно:

5,4 кН

3,27 кН

4,70 кН

2,50 кН

2 часть

Техническая эксплуатация машин

131. Задание {{ 1062 }} ТЗ 96 Тема 2-3-7

Состояние машины считается исправным, когда:

машина удовлетворяет всем требованиям технологических и технических условий

машина качественно выполняет необходимую работу

машина удовлетворяет всем требованиям технических условий

машина удовлетворяет всем агротехническим требованиям

132. Задание {{ 1063 }} ТЗ 96 Тема 2-3-7

Состояние машины считается исправным, когда:

машина удовлетворяет всем требованиям технологических и технических условий

машина качественно выполняет необходимую работу

машина удовлетворяет всем требованиям технических условий

машина удовлетворяет всем агротехническим требованиям

133. Задание {{ 1064 }} ТЗ 97 Тема 2-3-7

Событие, при котором машина утрачивает частично или полностью способность выполнять заданные функции в конкретных эксплуатационных условиях называется:

неисправностью

поломкой

аварией

отказом

134. Задание {{ 1065 }} ТЗ 98 Тема 2-3-7

Сущность регламентной стратегии технического обслуживания машин заключается в том, что:

устранение последствий отказов производится как «по потребности», так и в профилактическом порядке

обслуживание машин производится в период от одного отказа до другого

обслуживание осуществляется только в запланированные моменты времени

обслуживание осуществляется только при возникновении отказа

135. Задание {{ 1066 }} ТЗ 99 Тема 2-3-7

Сущность планово-предупредительной стратегии технического обслуживания машин заключается в том, что:

устранение последствий отказов производится как «по потребности», так и в профилактическом порядке

обслуживание осуществляется только при возникновении отказа

обслуживание машин производится в период от одного отказа до другого

обслуживание осуществляется только в запланированные моменты времени

136. Задание {{ 1067 }} ТЗ 100 Тема 2-3-7

Планово-предупредительная система ТО и ремонтов машин включает в себя:

эксплуатационную обкатку, периодические ТО, периодические осмотры, ремонты и хранение машин

периодические ТО, ремонты и диагностирование машин

ежемесячное, первое, второе, третье технические обслуживания и ремонты

эксплуатационную обкатку, ремонты и хранение машин

137. Задание {{ 1068 }} ТЗ 101 Тема 2-3-7

Периодичность в мото-часах наработки тракторов первого, второго и третьего технических обслуживаний соответственно равна:

60, 240, 960

100, 200, 300

60, 120, 240

60, 180, 360

138. Задание {{ 1069 }} ТЗ 102 Тема 2-3-7

Периодичность ТО-1, ТО-2, ТО-3 в мото-часах наработки для тракторов, решение о производстве которых принято после 1.01.1982 г., соответственно составляет:

125, 500, 1000

100, 200, 300

250, 500, 1000

150, 450, 900

139. Задание {{ 1070 }} ТЗ 103 Тема 2-3-7

Эксплуатационная  обкатка машины состоит:

из комплекса операций, обеспечивающих нормальную приработку трущихся поверхностей её деталей

из комплекса операций, обеспечивающих поддержание машины в работоспособном состоянии

из операций, способствующих повышению экономичности её работы

из комплекса операций, обеспечивающих высокое качество её работы в процессе эксплуатации

140. Задание {{ 1071 }} ТЗ 104 Тема 2-3-7

Виды периодических технических обслуживаний тракторов:

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО

ЕТО, ТО-1, ТО-2, СО

ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, СО

ТО-3, ТО-2, ТО-1, ТР

141. Задание {{ 1072 }} ТЗ 105 Тема 2-3-7

Виды периодических технических обслуживаний автомобилей:

ЕТО, ТО-1, ТО-2, СО

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО

ТО-1, ТО-2, ТР, СО

ЕТО, ТО-1, СО, ТР

142. Задание {{ 1073 }} ТЗ 106 Тема 2-3-7

Чередование номерных технических обслуживаний тракторов следующее:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 и т.д.

1 2 1 2 1 2 1 3 и т.д.

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 и т.д.

1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 и т.д.

143. Задание {{ 1074 }} ТЗ 107 Тема 2-3-7

Заменяют моторное масло тракторного двигателя при:

ТО-2

ТО-3

ТО-1

СО

144. Задание {{ 1075 }} ТЗ 108 Тема 2-3-7

Газораспределительный механизм тракторного двигателя проверяют и регулируют при:

ТО-2

ТО-1

ТО-3

СО

145. Задание {{ 1076 }} ТЗ 109 Тема 2-3-7

Замену (или промывку) воздухоочистителя производят при:

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СО

146. Задание {{ 1077 }} ТЗ 110 Тема 2-3-7

Промывку топливного бака, масляной системы и системы охлаждения тракторного двигателя необходимо проверять при:

ТО-3

ТО-2

ТО-1

СО

147. Задание {{ 1078 }} ТЗ 111 Тема 2-3-7

Особенностью технического обслуживания сельскохозяйственных машин является то, что:

помимо технических операций выполняются и технологические регулировки

оно осуществляется силами механизатора и вспомогательных рабочих

его проводят в нерабочее время

его проводят по мере возникновения отказов

148. Задание {{ 1079 }} ТЗ 112 Тема 2-3-7

Периодичность технических обслуживаний автомобилей устанавливается:

в километрах пробега

в тоннах перевозимого груза

в мотто-часах работы

по массе расходуемого топлива

149. Задание {{ 1080 }} ТЗ 113 Тема 2-3-7

Третье (ТО-3) техническое обслуживание тракторов должно выполняться:

на посту ТО в центральной ремонтной мастерской

на пункте технического обслуживания бригады (отделения)

с помощью передвижных средств ТО и ремонтов

на центральной усадьбе хозяйства

150. Задание {{ 1081 }} ТЗ 114 Тема 2-3-7

Периодичность технических обслуживаний автомобилей устанавливается:

в зависимости от условий эксплуатации

в зависимости от вида перевозимого груза

в соответствии с установленным регламентом

по мере возникновения отказов

151. Задание {{ 1082 }} ТЗ 115 Тема 2-3-7

Смена моторного масла у двигателей автомобилей должна производиться:

при ТО-1 по графику

при То-2

при СО

по мере необходимости

152. Задание {{ 1083 }} ТЗ 116 Тема 2-3-7

При работе трактора в условиях пустыни или песчаных почв фильтр воздухоочистителя (или масло в его поддоне) заменяют:

через каждые три смены работы

при каждом номерном ТО

при ТО-1

ежемесячно

153. Задание {{ 1084 }} ТЗ 117 Тема 2-3-7

При работе трактора на болотистых почвах очистку наружной поверхности систем охлаждения и смазки должны производить:

ежесменно

через каждые три смены

один раз в сезон

при ТО-1

154. Задание {{ 1085 }} ТЗ № 189

Общая закономерность износа i сопряжения типа "вал-подшипник" в функции времени t графически выглядит так:

155. Задание {{ 1086 }} ТЗ № 190

Период нормальной эксплуатации сопряжённых деталей соответствует временному интервалу:

О А

А В

В С

О В

156. Задание {{ 1087 }} ТЗ № 191

Период приработки сопряжённых деталей соответствует временному интервалу:

ОА

АВ

ВС

ОВ

157. Задание {{ 1088 }} ТЗ 118 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками неисправности ЦПГ тракторных двигателей являются:

дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы        двигателя

металлические стуки в зоне клапанного механизма

перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

158. Задание {{ 1089 }} ТЗ 119 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками изношенности кривошипно-шатунного механизма тракторного двигателя являются:

понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы         двигателя

дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

металлические стуки в зоне клапанного механизма

перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

159. Задание {{ 1090 }} ТЗ 120 Тема 2-3-7

Основными внешними признаками неисправности газораспределительного механизма двигателей тракторов являются:

металлические стуки в зоне клапанного механизма

понижение давления масла и стуки на переменных режимах работы        двигателя

дымление из сапуна, белый дым при запуске и тёмно-синий при работе

перебои в работе отдельных цилиндров двигателя

160. Задание {{ 1091 }} ТЗ 121 Тема 2-3-7

Закоксовывание форсунок двигателя происходит вследствие:

снижения упругости пружины форсунки или неисправности обратного         клапана топливного насоса

частых перегрузок двигателя

неисправности газораспределительного механизма

неисправности подкачивающего насоса

161. Задание {{ 1092 }} ТЗ 122 Тема 2-3-7

При наличии в топливе воздуха дизель

трудно запускается и работает с перебоями

идёт «вразнос»

работает с дымным выхлопом отработанных газов

не развивает максимальной частоты вращения коленчатого вала

162. Задание {{ 1093 }} ТЗ 123 Тема 2-3-7

Разное снижение давления в смазочной системе двигателя может быть вызвано:

засорением сетки маслозаборника или неисправностью перепускного       клапана масляного наcоса

попаданием охлаждающей жидкости в масло

кратковременной перегрузкой двигателя

износом цилиндро-поршневой группы

163. Задание {{ 1094 }} ТЗ 124 Тема 2-3-7

Вспенивание охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя зачастую происходит вследствие:

соединения смазочной и водяной систем двигателя

избыточного давления в системе охлаждения

разрегулированности водяного насоса

кратковременной перегрузки двигателя

164. Задание {{ 1095 }} ТЗ 125 Тема 2-3-7

При отказе клапана-термостата в системе охлаждения дизеля

невозможно поддерживать оптимальный тепловой режим

двигатель не запускается или запускается с трудом

двигатель работает с перебоями

происходит выплёскивание охлаждающей жидкости наружу

165. Задание {{ 1096 }} ТЗ 126 Тема 2-3-7

Основными причинами снижения мощности пускового двигателя являются:

износ ЦПГ и разрегулированность систем питания и зажигания

разрегулированность сцепления и механизма включения редуктора

разряженность аккумуляторной батареи

засорение фильтра-отстойника на топливном баке

166. Задание {{ 1097 }} ТЗ 127 Тема 2-3-7

Скрежет зубьев шестерён КПП при переключении передач на тракторе свидетельствует о:

неисправности муфты сцепления

повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя

неисправности механизмов управления трактора

отсутствия смазки в КПП

167. Задание {{ 1098 }} ТЗ 128 Тема 2-3-7

Соскакивание гусеницы при повороте трактора возможно при:

малом натяжении и большом износе деталей ходовой части

чрезмерном её натяжении и резком повороте

естественном износе направляющего колеса

неопытном управлении

168. Задание {{ 1099 }} ТЗ 129 Тема 2-3-7

Внешними признаками неисправности горизонтального шарнира полурамы (например, трактора Т-150К) являются:

нарушение плавности движения трактора, стуки и шумы в        промежуточной опоре

повышенное букcование трактора

затруднённое переключение передач

повышенная сложность управления трактором

169. Задание {{ 1100 }} ТЗ 130 Тема 2-3-7

Полный отказ гидросистемы трактора, как правило, вызван:

нарушением нормальной циркуляции масла в соответствии с заданным режимом работы гидросистемы

неустойчивой работой двигателя трактора

повышенным износом автоматов возврата золотников распределителя нейтральное положение

наличием растворимых примесей в масле гидросистемы

170. Задание {{ 1101 }} ТЗ 131 Тема 2-3-7

Если навешенная на трактор машина самопроизвольно опускается, то главной причиной является:

разгерметизация замкнутых объёмов гидросистемы

использование некачественного масла

засорен фильтр гидросистемы

недостаточное давление масла в гидросистеме

171. Задание {{ 1102 }} ТЗ 132 Тема 2-3-7

Внешними признаками повышенной сульфации пластин аккумуляторных батарей являются:

быстрое закипание электролита при зарядке

пониженная плотность электролита

повышенная плотность электролита

неравномерная плотность электролита по элементам батареи

172. Задание {{ 1103 }} ТЗ 133 Тема 2-3-7

При коротком замыкании пластин аккумуляторной батареи наблюдается:

окисление выводных клемм

резкое повышение плотности электролита при зарядке

вскипание электролита  при зарядке

резкое понижение напряжения до нуля при испытании нагрузочной вилкой

173. Задание {{ 1104 }} ТЗ 134 Тема 2-3-7

Неустойчивый ход плуга при вспашке плотных почв вызывается:

затуплением лезвия лемехов

отсутствием предплужников

неправильной установкой глубины вспашки

отсутствием на плуге стабилизатора хода

174. Задание {{ 1105 }} ТЗ 135 Тема 2-3-7

Рабочие органы культиватора плохо заглубляются, если:

угол вхождения рабочих органов отрегулирован неправильно

почва слишком плотная

недостаточна его масса

неправильно подобрано энергосредство (трактор)

175. Задание {{ 1106 }} ТЗ 136 Тема 2-3-7

Если при посеве нарушены размеры стыковых междурядий, то причиной этому является:

неправильная установка маркеров и следоуказателей

неисправность сеялки

неправильная установка нормы высева семян

затуплены сошники и забились семяпроводы

176. Задание {{ 1107 }} ТЗ 137 Тема 2-3-7

Под техническим диагностированием понимают:

распознавание технического состояния и свойств машин по          характерным прямым и косвенным параметрам без разборки машины          или сборочных единиц

измерение прямых и косвенных параметров, характеризующих         техническое состояние машины

оценку работы машины по технологическим параметрам

измерение различных параметров машины мастером-диагностом

177. Задание {{ 1108 }} ТЗ 138 Тема 2-3-7

Функциональное диагностирование осуществляется:

по штатным приборам машины и по внешним признакам

с помощью передвижных средств диагностики

интуитивно механизатором

на стационарном посту диагностики

178. Задание {{ 1109 }} ТЗ 139 Тема 2-3-7

Диагностирование машины при ежемесменном техническом обслуживании предусматривает:

определение готовности машины к работе в течение смены

выявление неисправного состояния сборочных единиц

определение остаточного ресурса машины

выявление возможности работы машины до следующего номерного         технического обслуживания

179. Задание {{ 1110 }} ТЗ 140 Тема 2-3-7

Диагностированием при сезонном техническом обслуживании определяется:

готовность машины к соответствующим условиям эксплуатации

готовность машины к работе в течение смены

готовность машины к работе до очередного номерного обслуживания

остаточный ресурс машины

180. Задание {{ 1111 }} ТЗ 141 Тема 2-3-7

Заявочное диагностирование применяется для:

выявления вида, причины и места отказа в машине

определения остаточного ресурса машины

оценки качества ремонта машины

обеспечения сохранности машины в период хранения

181. Задание {{ 1112 }} ТЗ 142 Тема 2-3-7

В период хранения диагностирование осуществляют с целью:

обеспечения сохранности машины

обнаружения возникших отказов

определения остаточного ресурса машины

обеспечения готовности машины к эксплуатации

182. Задание {{ 1113 }} ТЗ 143 Тема 2-3-7

Диагностирование машин с помощью органов чувств человека относится к методам:

органолептическим

инструментальным

прямым

косвенным

183. Задание {{ 1114 }} ТЗ 144 Тема 2-3-7

Объективный метод диагностирования машин предусматривает:

применение инструментов и приборов

объективную оценку визуальных наблюдений

измерение структурных параметров диагностирования

измерение структурных параметров диагностируемого объекта

184. Задание {{ 1115 }} ТЗ 145 Тема 2-3-7

Измерение параметров ускорения вращения коленчатого вала при неустановившихся режимах ДВС производится с целью:

определения мощностных характеристик двигателя

определения технического состояния топливной аппаратуры

определения технического состояния гидросистемы

определения технического состояния трансмиссии

185. Задание {{ 1116 }} ТЗ 146 Тема 2-3-7

Измерением объёма газов, прорывающихся в картер двигателя можно оценить техническое состояние:

цилиндро-поршневой группы двигателя

топливной системы двигателя

смазочной системы двигателя

кривошипно-шатунного механизма

186. Задание {{ 1117 }} ТЗ 147 Тема 2-3-7

Виброакустический метод диагностирования основан

на измерении сигнала, характеризующего механические колебания сопряжённых деталей машины

на измерении сигнала, характеризующего изменение давления в         различных системах двигателя

на определении температурного режима в различных точках машины

на измерении ускорения вращения коленчатого вала двигателя при          неустановившихся режимах работы

187. Задание {{ 1118 }} ТЗ 148 Тема 2-3-7

Измерив давление в соответствующих местах трактора, можно оценить техническое состояние:

смазочной системы, подшипниковых сопряжений коленчатого вала,          цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма

механической трансмиссии и заднего моста

ходовой системы и механизмов управления

системы охлаждения и электрооборудования

188. Задание {{ 1119 }} ТЗ 149 Тема 2-3-7

По давлению в конце такта сжатия ДВС судят о техническом состоянии:

цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма

топливного насоса высокого давления и форсунок

кривошипно-шатунного механизма и шестерен газораспределения

системы смазки и охлаждения двигателя

189. Задание {{ 1120 }} ТЗ 150 Тема 2-3-7

Магнитоэлектрический метод диагностирования машин основан на:

регистрации изменяющегося магнитного потока в датчике        диагностического прибора

регистрации электротеплового импульса в датчике прибора

измерении электромагнитной индукции диагностическим прибором

измерении механических колебаний датчиком диагностического         прибора

190. Задание {{ 1121 }} ТЗ 151 Тема 2-3-7

Спектрографический метод диагностирования машин предусматривает:

анализ проб масла и иных жидкостей из полостей механизмов машины с         целью выявления интенсивности изнашивания деталей

анализ осадков в топливной системе двигателя

выявление неисправностей в механизмах управления и тормозов

определение степени изношенности ходовой части

191. Задание {{ 1122 }} ТЗ 152 Тема 2-3-7

Основным средством диагностирования машин при ТО-1 и ТО-2 является:

переносной комплект КИ-13924 ГОСНИТИ

стационарная установка КИ-4935 ГОСНИТИ

диагностический стенд КИ-8927 ГОСНИТИ

электронный диагностический прибор ИМД-Ц

192. Задание {{ 1123 }} ТЗ 153 Тема 2-3-7

Заявочное диагностирование машин в основном выполняется с помощью:

передвижных диагностических установок (КИ-13905М, КИ-13925)

стационарных стендов (КИ-4935, КИ-8927)

диагностической установки «Урожай – 1Т»

автономных приборов (ИМД-Ц, ЭМДП)

193. Задание {{ 1124 }} ТЗ 154 Тема 2-3-7

Диагностирование машин при ТО-3 целесообразно выполнять с помощью:

стационарных стендов (КИ-4935, КИ-8927)

переносных диагностических комплектов (КИ-13901Ф, КИ-13924)

передвижных диагностических установок (КИ-13905М, КИ-13925)

автономных приборов (ИМД-Ц, ИМД-2М, ЭМДП и др.)

194. Задание {{ 1125 }} ТЗ 155 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа А предусматривает:

обслуживание техники одного из подразделений производить на         центральном техническом комплексе, других подразделений – на         собственных пунктах ТО

обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в         едином техническом комплексе

обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

195. Задание {{ 1126 }} ТЗ 156 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа Б предусматривает:

обслуживание техники одного из подразделений производить на         центральном техническом комплексе, других подразделений – на         собственных пунктах ТО

наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в       едином техническом комплексе

обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

196. Задание {{ 1127 }} ТЗ 157 Тема 2-3-7

Ремонтно-обслуживающая база типа В предусматривает:

обслуживание техники всех подразделений хозяйства производить в         едином техническом комплексе

наличие в каждом подразделении хозяйства пункта технического        обслуживания машин

обслуживание техники одного из подразделений производить на        центральном техническом комплексе, других подразделений – на        собственных пунктах ТО

обслуживание всей техники в ЦРМ хозяйства

197. Задание {{ 1128 }} ТЗ 158 Тема 2-3-7

При автономном способе организации технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 тракторов и комбайнов выполняется:

на пунктах ТО бригад и отделений хозяйства

на посту ТО в центральной ремонтной мастерской хозяйства

на станциях технического обслуживания

в фирмах заводов-изготовителей

198. Задание {{ 1129 }} ТЗ 159 Тема 2-3-7

При централизованном способе организации технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 тракторов и комбайнов выполняется:

на посту ТО в центральной ремонтной мастерской хозяйства

на пунктах ТО бригад и отделений хозяйства

на станциях технического обслуживания

в фирмах заводов-изготовителей

199. Задание {{ 1130 }} ТЗ 160 Тема 2-3-7

Передвижные средства технического обслуживания машин (АТО-А, АТО-П, АТО-С) предназначены для:

выполнения операций ТО-1, ТО-2 и эксплуатационного ремонта

выполнения эксплуатационного ремонта и диагностики

выявления и устранения отказов

200. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 350 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 172 ч.):

два

один

три

четыре

201. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций пяти ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

25 чел.-ч.

8,9 чел.-ч.

20,4 чел.-ч.

28 чел.-ч.

202. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с двадцатью рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,9 составит:

126 ч.

180 ч.

18 ч.

56 ч.

203. Задание {{ 1134 }} ТЗ 164 Тема 2-3-7

Инспектор гостехнадзора имеет право:

отстранить от управления самоходными машинами механизаторов,        грубо нарушающих правила технической эксплуатации

увольнять нарушителей правил технической эксплуатации с работы

налагать денежные штрафы на механизаторов, нарушающих правила         технической эксплуатации

передавать дело в органы прокуратуры за недобросовестное выполнение         механизаторами своих обязанностей

204. Задание {{ 1135 }} ТЗ 165 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет 5…8 дней, то её следует поставить на:

межсменное хранение

межсезонное хранение

кратковременное хранение

длительное хранение

205. Задание {{ 1136 }} ТЗ 166 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет один месяц, то её следует поставить на:

кратковременное хранение

длительное хранение

межсезонное хранение

межсменное хранение

206. Задание {{ 1137 }} ТЗ 167 Тема 2-3-7

Если нерабочий период машины составляет 3 месяца, то её следует поставить на:

длительное хранение

кратковременное хранение

межсезонное хранение

межсменное хранение

207. Задание {{ 1138 }} ТЗ 168 Тема 2-3-7

При соблюдении Государственного стандарта (ГОСТ 7751-85) сложные дорогостоящие машины должны храниться:

в закрытых помещениях

под навесами

на открытых профилированных площадках

в центральной ремонтной мастерской

208. Задание {{ 1139 }} ТЗ 169 Тема 2-3-7

Простые сельскохозяйственные машины при длительном хранении могут находиться:

на открытых профилированных площадках или под навесами

возле сектора ремонта и технологического обслуживания машин

в складе для хранения составных частей машин

на площадке для межсменной стоянки МТА

209. Задание {{ 1140 }} ТЗ 170 Тема 2-3-7

При подготовке машины к длительному хранению на открытой площадке необходимо:

снять составные части, подлежащие складскому хранению, и произвести её консервацию

укомплектовать и отрегулировать её

накрыть её влагонепроницаемым материалом

продиагностировать её техническое состояние

210. Задание {{ 1141 }} ТЗ 171 Тема 2-3-7

Техническое обслуживание машин в период длительного хранения открытым способом следует выполнить:

ежемесячно

ежедневно

по мере необходимости

один раз в два месяца

211. Задание {{ 1142 }} ТЗ 172 Тема 2-3-7

Техническое обслуживание машин в период длительного хранения закрытым способом следует выполнить:

один раз в два месяца

ежемесячно

ежедневно

по мере необходимости

215. Задание {{ 1143 }} ТЗ 173 Тема 2-3-7

При снятии машин с хранения, помимо сборочных работ, необходимо произвести:

технологические регулировки

окраску наружных поверхностей

консервацию неокрашенных поверхностей

ремонт всех составных частей

216. Задание {{ 1144 }} ТЗ 174 Тема 2-3-7

Подготовку на длительное хранение машин, работающих в агрессивной среде следует произвести:

сразу после окончания работ

не позднее, чем через 10 дней после окончания работ

на следующий день после окончания работ

через месяц после окончания работ

217. Задание {{ 1145 }} ТЗ 175 Тема 2-3-7

При постановке сложных машин на хранение и при снятии их с хранения:

составляется акт

делается запись в специальном журнале

делается запись в техническом паспорте машины

делается письменное распоряжение по машинному двору

218. Задание {{ 1146 }} ТЗ 176 Тема 2-3-7

При постановке простых машин на хранение и при снятии их с хранения:

делается запись в специальном журнале

составляется акт

на следующий день после окончания работ

через месяц после окончания работ

219. Задание {{ 1147 }} ТЗ 177 Тема 2-3-7

Среднегодовая численность рабочих машинного двора при общей трудоёмкости работ 4000 чел.-ч. и годовом фонде времени одного рабочего 2050 ч. составит:

два

один

три

четыре

220. Задание {{ 1148 }} ТЗ 178 Тема 2-3-7

При хранении резинотехнических изделий на открытых площадках в качестве защитных средств применяют:

мело-казеиновый состав

гашёную известь

микро-восковые составы

грунт-преобразователь ржавчины

221. Задание {{ 1149 }} ТЗ 179 Тема 2-3-7

При внутренней консервации топливной системы двигателей применяют:

присадку «АКОР-1»

ингибированный вводно-восковой состав (ИВВС)

преобразователь ржавчины «П-1Т»

жидкую консервационную смазку «ЖКБ»

222. Задание {{ 1150 }} ТЗ 180 Тема 2-3-7

Микровосковые составы на органической основе (ПЭВ-74) применяют:

для наружной консервации металлических поверхностей машин

для консервации резинотехнических элементов машин

для внутренней консервации топливной и смазочной систем двигателей

для консервации электрооборудования машин

223. Задание {{ 1151 }} ТЗ 181 Тема 2-3-7

При подготовке аккумуляторных батарей к хранению запрещается:

пользоваться открытым огнём и электрическим освещением с        напряжением в сети выше 36 в

работать под солнечным светом

работать на открытом воздухе

использовать нагрузочную вилку

224. Задание {{ 1152 }} ТЗ 182 Тема 2-3-7

Нефтехозяйство сельскохозяйственного предприятия должно обеспечивать:

доставку нефтепродуктов, их хранение и заправку машин топливом и

азочными материалами

контроль за расходом топлива отдельными агрегатами и        своевременностью постановки машин на техническое обслуживание

бесперебойную доставку топлива в подразделения предприятия

качественное техническое обслуживание работающих агрегатов

225. Задание {{ 1153 }} ТЗ 183 Тема 2-3-7

Централизованный способ организации заправки машин топливом и смазочными материалами предусматривает:

заправку техники на центральном стационарном посту и с помощью        передвижных заправочных агрегатов

заправку техники на постах заправки подразделений хозяйств

заправку техники на автозаправочных станциях

заправку техники фирмами заводов-изготовителей

226. Задание {{ 1154 }} ТЗ 184 Тема 2-3-7

Автономный способ организации заправки машин ГСМ предусматривает:

заправку техники на постах заправки подразделений хозяйств

заправку техники на центральном стационарном посту и с помощью        передвижных заправочных агрегатов

заправку техники на автозаправочных станциях

заправку техники фирмами заводов-изготовителей

227. Задание {{ 1155 }} ТЗ 185 Тема 2-3-7

Производственный запас топлива на нефтескладе при годовой потребности 6500 т при хорошей дорожной сети должен примерно составлять:

650 т

1300 т

3250 т

65 т

228. Задание {{ 1156 }} ТЗ 186 Тема 2-3-7

Номерные технические обслуживания оборудования нефтескладов должны выполняться:

специализированным звеном рабочих

работниками нефтесклада

мастерами-наладчиками, обслуживающими всю технику

работниками нефтеснабжающих организаций

229. Задание {{ 1157 }} ТЗ 187 Тема 2-3-7

Потери нефтепродуктов бывают:

количественные, качественные и смешанные

производственные и непроизводственные

восполнимые и невосполнимые

текущие и долгосрочные

230. Задание {{ 1158 }} ТЗ 188 Тема 2-3-7

При заправке топливом машин с помощью передвижных заправочных агрегатов запрещается:

работать без заземляющих устройств

работать под открытым небом

производить заправку тракторов с работающим двигателем

располагать заправщик относительно машины с ветреной стороны

231. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 820 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

1) 1100 м3

2) 900 м3

3) 10000 м3

4) 720 м3

232. Задание {{ 1160 }} ТЗ № 194

Отметьте правильный ответ

Для одноразовой заправки топливом (ρ=0,82 т/м3) мобильных агрегатов при суточной потребности 0,54 т число механизированных заправочных агрегатов вместимостью 2,4 м3 и коэффициентом заполнения ёмкости заправщика 0,95 должно быть:

1) три

2) четыре

3) два

4) один

233. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 450 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 150 ч.):

три

один

два

четыре

234. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций десяти ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

37 чел.-ч.

8,9 чел.-ч.

20,4 чел.-ч.

28 чел.-ч.

235. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 24 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,9 составит:

151 ч.

180 ч.

18 ч.

56 ч.

236. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 340 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 170 ч.):

два

один

три

четыре

237. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций восьми ТО-1 и двух ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

32,2 чел.-ч.

8,9 чел.-ч.

20,4 чел.-ч.

28 чел.-ч.

238. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 20 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,8 составит:

112 ч.

180 ч.

18 ч.

56 ч.

239. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1000 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

1) 1355 м3

2) 900 м3

3) 10000 м3

4) 720 м3

240. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 800 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,8) должна быть:

1) 1220м3

2) 900 м3

3) 10000 м3

4) 720 м3

241. Задание {{ 1155 }} ТЗ 185 Тема 2-3-7

Производственный запас топлива на нефтескладе при годовой потребности 7000 т при хорошей дорожной сети должен примерно составлять:

700 т

1300 т

3250 т

65 т

242. Задание {{ 1156 }} ТЗ 186 Тема 2-3-7

Номерные технические обслуживания оборудования нефтескладов должны выполняться:

специализированным звеном рабочих

работниками нефтесклада

мастерами-наладчиками, обслуживающими всю технику

работниками нефтеснабжающих организаций

243. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1500 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

1) 2033 м3

2) 900 м3

3) 10000 м3

4) 720 м3

244. Задание {{ 1160 }} ТЗ № 194

Отметьте правильный ответ

Для одноразовой заправки топливом (ρ=0,82 т/м3) мобильных агрегатов при суточной потребности 1,870т число механизированных заправочных агрегатов вместимостью 2,4 м3 и коэффициентом заполнения ёмкости заправщика 0,95 должно быть:

1) один

2) четыре

3) два

4) три

245. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 600 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 150 ч.):

четыре

один

два

три

246. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций двадцати ТО-1 и четырех ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

74 чел.-ч.

8,9 чел.-ч.

20,4 чел.-ч.

28 чел.-ч.

247. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 21 рабочим днем при коэффициенте использования времени смены τ=0,8 составит:

117,6 ч.

180,5 ч.

18,0 ч.

56,7 ч.

248. Задание {{ 1131 }} ТЗ 161 Тема 2-3-7

При общем объёме работ по техническому обслуживанию машин и устранению отказов тракторов 510 чел.-ч. потребуется исполнителей (с фондом времени одного человека 170 ч.):

три

один

два

четыре

249. Задание {{ 1132 }} ТЗ 162 Тема 2-3-7

Затраты труда на выполнение операций пятнадцати ТО-1 и трех ТО-2 тракторов ДТ-75М (при трудоёмкости ТО-1 – 2,4 чел.-ч., ТО-2 – 6,5 чел.-ч.) составляет:

55,5 чел.-ч.

8,9 чел.-ч.

20,4 чел.-ч.

28 чел.-ч.

250. Задание {{ 1133 }} ТЗ 163 Тема 2-3-7

Фонд рабочего времени мастера-наладчика за месяц с 21 рабочими днями при коэффициенте использования времени смены τ=0,85 составит:

125 ч.

180 ч.

18 ч.

56 ч.

251. Задание {{ 1159 }} ТЗ № 193

Отметьте правильный ответ

Вместимость резервуарного парка нефтесклада при производственном запасе 1800 т топлива (плотность топлива ρ=0,82 т/м3, коэффициент заполнения резервуаров кз=0,9) должна быть:

1) 2439 м3

2) 900 м3

3) 10000 м3

4) 720 м3