Уникальный идентификатор НТЗ: ID = 422351939

Наименование НТЗ: Наименование дисциплины

Расположение НТЗ: C:\АСТ\2013 ГОСы.ast

Авторский коллектив НТЗ: авторский состав

Дата создания НТЗ: 16.09.2010

Дата конвертации НТЗ: 16.09.2010

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

Тракторы и автомобили

Конструкция тракторов и автомобилей

Основы теории и расчета двигателей

Основы теории и расчета трактора и автомобиля

Безопасность жизнедеятельности

Эксплуатация МТП

Детали машин

Надежность и ремонт машин

Технология металлов

ТКМ. Материаловедение

Горячая обработка металлов

Обработка металлов резанием

Механизация технологических процессов в животноводстве

Механизированные технологические процессы в животноводстве

Механизация создания микроклимата в помещениях для животных и птицы

Механизация приготовления кормов и кормовых смесей

Механизация раздачи кормов

С/х машины

Теоретическая механика

Содержание тестовых материалов

Тракторы и автомобили

Конструкция тракторов и автомобилей

1. Задание {{ 2 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Трактором общего назначения является ….

  К-701

  Т-25А

  ЛТЗ-55

  Беларус-80.1

  Т-70С

2. Задание {{ 3 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Трактор марки … является пропашным

  Т-70С

  Т-150

  Т-150К

  Т-4А

3. Задание {{ 4 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

К тяговому классу 1,4 т относится трактор … Беларус-80.1

  ЛТЗ-55А

  Т-150

  Т-25А

  Т-4А

4. Задание {{ 5 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

К тяговому классу 3,0 т относится трактор …

  Т-150

  Т-70С

  Т-4А

  Т-25А

  К-701

5. Задание {{ 7 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Такт в четырехтактном двигателе совершается за …

  один ход поршня

  два хода поршня

  три хода поршня

  четыре хода поршня

6. Задание {{ 8 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Рабочий цикл в четырехтактном двигателе совершается за …

  четыре хода поршня

  три хода поршня

  два хода поршня

  один ход поршня

7. Задание {{ 9 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Противовесы коленчатого вала служат для …

  уравновешивания центробежных сил инерции

  уравновешивания сил давления газов

  уменьшения неравномерности крутящего момента

8. Задание {{ 10 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Уравновешивающий механизм двигателя …

  уменьшает силы инерции и их моменты

  уменьшает величину сил давления газов

  уменьшает неравномерность вращения коленвала

9. Задание {{ 11 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Уменьшение теплового зазора впускного клапана может привести …

  к прорыву газов и подгоранию клапана

  к улучшению наполнения двигателя

  к улучшению посадки клапана в гнездо

10. Задание {{ 12 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Впускной клапан двигателя закрывается …

  после ВМТ

  до ВМТ

  в ВМТ

  после НМТ

11. Задание {{ 13 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Выпускной клапан двигателя открывается …

  до НМТ

  в НМТ

  после НМТ

  в ВМТ

  после ВМТ

12. Задание {{ 14 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Порядок работы цилиндров необходимо знать для …

  регулирования теплового зазора клапанов и установки зажигания

  установки бензонасоса

  установки генератора

13. Задание {{ 15 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Под давлением в двигателе смазываются …

  коренные и шатунные подшипники коленчатого вала

  цилиндры

  кулачки распределительного вала

  клапаны механизма распределения

14. Задание {{ 16 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Цилиндры двигателя смазываются …

  разбрызгиванием

  под давлением

  самотеком

15. Задание {{ 18 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В системе питания дизельного двигателя топливо последовательно проходит:

  фильтр-отстойник

  топливоподкачивающий насос

  фильтр тонкой очистки

  топливный насос высокого давления

  форсунку

16. Задание {{ 19 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В форсунке регулируется…

  давление впрыска

  количество топлива

  угол опережения впрыска

  качество распыла топлива

17. Задание {{ 20 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Начало подачи топлива плунжерной парой топливного насоса типа УТН-5 – это момент…

  перекрытия плунжером впускного отверстия гильзы

  подхода отсечной кромки плунжера к отсечному отверстию гильзы

  подхода отсечной кромки плунжера к впускному отверстию гильзы

  выход отсечного сверления плунжера из дозатора

18. Задание {{ 21 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Конец подачи топлива плунжерной парой топливного насоса типа УТН-5 – это момент …

  подхода отсечной кромки плунжера к отсечному отверстию гильзы

  выхода отсечного сверления плунжера из дозатора

  подхода отсечной кромки плунжера ко впускному отверстию гильзы

  перекрытия плунжером отсечного сверления гильзы

  перекрытия плунжером впускного отверстия гильзы

19. Задание {{ 22 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Подача топлива плунжерной пары топливного насоса типа УТН-5 изменяется …

  поворотом  плунжера

  осевым перемещением дозатора

  поворотом гильзы

  осевым перемещением плунжера

20. Задание {{ 23 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Одинаковость моментаначала подачи  топлива разными секциями топливного насоса типа УТН-5 регулируется ...

  изменением длины толкателя

  поворотом плунжера

  изменением положения рейки

21. Задание {{ 24 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Обмотка возбуждения генератора служит для …

  создания магнитного поля

  выпрямления переменного тока

  передачи тока потребителям

22. Задание {{ 25 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В системе батарейного зажигания электрическая искра возникает в момент …

  размыкания контактов

  замыкания контактов

  запаздывания на величину абриса после размыкания контактов

  запаздывания на величину абриса после замыкания контактов

23. Задание {{ 26 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Угол опережения зажигания магнето регулируется ...

  поворотом корпуса относительно двигателя

  изменением зазора между контактами

  поворотом ротора

  изменением положения контактов

24. Задание {{ 27 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В магнето отсутствует ...

  обмотка возбуждения

  прерывающее устройство

  вторичная обмотка

  конденсатор

25. Задание {{ 28 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В трансмиссии автомобиля крутящий момент последовательно передают:

  муфта сцепления

  коробка передач

  карданная передача

  главная передача

  дифференциал

26. Задание {{ 29 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

В трансмиссии колесного трактора крутящий момент последовательно передают:

  муфта сцепления

  промежуточное соединение

  коробка передач

  главная передача

  дифференциал

  конечная передача

27. Задание {{ 30 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Муфта сцепления может пробуксовывать вследствие …

  уменьшения свободного хода педали

  увеличения свободного хода педали

  коробления ведомых дисков

28. Задание {{ 31 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Муфта сцепления может пробуксовывать вследствие …

  замасливания дисков

  увеличения свободного хода педали

  коробления ведомых дисков

29. Задание {{ 32 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Муфта сцепления может пробуксовывать вследствие …

  ослабления нажимных пружин

  увеличения свободного хода педали

  коробления ведомых дисков

30. Задание {{ 33 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Возможная причина неполного выключения муфты сцепления (муфта «ведет») …

  увеличение свободного хода педали

  уменьшение свободного хода педали

  замасливание дисков

31. Задание {{ 34 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

При установке карданного вала с шарнирами неравных угловых скоростей крайние вилки должны устанавливаться …

  в одной плоскости

  взаимно перпендикулярно

  безразлично

32. Задание {{ 35 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Коробка передач автомобиля не обеспечивает …

  разную величину скорости вращения правого и левого ведущих колес

  изменения величины крутящего момента на ведущих колесах

  изменения скорости движения машины

  изменения направления движения машины

33. Задание {{ 36 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Коробку передач с переключением без разрыва потока мощности имеет трактор …

  Т-150К

  Беларус-80.1

  Т-70С

  ДТ-75М

  Т-4А

34. Задание {{ 37 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Коробку передач с переключением без разрыва потока мощности имеет трактор …

  Т-150

  Беларус-82.1

  Т-70С

  ДТ-75М

  Т-4А

35. Задание {{ 38 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Сателлиты простого конического дифференциала не вращаются вокруг своих осей при…

  прямолинейном движении машины по ровной дороге

  на повороте

  переезде препятствия одним бортом

36. Задание {{ 39 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Дифференциал заднего моста трактора Беларус-80.1 заблокирован при …

  нейтральном положении рулевого колеса

  поворотах рулевого колеса

неработающем двигателе

37. Задание {{ 40 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Какие конструктивные особенности имеет ведущий мост гусеничного трактора Т-150 …

  две главные передачи

  двухступенчатый механизм поворота

  гидрообъемный механизм поворота

  дифференциал повышенного трения

38. Задание {{ 41 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Недостаточная затяжка тормоза правой солнечной шестерни планетарного механизма поворота может привести к …

  самопроизвольному поворачиванию вправо

  становке трактора

  самопроизвольному поворачиванию влево

  не повлечет последствий

39. Задание {{ 42 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Перепускной клапан распределителя гидросистемы трактора открыт при положении золотника …

  плавающим

  на подъем

  на опускание

40. Задание {{ 43 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Перепускной клапан распределителя гидросистемы трактора открыт при положении золотника …

  нейтральном

  на подъем

  на опускание

41. Задание {{ 44 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Для выравнивания хода навесной машины в поперечном направлении необходимо изменять …

  длину бокового раскоса

  длину верхней тяги навесного устройства

  натяжение ограничительных цепей

42. Задание {{ 45 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Изменение длины верхней тяги механизма навески …

  приведет к разной величине глубины обработки корпусами навесного плуга

  изменится равномерность глубины обработки по ширине машины

  не повлияет на работу навесной машины

43. Задание {{ 46 }}  КТ=1 Тема 1-1-0

Для обеспечения синхронного привода ВОМ он соединяется …

  со вторичным валом коробки передач

  с первичным валом коробки передач

  с коленчатым валом двигателя

Основы теории и расчета двигателей

44. Задание {{ 47 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Для обеспечения постоянной скорости вращения ВОМ он соединяется …

  с валом, имеющим жесткую кинематическую связь с двигателем

  со вторичным валом коробки передач

  с ведущим валом главной передачи

  с конечной передачей трактора

45. Задание {{ 48 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

В двигателях с искровым зажиганием рабочая смесь поджигается при положении поршня ...

  до прихода в ВМТ

  в ВМТ

  после ВМТ

46. Задание {{ 49 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

В дизельных двигателях впрыск топлива начинается при положении поршня ...

  до прихода в ВМТ

  в ВМТ

  после ВМТ

47. Задание {{ 50 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Для повышения эффективности наддува сжатый компрессором воздух …

  охлаждают

  нагревают

  оставляют без изменений

48. Задание {{ 51 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Коэффициент наполнения всегда …

  меньше единицы

  больше единицы

  равен единице

49. Задание {{ 52 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Дозарядка двигателя горючей смесью обеспечивается за счет закрытия впускного клапана при положении поршня ...

  после НМТ

  в НМТ

  до НМТ

50. Задание {{ 53 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Рабочая смесь в цилиндре сжимается по ... процессу

  политропическому

  адиабатическому

  изобарному

51. Задание {{ 54 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Продукты сгорания в цилиндре расширяются при рабочем ходе по ... процессу

  политропическому

  адиабатическому

  изобарному

52. Задание {{ 55 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

В момент начала открытия впускного клапана давление в цилиндре ...

  больше атмосферного

  равно атмосферному

  меньше атмосферного

53. Задание {{ 56 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Для повышения эффективности наддува сжатый компрессором воздух предварительно направляют в ...

  охладитель

  нагреватель

  цилиндр

54. Задание {{ 57 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

При увеличении сопротивления воздухоочистителя коэффициент наполнения ...

  уменьшается

  увеличивается

  не изменяется

55. Задание {{ 58 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Способность дизельного топлива к самовоспламенению в конце сжатия характеризуется ...

  цетановым число

  октановым числом

  вязкостью

56. Задание {{ 59 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

В двигателях с искровым зажиганием в цилиндры на такте впуска подается …

  горючая смесь

  воздух

  топливо

57. Задание {{ 60 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

В дизельных двигателях на такте впуска в цилиндре подается ...

  воздух

  горючая смесь

  топливо

58. Задание {{ 61 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Возникновению детонации способствуют ...

  низкое октановое число бензина

  высокая частота вращения коленвала

  низкая нагрузка двигателя

59. Задание {{ 62 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

При увеличении коэффициента наполнения эффективная мощность карбюраторного двигателя …

  увеличивается

  уменьшается

  остается неизменной

60. Задание {{ 63 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Коэффициент избытка воздуха у двигателей с искровым зажиганием может быть ...

  больше или меньше единицы

  только меньше единицы

  только больше единицы

61. Задание {{ 64 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Коэффициент избытка воздуха у дизелей может быть ...

  больше единицы

  больше или меньше единицы

  меньше единицы

62. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 1-2-0

Эффективность преобразования энергии топлива в энергию газов характеризуется ... показателями работы двигателя

  индикаторными

  эффективными

  механическими

63. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 1-2-0

Эффективность преобразования энергии топлива в механическую энергию характеризуется ... коэффициентом полезного действия

  эффективным

  механическим

  индикаторным

64. Задание {{ 67 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Эффективная мощность ... индикаторной мощности

  меньше

  больше

  близка к значению

65. Задание {{ 68 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Нагрузочная характеристика двигателя - это зависимость показателей работы двигателя от ...

  среднего эффективного давления

  расхода топлива

  частоты вращения коленчатого вала

66. Задание {{ 69 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Наиболее токсичным веществом в отработавших газах бензиновых двигателей является ...

  бензпирен

  окись углерода

  азот

  углекислый газ

67. Задание {{ 70 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Скоростная характеристика двигателя - это зависимость показателей работы двигателя от ...

  частоты вращения коленвала

  расхода топлива

  среднего эффективного давления

  крутящего момента

68. Задание {{ 71 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Регуляторная характеристика дизеля снимается при работе двигателя ...

  на регуляторе

  при закрепленной рейке

  при постоянном тормозном моменте

69. Задание {{ 72 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Внешняя скоростная характеристика двигателя снимается при ... подаче топлива

  полной

  частичной

  минимальной

70. Задание {{ 73 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Частичная скоростная характеристика двигателя снимается при ... подаче топлива

  частичной

  полной

  максимальной

71. Задание {{ 74 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Цикловая подача топлива у дизелей это подача за ...

  один ход плунжера

  единицу времени

  один оборот вала насоса

72. Задание {{ 75 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Регулировочная характеристика двигателя по углу опережения зажигания – это зависимость показателей работы от …

  угла опережения зажигания

  угла опережения впрыска

  часового расхода топлива

73. Задание {{ 76 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

При снижении нагрузки двигателя механический КПД ...

  уменьшается

  увеличивается

  остается неизменным

74. Задание {{ 77 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Степень сжатия - это отношение ...

  полного объема цилиндра к объему пространства сжатия

  рабочего объема цилиндра к объему пространства сжатия

  полного объема цилиндра к рабочему объему

75. Задание {{ 78 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

При увеличении периода задержки воспламенения дизельного топлива жесткость работы двигателя ...

  возрастает

  снижается

  не изменяется

76. Задание {{ 79 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Опрокидывающий момент ...

  равен крутящему моменту

  больше крутящего момента

  меньше крутящего момента

77. Задание {{ 80 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

При увеличении сопротивления воздухоочистителя коэффициент наполнения …

  уменьшается

  увеличивается

  не изменяется

78. Задание {{ 81 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Среднее эффективное давление это ... среднего индикаторного давления и среднего давления механических потерь

  разность

  сумма

  отношение

79. Задание {{ 82 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Механический КПД это ... эффективной мощности и индикаторной

  отношение

  сумма

  произведение

80. Задание {{ 83 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Эффективный КПД двигателя это ... индикаторого и механического КПД

  произведение

  сумма

  разность

81. Задание {{ 84 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Эффективная мощность определяется как ... индикаторной мощности и мощности механических потерь

  разность

  сумма

  произведение

  отношение

82. Задание {{ 85 }}  КТ=1 Тема 1-2-0

Давление рабочей смеси в конце сжатия увеличивается ...

  при увеличении степени сжатия

  при уменьшении степени сжатия

  при уменьшении давления в конце впуска

Основы теории и расчета трактора и автомобиля

83. Задание {{ 86 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Температура рабочей смеси в конце сжатия увеличивается ...

  увеличении степени сжатия

  уменьшении степени сжатия

  уменьшении показателя политропы сжатия

84. Задание {{ 87 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

При увеличении радиальной деформации шины ...

  уменьшается давление колеса на почву

  увеличивается срок службы шины

  улучшается управляемость машины

  увеличивается скорость машины

85. Задание {{ 88 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

… радиус определяет поступательную скорость колеса

  кинематический

  динамический

  статический

  свободный

86. Задание {{ 89 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Уменьшение сопротивления почвы сжатию приводит к …

  увеличению глубины колеи

  увеличению силы сцепления с почвой

  уменьшению разрушения почвы

  уменьшению буксования движителя

87. Задание {{ 90 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Уменьшение сопротивления почвы сдвигу приводит к …

  ухудшению сцепных свойств колеса

  уменьшению разрушения почвы

  уменьшению глубины колеи

  уменьшению буксования колеса

  уменьшению сопротивления качению

88. Задание {{ 91 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Ведущий момент увеличивается при …

  увеличении крутящего момента двигателя

  увеличении динамического радиуса колеса

  уменьшении передаточного числа трансмиссии

89. Задание {{ 92 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

При увеличении эксплуатационной массы трактора …

  увеличивается максимально возможная касательная сила тяги

  уменьшается сопротивление качению

  уменьшается давление на почву

90. Задание {{ 93 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Не зависит от дорожных условий …

  сила инерции

  сопротивление качению

  сопротивление подъему

91. Задание {{ 94 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Сила сопротивления дороги - это сумма сил …

  сопротивления качению и сопротивления подъему

  инерции и сопротивления воздуха

  инерции и сопротивления прицепа

  сопротивления воздуха и веса машины

92. Задание {{ 95 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Влияние вращающихся масс автомобиля на разгон с переходом с низших на высшие передачи …

  уменьшается

  увеличивается

  не влияет

93. Задание {{ 96 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

При уменьшении буксования …

  уменьшается разрушение почвы

  ухудшается топливная экономичность трактора

  увеличивается давление на почву

94. Задание {{ 97 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Снижение буксования движителей позволяет …

  улучшить топливную экономичность трактора

  уменьшить скорость трактора

  уменьшить давление на почву

95. Задание {{ 98 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Гусеничный движитель обладает по сравнению с колесным следующими преимуществами …

  меньше уплотняет почву

  проще по конструкции

  имеет меньшую массу

  менее трудоемок при уходе

96. Задание {{ 99 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Колесный движитель по сравнению с гусеничным обладает следующими преимуществами …

  обеспечивает лучшую плавность хода

  имеет меньшее буксование

  меньше уплотняет почву

  имеет более высокие сцепные свойства

97. Задание {{ 100 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Допустимое буксование движителей для тракторов равно …

  гусеничных - 3%

  колесных 4х4 - 14%

  колесных 4х2 - 16%

98. Задание {{ 101 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

При уменьшении эксплуатационной массы трактора …

  уменьшается сопротивление качению

  увеличивается максимально возможная касательная сила тяги

  увеличивается давление на почву

  увеличивается буксование движителей

99. Задание {{ 102 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Уменьшение эксплуатационной массы трактора приводит к …

  снижению давления на почву

  увеличению сопротивления на перекатывание

  увеличению максимально возможной касательной силы тяги

100. Задание {{ 103 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Каково назначение балластных грузов в передней части гусеничного трактора …

  обеспечить благоприятное распределение давления по длине гусеницы

  уменьшить сопротивление перекатыванию

  улучшить устойчивость трактора

101. Задание {{ 104 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Увеличение тягового усилия трактора приводит к смещению центра давления ...

  назад

  вперед

  не влияет на положение центра давления

102. Задание {{ 105 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Центр давления гусеничного трактора смещается вперед …

  при установке балластных грузов в передней части трактора

  при увеличении усилия на крюке

  при разгоне трактора

103. Задание {{ 106 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Разгонные качества автомобиля характеризует …

  ускорение при разгоне

  динамический фактор

  сопротивление дороги

  скорость автомобиля

104. Задание {{ 107 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Преимущество механической трансмиссии трактора по сравнению с гидравлической …

  более высокий КПД

  возможность более полной загрузки двигателя

  более простая конструкция

105. Задание {{ 108 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Показателем тормозных свойств является  …

  замедление при торможении

  сила инерции

  скорость

106. Задание {{ 109 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Продольная устойчивость колесной машины увеличивается при …

  понижении положения центра масс

  уменьшении массы

  увеличении колеи

  увеличении мощности двигателя

107. Задание {{ 110 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Поперечная устойчивость колесной машины улучшается при увеличении …

  ширины колеи

  продольной базы

  высоты положения центра масс

  мощности двигателя

108. Задание {{ 111 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Опасность переворачивания автомобиля на повороте увеличивается при …

  увеличении скорости

  увеличении радиуса поворота

  понижении центра масс

  уменьшении массы автомобиля

109. Задание {{ 112 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Продольная устойчивость гусеничного трактора улучшается при …

  увеличении длины гусениц

  увеличении массы трактора

  увеличении ширины гусениц

110. Задание {{ 113 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Радиус поворота колесной машины уменьшается при …

  увеличении угла поворота управляемых колес

  уменьшении ширины колеи

  увеличении размеров колес

  увеличении скорости машины

111. Задание {{ 114 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Наибольшая опасность потери устойчивости автомобиля имеет место при …

  входе в поворот

  установившемся повороте

  выходе из поворота

112. Задание {{ 115 }} ТЗ 115 Тема 1-3-0

Стабилизация управляемых колес достигается ...

  установкой шкворней колес с наклоном в продольной плоскости

  развалом колес

  установкой грузов на колеса

  заменой колес

113. Задание {{ 116 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Момент сопротивления повороту гусеничного трактора увеличивается при …

  увеличении веса трактора

  уменьшении длины гусениц

  уменьшении ширины гусениц

114. Задание {{ 117 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Больший момент сопротивления поворота гусеничного трактора приводит к…

  большей стабилизации прямолинейного движения

  улучшению маневренности

  ухудшению плавности хода

115. Задание {{ 118 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Профильная проходимость автомобиля зависит от …

  дорожного просвета

  удельного давления на опорную поверхность

  коэффициента сцепления

116. Задание {{ 119 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

При уменьшении нормальной нагрузки на передние колеса трактора …

  ухудшается управляемость

  улучшается устойчивость

  уменьшается тяговое усилие

117. Задание {{ 120 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Проходимость колесного трактора в междурядьях пропашных культур зависит от …

  агротехнического просвета

  типа трансмиссии

  базы трактора

118. Задание {{ 121 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Уменьшение эксплуатационной массы трактора приводит к …

  снижению давления на почву

  увеличению сопротивления на перекатывание

  увеличению максимально возможной касательной силы тяги

119. Задание {{ 122 }} ТЗ 122 Тема 1-3-0

Влияние вращающихся масс автомобиля на разгон …

  увеличивается с увеличением передаточного числа трансмиссии

  уменьшается с увеличением передаточного числа трансмиссии

  не зависит от передаточного числа трансмиссии

120. Задание {{ 123 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Тяговая характеристика - графически выраженная зависимость основных показателей работы трактора от …

  усилия на крюке

  тяговой мощности

  скорости движения

  мощности двигателя

121. Задание {{ 124 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Коэффициент сцепления колеса - это отношение …

  максимальной касательной силы тяги к нормальной реакции дороги на колесо

  силы сопротивления качению к весу колеса

  нагрузки, приходящейся на колесо, к весу машины

122. Задание {{ 125 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

От состояния дороги не зависит сила …

  сопротивления воздуха

  сопротивления подъему

  сопротивления качению

  суммарного сопротивления подъему

123. Задание {{ 126 }}  КТ=1 Тема 1-3-0

Какой из вариантов заноса двухосного автомобиля наиболее опасен …

  задней оси

  передней оси

  обеих осей

Безопасность жизнедеятельности

124. Задание {{ 127 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

С точки зрения безопасности движения автомобиль должен иметь …

  недостаточную поворачиваемость

  избыточную поворачиваемость

  нейтральную поворачиваемость

125. Задание {{ 128 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Ответственность за обеспечение охраны труда в целом по организации возлагается на:

  руководителя организации

  инженера по охране труда

  начальника отдела охраны труда

  руководителя отдела охраны труда вышестоящей организации

126. Задание {{ 129 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Ответственность за обеспечение охраны труда в производственных подразделениях возлагается на:

  руководителя производственного подразделения

  инженера по охране труда

  главного механика

  главного специалиста в этой области

127. Задание {{ 130 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Постоянный контроль за исправностью оборудования, инструментов,  проверка наличия целостности ограждений, защищенного заземления и т.п до начала в процессе работы на рабочих местах осуществляет:

  работник

  главный механик

  инженер по охране труда

  работодатель

128. Задание {{ 131 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Периодически оперативный контроль состояния условий безопасности труда в подразделениях предприятия осуществляется:

  руководителем производственного помещения

  инженером по охране труда

  работодателем

  главным инженером

129. Задание {{ 132 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Несчастный случай на производстве о котором не было сообщено работодателю, расследуется в сроки:

  в течении месяца со дня поступления заявления

  в расследовании должно быть отказано

  по усмотрению руководителя организации

  в течении 3-х суток со дня подачи заявления

130. Задание {{ 133 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Роль руководителя, непосредственно отвечающего за безопасность на участке, в расследовании несчастного случая на этом участке:

  участие в расследовании не принимает

  принимает участие но согласовано с гос. инспекцией

  принимает участие по решению работодателя

131. Задание {{ 134 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Несчастный случай, произошедший с работником при выполнении работ по совместительству, расследуем:

  организация по месту, где проводилась работа по совместительству

  организация по месту основной работы

  вышестоящая организация

  инспекция по охране труда

132. Задание {{ 135 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Наиболее полный и правильный печень существующих инструктажей по безопасности труда:

  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой

  первичный на рабочем месте, текущий, внеплановый

  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий, целевой

  вводный, повторный, внеплановый, целевой

133. Задание {{ 136 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Целевой инструктаж проводится в случае:

  при производстве работ, на которые оформляется наряд – допуск

  по требованию органов надзора

  по решению работодателя

  при введении в действие новых правил и инструкций

134. Задание {{ 137 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Повторный инструктаж по безопасности труда проводим:

  непосредственный руководитель работ

  ИТР, назначенный приказом по организации

  инженер по охране труда

  обучающая организация

135. Задание {{ 138 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Список руководителей и специалистов, обязанных периодически проходить проверку знаний правил и норм охраны труда, утверждаем:

  работодатель

  инженер по охране труда

  гос. инспектор по охране труда

  проф. комитет

136. Задание {{ 139 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Расследуем несчастный случай на производстве:

  комиссия, утвержденная приказом работодателя

  инженер по охране труда

  лично работодатель

  руководитель производственного полразделения.

137. Задание {{ 140 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Сварочные провода от горячих трубопроводов и кислородных баллонов должно быть на расстоянии:

  0.5 м

  3м

  0.7м

  0.8м

138. Задание {{ 141 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Расстояние от места производства электросварочных и газопламенных работ должно быть:

  не менее 5м

  не более 5м

  не более 1м

  не более 1.2м

139. Задание {{ 142 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Обязанность по обеспечению технически исправного состояния машин, инструментов, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих возлагается на:

  организация на балансе которой они находятся

  организацию выполняющую работу с применением машин

  организации в штате которых находятся работники

  организации-участники строительного комплекса

140. Задание {{ 143 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Право осуществлять госнадзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда предоставлено:

  федеральной инспекции труда

  органом экспертизы условий труда

  органам лицензионной деятельности

  органам Госсанэпиднадзора

141. Задание {{ 144 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Граница опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя устанавливаются не менее:

  5м

  7.5м

  2.5м

  10м

142. Задание {{ 145 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

перечень мест производителя и видов работы в организации на которые необходимо выдавать наряд-пропуск определяется и утверждается:

  руководителям организации

  СНиПом

  вышестоящей организацией

  коллективным договором

143. Задание {{ 146 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Обязанность осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ на которые выдан наряд-пропуск возлагается:

  лицо, выдавшее наряд-пропуск

  главный инженер предприятия

  ответственный руководитель работ

  инженер по технике безопасности

144. Задание {{ 147 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Высота складских помещений для хранения баллонов от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия должна быть в соответствии с п10.3.17 ПБ-10-11Б-96:

  не менее 3.25 м

  не менее 1.5м

  не менее 2м

  не менее 2.5м

145. Задание {{ 148 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков, редукторов, в местах их соединения производиться:

  стальными хомутами

  клеящей лентой

  изолентой

  медной проволокой

146. Задание {{ 149 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов определяются:

  письменным разрешением руководителя, отвечающего за пожарную безопасность

  механиком

  с согласия сварщика

  производителя работ

147. Задание {{ 150 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Должность специалиста по охране труда или служба охраны труда создается при численности работников  в каждой организации:

  более 100 человек

  более 200 человек

  более 250 человек

148. Задание {{ 151 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Напряжение используемое для освещения при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должна быть:

  12 В

  6В

  24В

  15В

149. Задание {{ 152 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Несгораемые экраны для отделения в помещениях мест работы сварщиков от смежных рабочих мест к ним должны быть на высоте

  1.8м

  1м

  1.5м

  2м

150. Задание {{ 153 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

На открытом воздухе во время дождя снегопада допускается ли проведение сварочных работ:

  не допускается

  допускается

  допускается временно

  допускается с разрешением работодателя

151. Задание {{ 154 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

При передвижении по дорогам общего пользования габаритная высота мобильных машин и транспортных средств допускается:

  6м

  5м

  4.5м

  3.2м

152. Задание {{ 155 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть:

  1м

  3м

  2.5м

  1.5м

153. Задание {{ 156 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Возможна ли перевозка людей межцеховым и внутрицеховым транспортом:

  запрещена

  запрещена с ограничениями

  разрешена

  разрешена, если скорость не более 20 км/ч

154. Задание {{ 157 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

При обнаружении вредных газов в ёмкостях, колодцах, трещинах необходимо делать:

  производство работ остановить

  продолжить работы

  выдать средства коллективной защиты

  определить ответственных лиц

155. Задание {{ 158 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

При выполнении работ в коллекторах необходимо соблюдать:

  два люка оставить открытыми

  один люк оставить открытым

  надеть монтажные пояса

  установить связь с работающими

156. Задание {{ 159 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители допускается хранить в:

  в герметически закрытой таре

  в коробках

  сложенным в штабель

  в безопасном месте

157. Задание {{ 160 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено:

  первичными средствами пожаротушения

  планатами

  средствами оповещения

  определяет работодатель по согласованию с пожарнадзору

158. Задание {{ 161 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Для освещения в темное время суток ограждения колодцев и других выемок должны быть под напряжением:

  не выше 42В

  220В

  24В

  320В

159. Задание {{ 162 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Переходные мостики в местах перехода через ямы, канавы должна быть шириной:

  не менее 1.0м

  не менее 0.5м

  не менее 1.2м

  не менее 1.3м

160. Задание {{ 163 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

На границах зон  постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются ограждения:

  защитные

  сигнальные

  сточные

  охранные

161. Задание {{ 164 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Баллоны для пропана и бутана должны быть следующего цвета:

  красного

  голубого

  белого

  желтого

162. Задание {{ 165 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Расстояние от отопительных приборов на котором должны устанавливаться газовые баллоны:

  1.0м

  2.0м

  2.5м

  1.5м

163. Задание {{ 166 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Инструктаж на рабочем месте должен проводить:

  непосредственный руководитель работ

  главный инженер

  руководитель организации

  начальник участка, прораб

164. Задание {{ 167 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Внеплановый инструктаж по безопасности труда должен проводить:

  непосредственный производитель работ

  старший производитель работ

  бригадир

  инженер по охране труда

165. Задание {{ 168 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Подача транспортного средства задним ходом в местах производства работ осуществляется:

  по команде одного из работников, занятых на этих работах

  по свистку

  по согласию

166. Задание {{ 169 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

К строповки грузов допускаются:

  стропальщики

  машинисты

  руководители

  грузчики

167. Задание {{ 170 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

К обслуживанию сосудов, работающих под давлением, допускаются:

  прошедшие медицинское освидетельствование и соответствующее обучение

  любые лица, с разрешением руководителя

  имеющие 2 группу допуска по электробезопасности

  руководители

168. Задание {{ 171 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Скорость движения автопогрузчика в затруднённых местах и при движении задним ходом должна не превышать:

  3км/ч

  4км/ч

  5км/ч

  7км/ч

169. Задание {{ 172 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Предельно допустимая нагрузка для переноски тяжестей вручную для женщин (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой должна быть:

  <10кг

  <7кг

  <5кг

  <12кг

170. Задание {{ 173 }}  КТ=1 Тема 2-0-0

Уровень платформы, эстакады на площадках для погрузки и выгрузки грузов (тюков, бочек, рулонов) должен быть:

  на уровне пола кузова автомобиля

  значительно ниже пола кузова

  на уровне земли

  не имеет значения

Эксплуатация МТП

171. Задание {{ 174 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Условия, при которых запрещается переносить материал на носилках:

  при подъемах (спусках) по лестницам и стремянкам

  по настилам

172. Задание {{ 175 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Операционная технология выполнения сельскохозяйственной работы – это:

  совокупность способов и правил выполнения всех основных и вспомогательных операций каждой с.-х. работы, их последовательность и закономерность в зависимости от условий работы агрегата

  совокупность и последовательность механизированных сельскохозяйственных работ

  правила выполнения каждой с.-х. работы

  подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка урожая

173. Задание {{ 176 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Цель операционной технологии выполнения с.-х. работы:

  не допускать брака, выполнить работу в заданные агросроки с высокой производительностью и наименьшими  затратами

  качественно выполнить работу с экономией топлива

  выполнить работу с высоким КПД

  добиться максимального значения коэффициента рабочих ходов

174. Задание {{ 177 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Составные части операционной технологии выполнения с.-х. работы:

  условия работы, агротехнические требования, комплектование и подготовка агрегата к работе, подготовка поля к работе, работа агрегата на загоне, контроль и оценка качества работы, охрана труда

  подготовка агрегата к работе и охрана труда

  операционно-технологическая карта и исполнители работ

  агротехнические требования и правила их выполнения

175. Задание {{ 178 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Виды контроля качества  выполнения с.-х. работ:

  настроечный (наладочный) текущий, приемочный

  оперативный и приемочный

  наладочный и приемочный

  настроечный, наладочный, приемочный

176. Задание {{ 179 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Количество измерений показателя качества  выполнения с.-х. работы определяется с использованием:

  теории ошибок;

  теории вероятности;

  теории подобия;

  теории статистики.

177. Задание {{ 180 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Приборы и оборудование для подготовки поля к работе

  двухметровка, эккер, угломер, ватерпас, вешки

  вешки, двухметровка, сажень

  эккер, вешки;

  двухметровка, эккер

178. Задание {{ 181 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Классификация технологий возделывания с.-х.  культур  по Федеральному регистру технологий

  высокие, интенсивные, нормальные

  интенсивные, экстенсивные, ресурсосберегающие

  природоохранные, ресурсосберегающие

  энерго-ресурсосберегающие, низкозатратные

179. Задание {{ 182 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Технологическая карта  возделывания сельскохозяйственной культуры представляет собой

  совокупность и последовательность с.-х. работ для  получения сельхозпродукции, их сроки, объемы, технические средства и нормативы

  комплекс машин для возделывания сельскохозяйственной культуры

  совокупность и последовательность  операций для выполнения с.-х. работ

  документ для планирования затрат и удобрений

180. Задание {{ 183 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Операционно-технологическая карта  выполнения сельско-хозяйственной работы представляет собой

  совокупность и последовательность основных и вспомогательных операций  для  выполнения с.-х.  работы; Условия работы МТА; агротребования; контроль качества; правила безопасности;

  документы, регламентирующие качество работы МТА;

  документ, регламентирующий производительность МТА ;

  правила выполнения с.-х. работы и снижения затрат.

181. Задание {{ 184 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Главные исполнители операционной технологии  выполнения сельскохозяйственной работы

  механизатор, механик, учетчик, агроном;

  механик, учетчик, агроном;

  бригадир, инженер, бухгалтер;

  заправщик ТСМ, учетчик, механизатор.

182. Задание {{ 185 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс машин для подготовки почвы под озимую пшеницу по предшественнику – люцерна

  орудие для подрезания дернины, плуг, культиватор, кольчато-шпоровые катки со сцепкой;

  плоскорез-глубокорыхлитель, плуг, культиватор;

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат;

  плуг, культиватор, катки со сцепкой.

183. Задание {{ 186 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс машин для обработки почвы под озимую пшеницу по типу полупара

  дисковый лущильник, плуг, кольчато-шпоровые катки со сцепкой культиватор;

  тяжелая дисковая борона, культиватор;

  дисковый лущильник,  каток, культиватор;

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат.

184. Задание {{ 187 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс машин для обработки почвы под озимую пшеницу после пропашных культур на легких и средних почвах

  комбинированный почвообрабатывающий агрегат или БДТ  или КТС-10 и БД-10;

  почвообрабатывающий  комплекс типа РВК-3;

  культиватор КПК-4;

  культиватор КПК-8.

185. Задание {{ 188 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Рядовой посев зерновых колосовых культур с междурядьями 15 см обеспечат зерновые сеялки

  СЗ-3,6; СЗП-3,6;

  СЗО-3,6;

  СЗС-2,1;

  СЗУ-3,6.

186. Задание {{ 189 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Прямой посев зерновых колосовых культур выполняют сеялки

  СС-6; Виктория; Грейд-Плейнз; Марлисс и др.;

  Конкорд;

  Хорш;

  ПК-8,5.

187. Задание {{ 190 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Технологическая колея при  посеве зерновых колосовых культур трехсеялочными агрегатами обеспечивается отключением сошников на средней сеялке

  6, 7 и 18, 19;

  5, 6 и 18, 19;

  7, 8  и 19, 20.

188. Задание {{ 191 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы базируются на

  высокой производительности и экономии семян;

  применении высокопроизводительной техники;

  качественном выполнении работы.

  минимальной обработке почвы (без вспашки) или прямом посеве специальными сеялками;

189. Задание {{ 192 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Взаимоувязанный комплекс машин для 8-рядного посева кукурузы, ухода за посевами и уборки на зерно

  СУПН-8+КРК-5,6+СК-5 с ППК-4;

  СУПН-8-КРК-4,2+ККП-3 «Херсонец-9»;

  СПУ-6+ КРК-8,4 «Херсонец-9;

  СУПН-8+КРК-8,4+ККП-3 «Херсонец-9».

190. Задание {{ 193 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Взаимоувязанный комплекс машин для 12-рядного посева подсолнечника, ухода за посевами и уборки урожая:

  СУПН-12+КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СУПН-8-КРК-5,6+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СУПН-8+КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500;

  СПУ-6+ КРК-8,4+ПСП-10  с ДОН-1500.

191. Задание {{ 194 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Прямой посев кукурузы и подсолнечника обеспечивают сеялки

  Кинзе; Массей-Фергюссон и др.;

  Марлисс;  Грейд-Плейнз;

  СС-6; СЗК-4,5;

  Хорш; Конкорд.

192. Задание {{ 195 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Взаимоувязанный комплекс машин для 16-рядного посева кукурузы и междурядных культиваций

  СПН-11+СУПН-8 (2 шт) и СПН-11+КРК-5,6 (2 шт);

  СУПН-12+КРК-12;

  СПН-11+ СПЧ-6 (2 шт) и СПН-11+КРК-5,6 (2 шт);

  СУПН-8+КРК-12.

193. Задание {{ 196 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Для вспашки под сахарную свеклу на глубину до 40 см требуется плуг

  ПРУН-8-45;

  ПЛН-5-35;

  ПЛН-4-35;

  ПНИ-8-40.

194. Задание {{ 197 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Взаимоувязанный комплекс машин для 12-рядного посева сахарной свеклы и междурядных культиваций

  ССТ-12В+УСМК-5,4;

  ССТ-12В+КРШ-8,1;

  ССТ-18+УСМК-5,4;

  ССТ-18+УСМК-5,4.

195. Задание {{ 198 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Варианты технологии уборки сахарной свеклы

  однофазная, двух- и трехфазная;

  поточная; однофазная, перевалочная, поточно-перевалочная;

  комбинированная природоохранная;

  ресурсо-энергосберегающая.

196. Задание {{ 199 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Ресурсосберегающий комплекс машин для защиты посевов с.-х. культур от болезней, вредителей и сорняков

  Опрыскиватель с высокопроизводительным насосом (380 л/мин); ОП-24 и заправщик чистой водой;

  Стационарный растворный узел, заправщик опрыскивателей раствором рабочей жидкости, опрыскиватель;

  Агрегат для приготовления растворов, заправщик чистой водой, опрыскиватель;

  Агрегат для приготовления растворов, опрыскиватель.

197. Задание {{ 200 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Способы уборки люцерны на семена

  однофазный, двухфазный, «невейка», трехфазный с обработкой на стационаре, двойной обмолот;

  раздельная уборка;

  прямое комбайнирование с десикацией посевов;

  поточно-перевалочный.

198. Задание {{ 201 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

При агрегатировании трактора МТЗ-80 с навесным плугом правые колеса трактора перемещаются

  по борозде;

  на 15…20 см от стенки борозды;

  строго по краю борозды;

  на 25…30 см стенки борозды.

199. Задание {{ 202 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Метод «отпашки» - это метод

  качественной вспашки свального гребня за три прохода агрегата;

  уменьшения глубины борозды;

  разметки поворотной полосы;

  разбивка поля на загоны.

200. Задание {{ 203 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

При работе зерноуборочного комбайна мотовило должно касаться стебля зерновых колосовых культур

  в точке центра его тяжести;

  в центре стебля;

  ниже центра  тяжести;

  чуть ниже колоса.

201. Задание {{ 204 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Суммарные потери зерна за комбайном определяются с учетом потерь за:

  жаткой, в полове и соломе, от недомолота;

  молотилкой;

  измельчителем соломы;

  копнителем и жаткой.

202. Задание {{ 205 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

На основании технологических карт возделывания с.-х. культур можно определить

  потребность хозяйства в технике, рабочей силе и ТСМ;

  периодичность ТО и ремонтов;

  потребность в мастерах-наладчиках;

  потребность в ремонтных материалах.

203. Задание {{ 206 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс отечественных  машин для  трехфазной технологии уборки сахарной свеклы

  АБ-1 (БМ-6)+АС-1+ПС-1;

  АБ-1+Р-6+ПС-1;

  БМ-6+РКС-6+ПС-1;

  АБ-1+АС-1+РКС-6.

204. Задание {{ 207 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс зарубежных  машин для  трехфазной уборки сахарной свеклы

  К-6+Р-6+Л-6;

  БМ-6+Р-6+ПС-1;

  КР-6+Р-6+Л-6;

  АБ-1+ Р-6+Л-6.

205. Задание {{ 208 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс зарубежных  машин для  однофазной уборки сахарной свеклы

  «Холмер»; СФ-10; BKW-9000 и др;

  КР-6 (Франц Клайне) +Л-6;

  ОГД-6+ Л-6;

  РКС-6.

206. Задание {{ 209 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс зарубежных  машин для  двухфазной технологии уборки сахарной свеклы

  КР-6+Л-6;

  КР-2+Л-6;

  СФ-10+Л-6;

  АБ-1+АС-1.

207. Задание {{ 210 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Комплекс отечественных  машин для  двухфазной технологии уборки сахарной свеклы

  БМП-6+КС-6 и др.

  БМ-6+КР-6;

  ОГД-6+ КС-6;

  К-6+АС-1.

208. Задание {{ 211 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Посев люцерны на семена в отличие от фуражных посевов отличается применением

  пропашных сеялок ССТ-12, СУПН-8 и др.;

  серийных зерновых сеялок;

  почвообрабатывающих агрегатов;

  комбинированных агрегатов типа РВК-3.

209. Задание {{ 212 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Уборка  люцерны на семена выполняется следующими зарубежными комбайнами

  «Марал-125»;

  КСС-2,6.

  Ягуар; Е-283; и др.;

  ДОН-680;

210. Задание {{ 213 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Скашивание люцерны на сенаж выполняют косилками-плющилками

  КПП-4,2; КПРН-3А; КПС-5Г и др;

  К-2,1;

  КДП-4; К-6;

  КР-2,1.

211. Задание {{ 214 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Подбор сена из валков с погрузкой и последующей транспортировкой к местам скирдования выполняют

  ПТ-Ф-45; Т-050 и др.;

  ПВ-6;

  2ПСЕ-12А;

  ПСЕ-20.

212. Задание {{ 215 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Прессование сена  в рулоны выполняют прессподборщики

  ППР-1,6;

  ППВ-1,6;

  «Квадрант»;

  ППР-6.

213. Задание {{ 216 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Прессование сена  в тюки прямоугольной формы  выполняют

  «Квадрант»; ППВ-1,6 и др.;

  ППР-6;

  ППР-1,6;

  ПКС-1,6.

214. Задание {{ 217 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Способы заготовки сена

  рассыпное неизмельченное, рыссыпное измельченное, с прессованием в тюки и рулоны;

  с подсушкой в скирдах;

  с обматыванием рулонов пленкой;

  с плющением.

215. Задание {{ 218 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Скашивание люцерны на зеленый	 корм, транспортировка и раздача массы выполняется следующим комплексом машин

  Ягуар+КТУ-10;

  Е-282+ЗИЛ-ММЗ-554;

  КСК-6+ДОН-680;

  ДОН-680+ППР-1,6.

216. Задание {{ 219 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Двойной обмолот при  уборке люцерны на семена повышает сбор семян за счет

  отбора созревших, которые могут осыпаться в валках при дозревании основной массы урожая;

  качественного домолота;

  режима очистки;

  режима обмолота.

217. Задание {{ 220 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление плуга ПЛН-4-35 на горизонтальном участке поля при удельном сопротивлении  kпл = 50 МПа и глубине вспашки а = 0,3 м равно

  21 кН;

  23,3 кН;

  15 кН;

  210 кН.

218. Задание {{ 221 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление плуга ППЛ-6-35 при удельном сопротивлении  kпл = 50 МПа, ,    i = 0   и глубине вспашки а = 0,2 м равно

  21 кН;

  10 кН;

  60кН;

  35 кН.

219. Задание {{ 222 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление дискового лущильника ЛДГ-10 при удельном сопротивлении  kм = 1,4  кН/м  и    i = 0 равно

  14,0  кН;

  7,1 кН;

  11,4 кН;

  7,0 кН.

220. Задание {{ 223 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление зерновой сеялки СЗП-3,6  при удельном сопротивлении  kм = 1,1  кН/м  и    i = 0 равно

  3,96  кН;

  3,27 кН;

  4,70  кН;

  2,50 кН.

221. Задание {{ 224 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление свекловичной сеялки ССТ-12Б  при удельном сопротивлении  kм = 1,2  кН/м  равно

  6,48  кН;

  14,40 кН;

  13,20  кН;

  10,80 кН.

222. Задание {{ 225 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление тракторного прицепа весом в 35 кН   при коэффициенте перекатывания прицепа   fпр= 0,2   и   равно

  7  кН;

  70 кН;

  175  кН;

  35 кН.

223. Задание {{ 226 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Тяговое сопротивление сцепки СГ-21, имеющей вес  18 кН, при коэффициенте сопротивления качению   f сц = 0,2   составляет:

  3,6 кН;

  36 кН;

  9  кН;

  1,8 кН.

224. Задание {{ 227 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

При комплектовании МТА должны учитываться следующие важнейшие требования

  высокое качество технологической операции при максимуме производительности и минимуме удельных затрат ресурсов;

  способность машинно-тракторного агрегата преодолевать препятствия и перегрузки;

  возможность заблаговременной подготовки МТА к работе;

  обеспечение комфортных условий труда механизатора.

225. Задание {{ 228 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Основной рабочей передачей трактора ДТ-75М, работающего с плугом ПЛН-4-35 при условии, что расчетный коэффициент использования тягового усилия  ?и  на второй передаче равен 0,68, на третьей – 0,88, на четвертой – 0,92, на пятой – 0,96 (оптимальное значение этого коэффициента  = 0,90), будет

  3;

  4;

  2

  1

226. Задание {{ 229 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Последствием неправильной установки вылета маркера на посевном агрегате может быть

  нарушение размера стыковых междурядий;

  неравномерное движение агрегата;

  Ухудшение маневренности

  Нарушение прямолинейности движения.

227. Задание {{ 230 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Кинематическая длина агрегата определяется

  расстоянием от кинематического центра агрегата до линии, проходящей через наиболее удаленные по ходу МТА точки рабочих органов машин при прямолинейном движении;

  расстоянием от точки присоединения машин к трактору до наиболее удаленной по ходу МТА точки рабочих органов машин;

  габаритной длиной МТА;

  расстоянием от  центра тяжести трактора до наиболее удаленной по ходу МТА точки рабочих органов машин

228. Задание {{ 231 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Радиус поворота агрегата зависит от

  типа и состава агрегата;

  типа трактора;

  вида выполняемой работы;

  рабочей длины гона.

229. Задание {{ 232 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Рабочая длина гона при гоновых способах движения МТА определяется

  расстоянием между контрольными линиями, отделяющими поворотные полосы от остальной части загона;

  длиной рабочего участка;

  расстоянием между загонами;

  расстоянием между  делянками и загонами.

230. Задание {{ 233 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Основными критериями выбора ресурсосберегающих способов движения  МТА являются

  максимум коэффициента рабочих ходов и минимум затрат времени и топлива на повороты;

  максимум тягового КПД трактора и минимум тягового сопротивления агрегата;

  минимум затрат времени на технологическое и техническое обслуживание агрегата;

  максимум производительности за час сменного времени и минимум эксплуатационных затрат.

231. Задание {{ 234 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

При движении агрегата в загоне рабочий ход  Sрcоставил  8100 м. холостой ход -  Sх составил 900 м. Коэффициент рабочих ходов     при этом будет равен

  0,95 ;

  0,85.

  0,90 ;

  0,80 ;

232. Задание {{ 235 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Чистое рабочее время  Тр.  агрегата за семичасовую смену составило 5,6 ч., непроизводительные затраты времени – 1,4 ч. Коэффициент использования времени смены ? при этом будет равен

  0,8

  0,4

  0,7

  0,2

233. Задание {{ 236 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Производительность агрегата МТЗ-80+КРН-5,6 за час сменного времени при скорости движения  ?р  10 км/ч и коэффициенте использования времени смены ?  0,5 составит

  2,8 га/ч;

  28 га/ч;

  5,6 га/ч;

  56 га/ч.

234. Задание {{ 237 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

При работе агрегата ДТ-75М+ЛДГ-10А в загоне со скоростью 10 км/ч за семичасовую смену, при коэффициенте использования времени смены 0,8 производительность (наработка) будет равна

  56, га/ч;

  70 га/ч;

  80 га/ч;

  50 га/ч.

235. Задание {{ 238 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Пахотный агрегат Т-150+ПЛП-6-35 вспахал поле площадью 120 га за 60 часов. Его фактическая производительность за семичасовую смену составила

  14 га/см;

  2 га/см;

  20 га/см;

  80 га/см.

236. Задание {{ 239 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Классификация  технологий возделывания с.-х. культур по Федеральному регистру технологий производства продукции растениеводства

  высокие технологии; интенсивные и нормальные;

  ресурсосберегающие, природоохранные;

  энергосберегающие, почвозащитные;

  экологические безопасные, мульчирующие.

237. Задание {{ 240 }}  КТ=1 Тема 3-0-0

Расстояние между технологическими колеями 21,6 м создается на посеве пшеницы агрегатом из трех сеялок СЗ-3,6 при

  отключении 6, 7 и 18, 19 сошников средней сеялки на нечетных проходах по полю и их включении - открытии заслонок) при четных проходах агрегата;

  отключении 6, 7 и 18, 19 сошников на средней сеялке;

  отключении четырех высевающих аппаратов на первой зерновой сеялке;

  использовании маркера.

Детали машин

238. Задание {{ 241 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Схема семеноводческих посевов кукурузы 6:2 для механизированной уборки отцовских форм растений (О) на зеленый корм после опыления; М – материнские формы растений кукурузы; О – отцовские формы.

  ММММММОО   ООММММММ

  ОМММММО      ОММММММ

  МММООМММ     МММООМММ

  ОММММММО    ОММММММО

239. Задание {{ 242 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Выбор кратности полиспаста зависит от:

  грузоподъемности и схемы подвеса груза

  типа крана

  режима работы

  схемы подвеса груза

240. Задание {{ 243 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Призматические шпонки рассчитываются по напряжениям:

  смятия

  среза

  сжатия

  изгиба

241. Задание {{ 244 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

В сравнении с диаметром заклепок диаметры отверстий в соединяемых деталях делаются:

  одинаковыми

  меньшими

  любыми

  большими

242. Задание {{ 245 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Угловые сварочные швы рассчитываются по напряжениям:

  среза

  растяжения

  сжатия

  изгиба

243. Задание {{ 246 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Угол зацепления некоррегированной зубчатой передачи соответствует … градусам:

  20

  15

  25

  30

244. Задание {{ 247 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Натяжной ролик в плоскоременной передаче применяется для:

  увеличение нагрузочной способности передачи

  увеличение передаточного числа

  уменьшение скорости ремня

  уменьшения числа пробегов ремня

245. Задание {{ 248 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

В напряженном болтовом соединении болтрассчитывается на:

  растяжение и кручение

  кручение

  растяжение

  смятие

246. Задание {{ 249 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Число витков стандартной гайки равно:

  7

  3

  5

  10

247. Задание {{ 250 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Ниже перечислены названия крановых механизмов.Укажите главный механизм стационарного крана:

  подъема

  передвижения

  поворота

  изменения вылета стрелы

248. Задание {{ 251 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Основным нормативным параметрам, принимаемом при расчете элементов конструкции:

  режим работы

  конструкция машины

  тип привода

  рабочие скорости

249. Задание {{ 252 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Двурогие крюки предпочтительнее применять:

  при длинномерных грузах и большой грузоподъемности

  при большой грузоподъемности

  в стационарных кранах

  в передвижных кранах

250. Задание {{ 253 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Величина катета углового сварочного шва К и толщина соединяемых деталей S находятся в зависимости К=…S:

  1.0

  0.6

  0.8

  1.2

251. Задание {{ 254 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Для закрытых зубчатых передач с НВ < 350 (при достаточной смазке) основным видом повреждения является:

  усталостное выкрашивание

  абразивный износ

  пластические сдвиги

  заедание

252. Задание {{ 255 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Для открытых зубчатых передач с НВ > 350 основным видом повреждения является:

  выламывание зубьев и абразивный износ

  заедание

  усталостное выкрашивание

  пластические отслаивания

253. Задание {{ 256 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Для закрытых зубчатых передач с НВ > 350 (при достаточной смазке) основным видом повреждения является:

  выламывание зубьев

  абразивный износ

  усталостное выкрашивание

  заедание

254. Задание {{ 257 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Проверочный расчет опасных сечений крюка не производят для крюка:

  выбранного по ГОСТ

  спроектированного самостоятельно

  имеющего отклонения по размерам от ГОСТ

  имеющего отклонения по форме от ГОСТ

255. Задание {{ 258 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Какое основное назначение органического сердечника в стальном проволочном канате:

  накопитель смазки, уменьшение износа

  снижение массы каната

  повышение прочности каната

  увеличение диаметра каната

256. Задание {{ 259 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Калиброванная сварная цепь работает с:

  звездочкой со специальными гнездами

  барабаном с винтовой нарезкой

  гладким барабаном и блоком

  блоком со специальными звездами

257. Задание {{ 260 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Наиболее надежным в работе гибким элементом является:

  канат стальной

  цепь пластинчатая

  цепь сварная

  канат хлопчатобумажный

258. Задание {{ 261 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Наиболее часто в ГПМ применяют:

  стальной канат

  капроновый канат

  сварную цепь

  пластинчатую цепь

259. Задание {{ 262 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Выбор кратности полиспаста зависит от:

  схемы подвеса груза

  грузоподъемности и схемы подвеса груза

  типа крана

  режима работы

260. Задание {{ 263 }}  КТ=1 Тема 4-0-0

Для выбора тормоза из каталога необходимо знать:

  тормозной момент и ПВ%

  грузоподъемность

  режим работы

  тормозной момент

Надежность и ремонт машин

261. Задание {{ 729 }} ТЗ № 729

Отметьте правильный ответ

Надежность машин является одним из показателей

  качества продукции

  соответствия требованиям ЕСКД

  ремонтопригодности

  соответствия требованиям ЕСТД

262. Задание {{ 730 }} ТЗ № 730

Отметьте правильный ответ

Объект, находящийся в неисправном состоянии

  может использоваться по назначению

  не может использоваться по назначению

  требует немедленного ремонта

263. Задание {{ 264 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Допустимый угол отклонения каната от средней плоскости блока:

  < 6?

  >10?

  =8?

264. Задание {{ 265 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Шатунные шейки коленчатого вала изнашиваются по диаметру...

  неравномерно: наибольший износ со стороны, перпендикулярной оси вала

  равномерно

  неравномерно: наибольший износ в плоскости параллельной оси вала

265. Задание {{ 266 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Требуемая точность сборки соединения любых двух деталей, взятых из партии, будет обеспечена при их комплектовании по методу...

  селективной сборки

  полной взаимозаменяемости

  групповой взаимозаменяемости

  индивидуальной подготовки

266. Задание {{ 268 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Метод комплектования, при котором точность сборки обеспечивается путём сотрировки деталей по размерным группам, называется методом...

  полной взаимозаменяемости

  частичной взаимозаменяемости

  индивидуальной подгонки

  промежуточных размеров

267. Задание {{ 270 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Ремонт, при котором принадлежность составных частей машины (сборочной единицы) не сохраняется, называется...

  обезличенным

  не обезличенным

  капитальным

  текущим

268. Задание {{ 273 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Основным назначением аргона при аргоно-дуговой сварке алюминиевых деталей является...

  защита расплавленного металла от окисления

  разрушение оксидной плёнки

  обеспечение расплавленного металла легирующими добавками

  охлаждение детали

269. Задание {{ 274 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При электролитическом осаждении железа в качестве анода используется...

  пластина из малоуглеродистой стали

  восстанавливаемая деталь

  пластина из свинца с добавлением сурьмы

  пластина из любого металла

270. Задание {{ 278 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Характерными особенностями воздушного распыления лакокрасочных материалов (ЛКМ) при окраске являются...

  большие потери краски на туманообразование

  низкий расход ЛКМ, особые требования к лакокрасочным материалам

  не большие затраты на вентиляцию

271. Задание {{ 279 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Совокупность действий людей и орудий производства, выполняемых в определённой последовательности по восстановлению работоспособности, исправности и заданного ресурса машин называется...

  производственным процессом

  технологическим процессом

  режимом труда рабочих

  вспомагательным процессом

272. Задание {{ 280 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Целенаправленные и последовательные действия по изменению состояния ремонта объекта с целью получения заданных параметров называются...

  технологическим процессом ремонта

  производительностью труда

  вспомагательным процессом

  организацией режима работы оборудования

273. Задание {{ 281 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Комплекс технологических операций по устранению дефектов деталей, обеспечивающих возобновления её работоспособности и геометрических параметров называется...

  восстановление деталей

  коэффициент повторяемости дефектов

  коэффициент восстановления деталей

  централизованное восстановление деталей

274. Задание {{ 283 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Критерий, который связывает себестоимость восстановления детали с её долговечностью после устранения дефекта, называют...

  технико-экономический

  технологический

  энергетический

  экологический

275. Задание {{ 284 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Время полезной работы при выполнении производственного процесса восстановления детали называют...

  нормируемое время

  не нормируемое время

  дополнительное время

  основное время

276. Задание {{ 285 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

В ремонтном производстве из гальванических покрытий чаще всего применяют...

  железнение

  хромирование

  цинкование

  никелирование

277. Задание {{ 731 }} ТЗ № 731

Отметьте правильный ответ

Текущий ремонт объекта, это ремонт, направленный на

  восстановление работоспособного состояния с заменой или ремонтом отдельных составных частей кроме базовых

  полное восстановление работоспособного состояния с заменой или ремонтом составных частей

  восстановление исправного состояния, включая замену или ремонт отдельных составных частей

  восстановление исправного состояния и обеспечение долговечности

278. Задание {{ 732 }} ТЗ № 732

Отметьте правильный ответ

Капитальный ремонт объекта, это ремонт, направленный на

  восстановление исправного состояния и полного (или близко к нему) ресурса с заменой или ремонтом любых составных частей, включая и базовые

  восстановление работоспособного состояния с заменой или ремонтом отдельных составных частей кроме базовых

  восстановление исправного состояния с целью обеспечения полного ресурса

279. Задание {{ 733 }} ТЗ № 733

Отметьте правильный ответ

По причине возникновения отказы бывают

  конструктивные, производственные, эксплуатационные

  внезапные, постепенные, перемежающиеся

  явные и скрытые

  зависимые и независимые

280. Задание {{ 734 }} ТЗ № 734

Отметьте правильный ответ

По характеру проявления отказы делятся на

  внезапные, постепенные, перемежающиеся

  конструктивные, производственные, эксплуатационные

  явные и скрытые

  зависимые и независимые

281. Задание {{ 735 }} ТЗ № 735

Отметьте правильный ответ

По способу обнаружения отказы бывают

  явные и скрытые

  инструментальные и визуальные

  видимые и невидимые

282. Задание {{ 736 }} ТЗ № 736

Отметьте правильный ответ

Долговечность-это свойство объекта

  сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установившейся системе ТО и ремонта

  непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки

  сохранять исправное состояние по суммарной наработке, прерываемой ТО, ремонтом или устранением отказов

283. Задание {{ 286 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Покрытия, образующиеся на детали в результате электролиза, называют...

  гальваническими

  газотермическими

  химико-термическими

  полимерными

284. Задание {{ 288 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Часть производственного процесса по обеспечению основного технологического процесса...

  режим труда рабочих

  режим работы оборудования

  производительность труда

  вспомогательный процесс

285. Задание {{ 289 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При запрессовке подшипника качения в отверстие усилия прикладываются...

  к наружному кольцу

  к внутреннему кольцу

  к внутреннему и наружному кольцу

  не имеет значения

286. Задание {{ 291 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Бездуговым способом наплавки является...

  электроискровое наращивание

  сжатой дугой

  порошковой проволокой

  в среде защитных газов

287. Задание {{ 292 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При разборке двигателя категорически не допускается раскомплектование деталей соединения...

  крышки коренных подшипников - блок цилиндров

  блок цилиндров - головка блока

  поршень - поршневой палец

  гнездо клапана - клапан

288. Задание {{ 295 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Рациональный способ восстановления деталей в ремонтном производстве определяют по количеству критериев...

  трём

  четырём

  двум

  в зависимости от сложности восстановления

289. Задание {{ 296 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Поверхности, по которым при восстановлении детали придают на станке определённое положение относительно инструмента, называются базой...

  основной

  установочной

  технологической

  вспомогательной

290. Задание {{ 297 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

К разборочно - сборочному процессу машины относится термин...

  ремонт

  восстановление

  реставрация

291. Задание {{ 298 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

В технологическом процессе термин "восстановление" относится к...

  детали

  машине

  агрегату

  сборочной единице

292. Задание {{ 299 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Общий технологический процесс делится на ряд отдельных процессов...

  вспомогательных

  технологических

  комбинированных

  производственных

293. Задание {{ 300 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Реализация в пространстве и времени общего технологического и вспомогательных процессов по восстановлению машин до заданного уровня параметров технического состояния называется

  производственным процессом ремонта

  ремонтом машин

  графиком ремонтного цикла

  ремонтно-обслуживающим воздействием

294. Задание {{ 301 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Инженерно обоснованная последовательность технологических операций по изменению состояния ремонтируемого объекта с целью получения заданных техническими условиями параметров технического состояния называется

  технологическим процессом ремонта

  производительностью труда

  технологическим циклом ремонта

  организацией и режимом труда

295. Задание {{ 302 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Технология капитального ремонта машин отличается от технологии их изготовления

  большим количеством технологических процессов

  меньшим колличеством технологических процессов

  ничем не отличаются

  нельзя сравнивать

296. Задание {{ 304 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Работы обязательные перед постановкой машины в ремонт

  наружная очистка и мойка машины, промывка системы охлаждения

  снятие гусениц

  снятие исправных узлов и агрегатов

  снятие кабины

297. Задание {{ 737 }} ТЗ № 737

Отметьте правильный ответ

Безотказность-это свойство объекта

  сохранять исправное состояние по суммарной наработке на отказ

  непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки

  сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния

298. Задание {{ 738 }} ТЗ № 738

Отметьте правильный ответ

Эпюра износа гильзы цилиндров по высоте представлена на схеме

  1

  2

  3

  4

299. Задание {{ 739 }} ТЗ № 739

Отметьте правильный ответ

На рисунке показана схема

  дуговой наплавки под слоем флюса

  дуговой наплавки в среде защитных газов

  вибродуговой наплавки

  электрошлаковой наплавки

300. Задание {{ 740 }} ТЗ № 740

Отметьте правильный ответ

На рисунке показана схема

  вибродуговой наплавки

  электрошлаковой наплавки

  индукционной наплавки

  детонационной наплавки

301. Задание {{ 305 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Рекомендуемое средство для промывки системы охлаждения двигателя содержащего алюминиевые детали

  моющее средство МСД-1

  расплав солей

  холодная вода

  горячая вода

302. Задание {{ 306 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Не токсичные и не горючие моющие средства технического назначения...

  синтетические

  кислотные

  органические

  растворяющие - эмульгирующие

303. Задание {{ 307 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Неподвижные соединения следует разбирать только после их дефектации...

  гнёзда клапанов - головка блока цилиндров

  картер маховика - кожух сцепления

  впускной коллектор - блок цилиндров

  крышка распределительных шестерён - блок цилиндров

304. Задание {{ 308 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Если отсутствует технологическая документация на разборку машины, то сначала следует снимать...

  детали, которые можно легко повредить

  сборочные единицы, которые разбирают на других рабочих местах

  агрегаты, которые ремонтируют на СРП

  узлы и агрегаты, подлежащие после снятия предварительному испытанию

305. Задание {{ 309 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Очистку загрязненных моющих растворов от мелкодисперсных частиц и выделение их в осадок предусматривает метод регенерации

  коагуляция

  центрифугирование

  отстаивание

  фильтрование

306. Задание {{ 310 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Наилучшее моющее действие раствора синтетических моющих средств при очистке деталей машин проявляется при температуре, оС

  80

  60

  20

  40

307. Задание {{ 311 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Дефекты в деталях, для обнаружения которых применяются специальные методы дефектоскопии, называются

  скрытыми

  явными

  устранимыми

  неустранимыми

308. Задание {{ 312 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Комплекс работ по определению состояния деталей и возможности их дальнейшего использования называется

  дефектацией

  комплектацией

  дефектоскопией

  диагностикой

309. Задание {{ 313 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При разборке сборочных единиц заржавевшие соединения отмачивают

  в керосине

  в бензине

  в воде

  в растворителе

310. Задание {{ 314 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Прогиб коленчатого вала наиболее точно можно определить (закрепив его в центрах) с помощью

  штатива с индикаторной головкой

  штангенрейсмаса

  глубиномера

  микрометра

311. Задание {{ 315 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Неприменяемые способы регенерации моющих растворов - это

  намагничивание

  естественное отстаивание

  центрифугирование

  коагуляция и ультрафильтрация

312. Задание {{ 316 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для обнаружения трещин в блоке цилиндров двигателя наиболее целесообразно применять метод дефектоскопии

  гидравлический

  ультразвуковой

  магнитный

  капиллярный

313. Задание {{ 317 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Документацией, составляемой на принятую в ремонт машину, является

  приемо-сдаточный акт

  технологическая карта ремонта

  ведомость запчастей

  технический паспорт

314. Задание {{ 318 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Комплекс работ по подбору деталей, обеспечивающих сборку изделий в соответствии с техническими требованиями, называется

  комплектацией

  дефектацией

  диагностикой

  дефектоскопией

315. Задание {{ 319 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для выпрессовки деталей можно использовать специальные выколотки с наконечниками

  медными

  стальными

  чугунными

  пластмассовыми

316. Задание {{ 321 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Неподвижные соединения следует разбирать только после их дефектации

  втулки клапанов – головка блока цилиндров

  крышка КПП – корпус КПП

  коллектор двигателя – головка блока цилиндров

  кожух сцепления – картер маховика

317. Задание {{ 322 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Наибольшее количество соединений в конструкции машин

  резьбовых

  прессовых

  заклепочных

  вальцовочных

318. Задание {{ 323 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Рекомендуемый метод проверки пустотелых чугунных деталей

  гидравлический

  пневматический

  капиллярный

  осмотра

319. Задание {{ 324 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Наиболее распространенный метод обнаружения дефектов деталей из ферромагнитных материалов

  магнитный

  химический

  капиллярный

  механический

320. Задание {{ 325 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для обнаружения трещины, вдоль оси вала магнитным методом дефектоскопии намагничивание вала нужно осуществлять

  пропусканием постоянного тока через вал

  в соленоиде

  постоянным магнитом

  пропусканием переменного тока через вал

321. Задание {{ 326 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра двигателя определяют с помощью

  индикаторного нутромера

  микрометра

  штангенциркуля

  штангенрейсмаса

322. Задание {{ 327 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Перед сборкой листы рессоры автомобиля необходимо смазать

  графитовой смазкой

  солидолом

  автолом

  нигролом

323. Задание {{ 328 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При наплавке изношенных деталей под слоем флюса

  электрод смещают с зенита в сторону, противоположную направлению вращения детали

  электрод смещают с зенита в сторону вращения детали

  электрод устанавливают строго в зените

  качество наплавки не зависит от положения электрода

324. Задание {{ 329 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При электродуговой сварке металлов температура дуги находится в пределах, 0С

  3000…3500

  1000…1500

  15000…20000

  5500…6000

325. Задание {{ 330 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Основным назначением флюса (АФ-4А) при газовой сварке деталей из алюминиевых сплавов является

  разрушение оксидной пленки

  защита наплавленного металла от окружающей среды

  обеспечение расплавленного металла легирующими элементами

  уменьшение скорости охлаждения детали

326. Задание {{ 331 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Необходимый момент затяжки резьбового соединения достигается применением

  динамометрических ключей

  пневматического инструмента

  гидравлического инструмента

  универсального инструмента с применением дополнительного рычага

327. Задание {{ 332 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

В маркировке электродной проволоки Нп-40 число 40 означает

  твердость наплавленного слоя

  диаметр проволоки

  временное сопротивление при растяжении наплавленного металла

  содержание углерода в сотых долях процента

328. Задание {{ 333 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Обработка отверстий в деталях при токарной обработке производится резцом

  расточным

  проходным

  подрезным

  отрезным

329. Задание {{ 334 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Перед монтажом подшипника качения на вал с натягом его предварительно

  нагревают в масляной ванне

  нагревают газовой горелкой

  охлаждают в холодильной камере

  нагревают в муфельной печи

330. Задание {{ 335 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При напрессовке подшипника на вал усилие прикладывается

  к внутреннему кольцу

  к наружному кольцу

  к внутреннему и наружному кольцу

  не имеет значения

331. Задание {{ 336 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Запасные части, материалы, комплектующие изделия, предназначенные для использования при ремонте машин, подвергаются контролю

  входному

  операционному

  приемочному

  инспекционному

332. Задание {{ 337 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

После обкатки двигатель испытывают на

  только развиваемую мощность

  только расход топлива

  только определение неисправностей

  развиваемую мощность, расход топлива, нагрев воды и масла, наличие неисправностей

333. Задание {{ 338 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Эпоксидная композиция, состоящая из эпоксидной смолы, пластификатора, наполнителя и отвердителя, может храниться максимум

  20…25 мин

  5…6 ч

  1…2 мин

  длительное время

334. Задание {{ 339 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Ускоренную обкатку двигателей выполняют

  добавлением приработочных присадок в систему смазки

  сокращением времени обкатки

  увеличением частоты вращения коленвала двигателя при обкатке

  повышенной нагрузке двигателя при обкатке

335. Задание {{ 340 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для придания лакокрасочным материалам определенного цвета используют

  пигменты

  наполнители

  разбавители

  пластификаторы

336. Задание {{ 341 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для ускорения процесса высыхания лакокрасочных покрытий применяют

  сиккативы

  разбавители

  пластификаторы

  наполнители

337. Задание {{ 342 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

В качестве горючего газа при газовой сварке используется

  ацетилен

  азот

  кислород

  углекислый газ

338. Задание {{ 343 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Чугунные и алюминиевые детали, закреплённые большим числом болтов при снятии следует...

  сначала отпустить на пол-оборота все болты и после этого их выкручивать

  вывёртывать только динамометрическим ключом

  сначала замачивать в керосине и после этого их вывёртывать

  порядок вывёртывания не имеет значения

339. Задание {{ 344 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Несбалансированность (неуравновешенность) вращающихся деталей обусловлена...

  смещением центра массы детали относительно оси вращения

  большой частотой вращения

  диаметр детали дольше её длины

  длина детали значительно превосходит её диаметр

340. Задание {{ 345 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Ресурс поршня, как правило, определяют износом

  диаметра юбки поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца

  диаметра юбки поршня в плоскости, параллельной оси пальца

  канавки под маслосъемное кольцо

  диаметра отверстия под палец

341. Задание {{ 346 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Пайку деталей, работающих при невысоких нагрузках, осуществляют припоями на основе

  олова

  цинка

  меди

  серебра

342. Задание {{ 347 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для восстановления поршневых пальцев автотракторных двигателей применяют

  раздачу

  осадку

  накатку

  вытяжку

343. Задание {{ 348 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Количество ремонтных размеров гильзы дизельного двигателя

  один

  два

  три

  четыре

344. Задание {{ 349 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При восстановлении коленчатого вала все шатунные шейки перешлифовываются

  под одинаковый ремонтный размер

  под различные ремонтные размеры со снятием минимального слоя металла у каждой шейки

  допускается и то, и другое

  через один ремонтный размер

345. Задание {{ 350 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Термическое воздействие на деталь и вероятность прожога меньше при использовании

  постоянного тока обратной полярности

  постоянного тока прямой полярности

  переменного тока

  тока высокой частоты

346. Задание {{ 351 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Для придания лемеху свойства самозатачивания его наплавляют

  сормайтом

  медью

  низкоуглеродистой сталью

  оловом

347. Задание {{ 352 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Назовите деталь ходовой части гусеничного трактора, которая при одностороннем износе переставляется с одной стороны на другую

  ведущая звездочка

  направляющее колесо

  опорный каток каретки

  звено гусеницы

348. Задание {{ 353 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Назовите самую распространенную по численности группу металлорежущих станков на ремонтных предприятиях

  токарная

  фрезерная

  строгальная

  шлифовальная

349. Задание {{ 354 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Наибольшее распространение при наплавке изношенных деталей в среде защитных газов получил

  углекислый газ

  аргон

  гелий

  азот

350. Задание {{ 355 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Бездуговым способом наплавки является

  индукционная

  под слоем флюса

  вибродуговая

  в среде защитных газов

351. Задание {{ 356 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При разборке двигателя категорически не допускается раскомплектование деталей соединения

  шатун – нижняя крышка шатуна

  блок цилиндров – головка блока

  поршень – поршневой палец

  втулка клапана – клапан

352. Задание {{ 357 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Нагар является характерным загрязнением детали

  поршень

  коленчатый вал

  плунжер топливного насоса

  распределительный вал

353. Задание {{ 358 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Наиболее предпочтительными методами дефектоскопии при выявлении повреждений в радиаторе, топливном баке являются

  гидравлический

  магнитный

  пневматический

  капиллярный

354. Задание {{ 359 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Проектирование технологического процесса восстановления детали начинают с...

  оформления ремонтного чертежа на карте эскизов

  разработки маршрутной карты

  технического нормирования

  оформления операционной карты

355. Задание {{ 360 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При сварке алюминиевых деталей высоким качеством и производительностью обладает сварка...

  аргонно-дуговая

  электродуговая

  газовая

  сварка - пайка

356. Задание {{ 361 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Золотники гидрораспределителя восстанавливаются

  хромированием

  наплавкой

  раздачей

  перешлифовкой под ремонтный размер

357. Задание {{ 362 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

При газопорошковой наплавке детали порошок из бункера поступает...

  в горелку

  в пламя горелки

  на деталь

  не зависимо от места поступления

358. Задание {{ 363 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Детонационное напыление детали обеспечивается поступлением в рабочую камеру...

  точно измеренного количества взрывчатой смеси

  большого количества кислорода в рабочей смеси

  большого количества горючего газа

  созданием давления в рабочей камере

359. Задание {{ 364 }}  КТ=1 Тема 5-0-0

Хорошие результаты обработки наплавленных поверхностей газотермическими способами даёт...

  электромеханическая

  токарная

  строгальная

  слесарная

360. Задание {{ 741 }} ТЗ № 741

Отметьте правильный ответ

На рисунке показана схема

  дуговой наплавки в среде защитных газов

  дуговой наплавки под слоем флюса

  электрошлаковой наплавки

  индукционной наплавки

361. Задание {{ 742 }} ТЗ № 742

Отметьте правильный ответ

Прогнозируемыми отказами являются отказы

  Ресурсные

  Приработочные

  Зксплуатационные

  Внезапные

362. Задание {{ 743 }} ТЗ № 743

Отметьте правильный ответ

Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ, выраженной в процентах, называется

  Гамма-процентным ресурсом

  Предельной наработкой

  Гарантийной наработкой

  Измеренной наработкой

363. Задание {{ 744 }} ТЗ № 744

Отметьте правильный ответ

Свойство объекта сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки без вынужденных перерывов называют

  безотказностью

  долговечностью

  сохраняемостью

  ремонтопригодностью

  работоспособностью

364. Задание {{ 745 }} ТЗ № 745

Отметьте правильный ответ

Календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или после капитального ремонта до наступления предельного состояния называется

  сроком службы объекта

  отработанным ресурсом

  назначенным ресурсом

  назначенным сроком службы

365. Задание {{ 746 }} ТЗ № 746

Отметьте правильный ответ

Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо, называется

  предельным

  недопустимым

  избыточным

  просроченным

366. Задание {{ 747 }} ТЗ № 747

Отметьте правильный ответ

Суммарная наработка машины от начала эксплуатации и ее капитального ремонта до наступления пределного состояния называется

  техническим ресурсом

  назначенным ресурсом

  послеремонтным ресурсом

  межремонтным ресурсом

367. Задание {{ 748 }} ТЗ № 748

Отметьте правильный ответ

Свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с перерывами на техническое обслуживание и ремонт называется

  долговечностью

  безотказностью

  сохраняемостью

  работоспособностью

368. Задание {{ 749 }} ТЗ № 749

Отметьте правильный ответ

Свойства объекта выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные покахатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки, называется

  надежностью

  долговечностью

  безотказностью

  ремонтопригодностью

369. Задание {{ 750 }} ТЗ № 750

Отметьте правильный ответ

События, заключающиеся в нарушении работоспособности объекта, называется

  отказом

  неисправностью

  остановкой

  нарушением параметров технического состояния

370. Задание {{ 751 }} ТЗ № 751

Отметьте правильный ответ

Одним из количественных показателей безотказности является

  наработка на отказ

  затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единице наработки

  коэффициент удобства позы

  коэффициент ремонтопригодности

371. Задание {{ 752 }} ТЗ № 752

Отметьте правильный ответ

Одним из количественных показателей долговечности является

  назначенный ресурс

  затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

  коэффициент удобства позы

  коэффициент ремонтопригодности

Технология металлов

ТКМ. Материаловедение

372. Задание {{ 365 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Анаэробные герметики отверждаются...

  без доступа воздуха

  на воздухе

  при нагреве более 100 оС

  не имеет значения

373. Задание {{ 366 }}  КТ=1 1-1-0 Тема 6-4-0

Марка быстрорежущей инструментальной стали:

  Р9

  У12

  ВК3

  ТТ7К12

374. Задание {{ 367 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Марка двухкарбидного титановольфрамового сплава

  Т5К10

  У12

  ВК8

  Р9

375. Задание {{ 368 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Твердость металла, измеренная по методу Роквелла с алмазным конусом, обозначается

  HRC

  HRB

  HB

  HV

376. Задание {{ 369 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Высокопрочный чугун обозначается

  ВЧ50

  КЧ 30-5

  СЧ35

  ЧХ28

377. Задание {{ 370 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Название сплава меди с цинком:

  латунь

  баббит

  бронза

  дуралюмин

378. Задание {{ 371 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

После закалки напильника из стали У11 проводят

  низкий отпуск

  высокий отпуск

  средний отпуск

  нормализацию

379. Задание {{ 372 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Закалка со средним отпуском рекомендуется для

  пружины

  сверла

  метчика

  вала

380. Задание {{ 373 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Цементация – это насыщение поверхностного слоя

  углеродом с последующей закалкой

  кремнием

  азотом

  углеродом и азотом

381. Задание {{ 374 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Для упрочнения распределительного вала, изготовленного из стали 18ХГТ, применяется

  цементация плюс термическая обработка

  объемная закалка

  закалка токами высокой частоты

  ступенчатая закалка

382. Задание {{ 375 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Для изготовления коленчатого вала применяется сталь:

  Сталь 40

  У8

  сталь 2

  сталь 65Г

383. Задание {{ 376 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

К технологическим свойствам металла относятся:

  свариваемость

  электросопротивляемость

  износоустойчивость

  твердость

384. Задание {{ 377 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Инструментальными являются стали марок:

  9ХС

  40ХН

  110Г13

  СТ5пс

  10

385. Задание {{ 378 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Операциями химико-термической обработки являются:

  азотирование

  закалка

  отжиг

  отпуск

386. Задание {{ 379 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Сталь – это сплав железа с углеродом, содержание которого:

  0,8%

  5%

  3%

  4,3%

387. Задание {{ 380 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Рессора может быть изготовлена из стали …

  80

  40

  Ст2

  А20

388. Задание {{ 381 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Для изготовления блока цилиндров применяются чугун марки …

  СЧ 21

  ВЧ 45

  КЧ 45-6

389. Задание {{ 382 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Буквой «С» в марке легированной стали обозначается …

  кремний

  сурьма

  селен

  серебро

390. Задание {{ 383 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Цифра после буквы в марке легированной стали 60С2 указывает …

  примерное содержание легирующего элемента в десятых долях процента

  примерное содержание легирующего элемента в процентах

  относительное удлинение

  содержание легирующего элемента в сотых долях процента

391. Задание {{ 384 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

В стали 55 Г цифра указывает …

  содержание углерода 0,55%

  временное сопротивление на разрыв

  содержание углерода 5,5%

  содержание марганца

392. Задание {{ 385 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Шатун может быть изготовлен из стали …

  20

  40Х

  85

  У10

393. Задание {{ 386 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Бронза это сплав …

  Меди с цинком

  алюминия с цинком

  меди со всеми элементами кроме цинка

394. Задание {{ 387 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Силумины – это сплавы …

  меди с алюминием

  алюминия с кремнием

  кремния с цинком

  кремния с магнием

395. Задание {{ 388 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Нормализацией называется операция нагрева стали выше линии GSE и охлаждение

  в воде

  на воздухе

  вместе с печью

  в масле

396. Задание {{ 389 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Сталь 40 после закалки может иметь твердость HRC …

  30

  56

  70

  15

397. Задание {{ 390 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Углеродистые стали при закалке необходимо охлаждать...

  в масле

  в воде

  в мыльном растворе

  на воздухе

398. Задание {{ 391 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Нагрев перед закалкой шатунных и коренных шеек коленного вала осуществляется …

  в муфельных печах

  на установках ТВЧ

  в соляных ваннах

  в камерных печах

399. Задание {{ 392 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

Высокий отпуск снижает твердость закаленной стали на …. %

  5

  30

  50

  20

400. Задание {{ 393 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

В основе пластмассы лежит …

  наполнитель

  полимер

  краситель

  стабилизатор

401. Задание {{ 394 }}  КТ=1 Тема 6-4-0

В качестве наполнителя в текстолите используется

  древесная мука

  хлопчатобумажная ткань

  асбестоволокно

  бумага

Горячая обработка металлов

402. Задание {{ 395 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

В качестве вулканизирующего вещества при изготовлении резины используется …

  парафин

  серу

  стеариновую кислоту

  сажу

403. Задание {{ 396 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Сортовой прокат включает ...

  круг, полосу, уголок, квадрат, швеллер,

  зубчатые колеса, шары, гнутый профиль

  фасонные изделия, изделия переменного сечения

  котельную сталь, электротехническую сталь, автотракторную сталь

404. Задание {{ 397 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

К группе электрических способов относится сварка: ...

  дуговая, контактная, электрошлаковая, индукционная, плазменная

  электродуговая, термитная, газовая, кузнечная, трением

  давлением, трением, контактная, взрывом, ультразвуком

  плазменная, электрошлаковая, лазерным лучом, солнечным лучом (гелиосварка)

405. Задание {{ 398 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Для нагрева катода, анода и возбуждения электронной эмиссии под воздействием электромагнитного поля производят ...

  кратковременное короткое замыкание с последующим отрывом электрода от изделия

  длительное короткое замыкание без отрыва электрода от изделия

  кратковременное короткое замыкание без отрыва электрода от изделия

  длительное короткое замыкание с отрывом электрода от изделия

406. Задание {{ 399 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Сварочная дуга состоит из частей ...

  катодной, анодной и столба

  только катодной

  только анодной

  только столба

407. Задание {{ 400 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Для дуговой сварки переменным током применяют ...

  сварочные трансформаторы, осцилляторы

  сварочные генераторы

  сварочные селеновые выпрямители

  сварочные преобразователи

408. Задание {{ 401 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Электроды с покрытием по назначению подразделяются на электроды для сварки сталей...

  углеродистых (У), легированных (Л), теплоустойчивых (Т), высоколегированных (В), а также для наплавки (Н)

  стабилизирующих, кислых, рутиловых, легирующих элементов

  целлюлозных, щелочных, щелочноземельных, электродных стержней

409. Задание {{ 402 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Дуга при сварке постоянным током, когда к электроду подключен отрицательный полюс, а к изделию - положительный называется дугой ...

  прямой полярности

  обратной полярности

  переменной полярности

410. Задание {{ 403 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Назовите источник питания сварочной дуги для ручной электродуговой сварки

  сварочный трансформатор

  ацетиленовый генератор

  электродвигатель

  стабилизатор напряжения

411. Задание {{ 404 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Горючий газ, применяемый при газовой сварке

  ацетилен

  водород

  азот

  углекислый газ

412. Задание {{ 405 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

Наилучшей свариваемостью обладают

  низкоуглеродистые стали

  среднеуглеродистые стали

  высокоуглеродистые стали

  эвтектоидные стали

413. Задание {{ 406 }}  КТ=1 Тема 6-5-0

диаметр электрода при дуговой сварке выбирают в зависимости от

  толщины свариваемых деталей

  силы сварочного тока

  скорости сварки

  материала электрода

Обработка металлов резанием

414. Задание {{ 407 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Ацетилен получают при взаимодействии с водой

  карбида кальция

  карбида натрия

  карбида калия

  карбида вольфрама

415. Задание {{ 408 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используются в единичном производстве

  Универсальные

  специализированные

  специальные

416. Задание {{ 409 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют в серийном производстве

  специализированные

  универсальные

  специальные

417. Задание {{ 410 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют в массовом производстве

  специальные

  универсальные

  специализированные

418. Задание {{ 411 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют для обработки вращающихся поверхностей заготовки

  токарно- винторезные

  фрезерные

  долбежные

  строгальные

419. Задание {{ 412 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют для обработки отверстий

  сверлильные

  токарные

  фрезерные

  долбежные

420. Задание {{ 413 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют для обработки плоскостей, канавок и нарезания зубчатых колес методом копирования

  фрезерные

  сверлильные

  протяжные

  токарно-винторезные

421. Задание {{ 414 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки применяют для обработки вертикальных и наклонных плоскостей

  строгальные

  токарно-винторезные

  сверлильные

  протяжные

422. Задание {{ 415 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Какие металлорежущие станки используют для чистовых и отделочных операций :

  фрезерные

  строгальные

  долбежные

423. Задание {{ 416 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Марка сверлильного станка

  2А150

  16К20

  1К62

  6Р862

424. Задание {{ 417 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Марка фрезерного станка

  Р82

  1К62

  2А150

  16К20

425. Задание {{ 418 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Марка токарно-винторезного станка

  16К20

  6Р82

  Р862

426. Задание {{ 419 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

На токарно-винторезном станке 1К62 можно обрабатывать деталь диаметром не более

  400 мм

  110 мм

  300 мм

  200 мм

427. Задание {{ 420 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

В патрон сверлильного станка 2А150 можно установить сверло диаметром не более

  50 мм

  75 мм

  100 мм

  125 мм

428. Задание {{ 421 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

При точении конструкционных материалов на токарно-винторезных станках применяют

  токарные резцы

  сверла

  фрезы

  протяжки

429. Задание {{ 422 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

При обработке конструкционных материалов на фрезерных станках используют

  фрезы

  токарные резцы

  протяжки

  развертки

430. Задание {{ 423 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

При обработке конструкционных материалов на протяжных станках используют

  протяжки

  сверла

  фрезы

  развертки

431. Задание {{ 424 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

При обработке конструкционных материалов на шлифовальных станках используют

  шлифовальные круги

  фрезы

  диски

  зенкеры

432. Задание {{ 425 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Наиболее частое значения переднего угла токарного резца составляет

  -5 … +20

  45 … 50

  60 …90

433. Задание {{ 426 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Глубина резания – это

  слой металла, снимаемый с заготовки за один проход токарного резца

  величина перемещения режущей кромки инструмента относительно заготовки в направлении подачи за один оборот заготовки

  расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями.

434. Задание {{ 427 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Стойкостью режущего инструмента называется:

  время его работы между переточками при определенном режиме резания

  величина износа по задней поверхности резца

  величина износа по передней поверхности резца

435. Задание {{ 428 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Наростом при точении называют

  плотное скопление частиц металла, прочно укрепляющееся на передней поверхности резца

  наличие на поверхности обрабатываемой заготовки литейной корки

  увеличение толщины стружки с увеличением глубины резания

436. Задание {{ 429 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Коэффициент усадки стружки – это отношение пути резца по обработанной поверхности к длине

  стружки

  заготовки

  главной режущей кромки резца

437. Задание {{ 430 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Процесс резания – это процесс последовательного упругого и пластического деформирования

  срезанного слоя металла

  режущей кромки резца

  тела резца

438. Задание {{ 431 }}  КТ=1 Тема 6-6-0

Припуском на обработку резанием при точении называется

  слой металла удаляемый с заготовки

  разрешенный интервал колебания размеров

  номинальный размер детали

Механизация технологических процессов в животноводстве

Механизированные технологические процессы в животноводстве

439. Задание {{ 432 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Передним углом токарного резца называется

  угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания

  угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи

  угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением, обратным направлению подачи

440. Задание {{ 433 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Технологический процесс - это совокупность операций, направленных на изменение...

  состава сырья

  свойств сырья

  состава и свойств сырья

  положения сырья

  состава или свойств сырья

441. Задание {{ 434 }}  КТ=3 Тема 7-7-0

Все операции производственного процесса делятся на...

  технологические

  транспортные

  вспомогательные

  транспортно-технологические

  физико-механические

442. Задание {{ 435 }}  КТ=4 Тема 7-7-0

Технологические процессы в животноводстве делятся на следующие группы:

  биохимические

  механические

  тепловые

  массообменные

  транспортные

443. Задание {{ 436 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Поточная технологическая линия - это ...

  машина

  оборудование

  кормохранилище

  навозохранилище

  совокупность технических средств

444. Задание {{ 437 }}  КТ=2 Тема 7-7-0

Аппарат - это...

  прибор

  техническое устройство

  приспособление

  инструмент

445. Задание {{ 438 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Агрегат - это...

  укрупненный узел машины

  машина

  техническое средство

  оборудование

446. Задание {{ 439 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Установка - это совокупность ..., смонтированных на одном фундаменте (раме)

  агрегатов

  машин

  аппаратов

  навозохранилищ

  кормохранилищ

447. Задание {{ 440 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Технологический комплекс машин - это совокупность ..., обеспечивающих выполнение определенного технологического процесса

  технических средств

  правил

  приемов

  методов

  законов

448. Задание {{ 441 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Комплект оборудования - это совокупность..., предназначенная для комплексной механизации технологического процесса

  машин

  агрегатов

  установок

  технических средств

  строительных конструкций

449. Задание {{ 442 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Агрегатирование - это соединение ...

  швов

  машин

  цепи

  ленты

  троса

450. Задание {{ 443 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

На технологической схеме технологические связи отображаются...

  линиями со стрелками

  треугольником

  прямоугольником

  многоточием

  звездочкой

451. Задание {{ 444 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

На технологической схеме каждый элемент представляется в виде...

  трапеции

  ромба

  прямоугольника

  квадрата

  треугольника

452. Задание {{ 445 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

На конструкционно-технологической схеме каждое техническое средство представляется в виде...

  стандартного изображения

  многогранника

  звездочки

  цилиндра

  эллипса

453. Задание {{ 446 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

На структурной схеме каждый элемент представляется в виде...

  блоков

  формул

  графиков

  таблиц

  рисунков

454. Задание {{ 447 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Структурная схема - это ... изображение процесса

  графическое

  табличное

  аналитическое

  правовое

  функциональное

455. Задание {{ 448 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

На операторной схеме каждый элемент представляется в виде...

  технологического оператора

  графика

  формулы

  таблицы

  блока

456. Задание {{ 449 }}  КТ=2 Тема 7-7-0

Операторная схема раскрывает ... сущность процесса

  физико-механическую

  правовую

  функциональную

  биохимическую

  физиологическую

457. Задание {{ 450 }}  КТ=1 Тема 7-7-0

Функциональная схема показывает ... связи между подсистемами

  технологические

  механические

  физические

  химические

  биологические

Механизация создания микроклимата в помещениях для животных и птицы

458. Задание {{ 451 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Функциональная схема - это ... изображение процесса

  графическое

  аналитическое

  табличное

  интегральное

  дифференциальное

459. Задание {{ 452 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Технологическая схема отображает сущность ... процесса

  технологического

  физического

  механического

  биологического

  биохимического

460. Задание {{ 453 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Под микроклиматом понимают совокупность ... параметров воздушной среды

  физических

  химических

  бактериологических

  механических

  биологических

461. Задание {{ 454 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Система вентиляции - это комплекс ... для создания регулируемого воздухообмена в помещениях

  технических средств

  устройств и оборудования

  мероприятий

  рекомендаций

  правил

462. Задание {{ 455 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

По способу перемещения воздуха вентиляционные системы делят на ... типа

  два

  три

  четыре

  два-три

  три-четыре

463. Задание {{ 456 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Гравитационная вентиляция осуществляется за счет...

  разности плотностей воздуха

  работы приточного вентилятора

  работы вытяжного вентилятора

  разности температур

  напора ветра

464. Задание {{ 457 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Элементами гравитационной вентиляции являются...

  приточные каналы

  вытяжные каналы

  крышные вентиляторы

  отопители

  оросители

465. Задание {{ 458 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Искусственная вентиляция осуществляется за счет ...

  разности плотностей воздуха

  разности температур

  работы вентиляторов

  напора ветра

  работы насосов

466. Задание {{ 459 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Кондиционирование воздуха предусматривает его...

  очистку

  подогрев

  увлажнение

  ингаляцию

  обогащение кислородом

467. Задание {{ 460 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

По назначению вентиляционные системы делят на ...

  общеобменные

  комбинированные

  приточные

  вытяжные

  приточно-вытяжные

468. Задание {{ 461 }}  КТ=4 Тема 7-8-0

В животноводческом помещении выделяются ...

  теплота

  газы

  влага

  пыль

  антибиотики

469. Задание {{ 462 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

В зависимости от способа побуждения воздуха различают ... системы вентиляции

  вытяжную

  приточную

  приточно-вытяжную

  местную

  смешанную

470. Задание {{ 463 }}  КТ=4 Тема 7-8-0

По циркуляции воздушных потоков различают подачу ...

  снизу вверх

  сверху вниз

  кольцевую

  сверху вверх

  снизу вверх и вниз

471. Задание {{ 464 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

По месту забора и способу подачи воздуха различают ... системы вентиляции

  централизованную

  децентрализованную

  локальную

  местную

  смешанную

472. Задание {{ 465 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Централизованные системы вентиляции по способу подачи воздуха делят на ...

  сосредоточенные

  рассредоточенные

  комбинированные

  локальные

  местные

473. Задание {{ 466 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

В децентрализованных системах вентиляции приточный воздух подается вентиляторами, размещенными ...

  на кровле

  в продольных стенах

  в торце здания

  по периметру здания

  по периметру и на кровле

474. Задание {{ 467 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Воздухообмен, необходимый для поддержания допустимой концентрации углекислого газа, зависит от ...

  числа животных, выделений газа одним животным, предельно-допустимой концентрации газа в помещении, концентрации газа в атмосферном воздухе

  числа животных, выделений газа одним животным

  числа животных

  предельно-допустимой концентрации газа в помещении

  концентрации газа в атмосферном воздухе

475. Задание {{ 468 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Воздухообмен, обеспечивающий допустимое содержание в воздухе водяных паров, зависит от ...

  общего количества выделяемой в помещении влаги, плотности воздуха, влагосодержания внутреннего и наружного воздуха

  общего количества выделяемой в помещении влаги

  плотности воздуха

  влагосодержания внутреннего воздуха

  влагосодержания наружного воздуха

476. Задание {{ 469 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Выбор вентилятора осуществляют в зависимости от следующих параметров:

  подачи и полного расчетного давления

  подачи

  полного расчетного давления

  независимо от подачи и давления

477. Задание {{ 470 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Кратность воздухообмена определяется путем ... расхода воздуха на объем помещения

  деления

  умножения

  вычитания и умножения

  сложения и деления

478. Задание {{ 471 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Воздухообмен, необходимый для удаления избыточной теплоты, зависит от ...

  общего потока избыточной теплоты, плотности и удельной теплоемкости воздуха, расчетных температур воздуха внутри и снаружи помещения

  общего потока избыточной теплоты

  плотности и удельной теплоемкости воздуха

  расчетных температур воздуха внутри помещения

  расчетных температур воздуха снаружи помещения

479. Задание {{ 472 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Очистка воздуха происходит одновременно с его дезинфекцией, если применяют...

  фильтры и ультрафиолетовое облучение

  вентиляцию

  освещение

  отопление

  вентиляцию и отопление

480. Задание {{ 473 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Локальный обогрев позволяет создать повышенную температуру...

  на стенах

  в зоне расположения животных

  на потолке

  на крыше

  вне помещения

481. Задание {{ 474 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Для локального обогрева молодняка используют газовые горелки...

  ГАИ-19

  ГИИ-19А

  ГАИ-36

  ГАИ-38

  ГАИ-40

482. Задание {{ 475 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Водоисточники делятся на ...

  внутренние

  наружные

  поверхностные

  подземные

483. Задание {{ 476 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

К естественным водоисточникам относятся...

  реки

  ручьи

  озера

  пруды

  каналы

484. Задание {{ 477 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

К искусственным водоисточникам относятся...

  океаны

  моря

  водохранилища

  пруды

  каналы

485. Задание {{ 478 }}  КТ=5 Тема 7-8-0

Подземные воды подразделяются на ...

  грунтовые

  безнапорные

  межпластовые

  напорные

  артезианские

  спрятанные

486. Задание {{ 479 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Из поверхностных источников воду забирают ...

  шахтными колодцами

  трубчатыми колодцами

  буровыми скважинами

  береговыми сооружениями

  русловыми сооружениями

487. Задание {{ 480 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Из подземных источников воду забирают...

  буровыми скважинами

  береговыми сооружениями

  трубчатыми колодцами

  русловыми сооружениями

  шахтными колодцами

488. Задание {{ 481 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Водопроводные сети делятся на ...

  свободные

  несвободные

  тупиковые

  кольцевые

  комбинированные

489. Задание {{ 482 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Среднесуточный расход воды на ферме зависит от...

  срока службы животноводческих объектов

  число потребителей определенного вида

  среднесуточной нормы водопотребления

  общего числа потребителей

  размеров помещения для животных

490. Задание {{ 483 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Для водоснабжения животноводческих ферм применяются ... насосы

  плунжерные

  коловратные

  центробежные

  вихревые

  центробежно-вихревые

491. Задание {{ 484 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Для водоснабжения животноводческих ферм применяются погружные  ... насосы

  вибрационные

  поршневые

  винтовые

  плунжерные

  коловратные

492. Задание {{ 485 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Применяются следующие типы пневматических безбашенных водокачек...

  с погружными электронасосами

  с вихревыми насосами

  с водоструйными установками

  ленточные водоподъемники

  шнуровые водоподъемники

493. Задание {{ 486 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

В качестве напорно-регулирующих сооружений применяются башни Рожновского вместимостью ... м3

  5

  10

  15

  25

  50

494. Задание {{ 487 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

При привязном содержании коров применяются автопоилки...

  АКГ-4

  АГК-4А

  ПА-1

  АП-1

  ПА-1А

495. Задание {{ 488 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

При беспривязном содержании коров применяются автопоилки...

  АП-1

  ПА-1

  АГК-4

  АГК-4А

  АГК-12

496. Задание {{ 489 }}  КТ=2 Тема 7-8-0

Для поения свиней применяется индивидуальная автопоилка...

  ПБС-1

  АП-1

  ПА-1

  ПБС-1А

  АП-1А

497. Задание {{ 490 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Для поения поросят применяется индивидуальная автопоилка...

  ПБС-1

  ПБП-1

  АП-1

  АП-1А

  ПА-1

498. Задание {{ 491 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

При групповом содержании свиней применяется автопоилка...

  ПБС-1А

  ПБП-1А

  ПСС-1А

  ПБП-1

  ПБС-1

499. Задание {{ 492 }}  КТ=3 Тема 7-8-0

Для поения птицы применяются ... автопоилки

  чашечные

  желобковые

  ниппельные

  сосковые

  чашечно-клапанные

500. Задание {{ 493 }}  КТ=1 Тема 7-8-0

Чашечно-клапанная   поилка П-4 содержит...

  чашу, клапан, кронштейн

  сосок

  сосок, крючок

  крышку

  крышку, сосок

Механизация приготовления кормов и кормовых смесей

501. Задание {{ 494 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Для поения птицы в клеточных батареях применяются желобковые поилки  ... типа

  проточного

  приточного

  вытяжного

  приточно-вытяжного

  нагнетательного

502. Задание {{ 495 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Для птицы любой возрастной группы используются ниппельные поилки, содержащие...

  корпус, нижний клапан, верхний клапан

  сосок

  корпус соска

  чашу

  крышку

503. Задание {{ 496 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Силос - это ... корм

  грубый

  сочный

  концентрированный

  комбинированный

  искусственной сушки

504. Задание {{ 497 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

Комбисилос - это ... корм

  грубый

  концентрированный

  комбинированный

  сочный

  веточный

505. Задание {{ 498 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Скашивание, измельчение и погрузку зеленой массы для силосования осуществляют косилками и комбайнами ...

  Нива

  КДП-5

  КСС-2,6

  КСК-100

  Е-281

506. Задание {{ 499 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Транспортировку зеленой массы для силосования производят транспортными средствами...

  МТЗ-80

  ПСЕ-12,5

  ПСЕ-20

  ПИМ-20

  ПИМ-40

507. Задание {{ 500 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Уплотнение зеленой массы производят тракторами ...

  Т-150

  МТЗ-80

  ЮМЗ-6

  Т-130

  ДТ-75

508. Задание {{ 501 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Для заготовки и хранения силоса используются ... хранилища

  башенные

  траншейные

  пленочные

  навесы

  сараи

509. Задание {{ 502 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Сенаж - это ... корм

  сочный

  концентрированный

  грубый

  искусственной сушки

  комбинированный

510. Задание {{ 503 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

При скашивании трав с плющением применяют машины...

  Колос

  Нива

  Е-301

  Е-302

  Енисей

511. Задание {{ 504 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

При скашивании трав без плющения применяют машины...

  КД-Ф-4

  КС-Ф-2,15

  Енисей

  Колос

  Нива

512. Задание {{ 505 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

Для ворошения скошенной массы используют грабли...

  ГБН-100

  ГВК-6,0А

  ГВР-6,0

  ГБН-50

  СНБ-100

513. Задание {{ 506 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Подбор, измельчение и погрузку подвяленной зеленной массы осуществляют машинами...

  ГБН-100

  КСК-100А

  КУФ-1,8

  Е-280

  КПИ-Ф-2,4

514. Задание {{ 507 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Для доставки подвяленной зеленой массы применяют прицепы...

  ПСЕ-Ф-12,5

  ПСЕ-20

  ГКБ-5826

  ПИМ-40

  2ПТС-4

515. Задание {{ 508 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Разравнивают в траншеях и трамбуют подвяленную зеленую массу тракторами...

  МТЗ-80

  ЮМЗ-6

  ДТ-75

  Т-130

  Т-150

516. Задание {{ 509 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

Сенажные башни типа БС-9,15 загружают загрузчиками...

  ЗБ-30

  ЗБ-50

  ПЭ-0,8

  ПЭ-0,8Б

  СНУ-0,5

517. Задание {{ 510 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Выемку силоса и сенажа из траншей осуществляют погрузчиками...

  ПЭ-0,8Б

  СНУ-0,5

  ПСК-5А

  ПСС-5,5А

  ПДН-250

518. Задание {{ 511 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Травяная мука - это ... корм

  грубый

  сочный

  комбинированный

  витаминный

  зеленый

519. Задание {{ 512 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

При скашивании зеленой массы без подвяливания для заготовки травяной муки используют машины...

  КСК-100А

  КУФ-1,8

  Нива

  Е-280

  КПИ-Ф-2,4

520. Задание {{ 513 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Ворошение и сгребание скошенной подвяленной зеленой массы осуществляют граблями...

  ГБН-100

  ГВК-6,0А

  ГВР-6,0

  ВЦН-Ф-3

  ВЭТ-200

521. Задание {{ 514 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Травяную муку приготавливают на агрегатах...

  АВМ-0,65

  АВМ-1,5

  СБ-1,5

  СБ-0,3

  АВМ-3

522. Задание {{ 515 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

Для снижения потерь каротина при хранении травяной муки применяют антиоксиданты...

  метионин

  сантохин

  дилудин

  окситоцин

  мелоидин

523. Задание {{ 516 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

Для гранулирования травяной муки применяют пресс-грануляторы ...

  ОГМ

  ОПК

  ДГ

  ПЗМ

  ПИМ

524. Задание {{ 517 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

Для брикетирования высушенной травяной резки применяют брикетные прессы ...

  ПБС

  ПБП

  ОПК

  ПЗМ

  ПИМ

525. Задание {{ 518 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

При влажном фракционировании зеленых растений получают...

  сенаж

  силос

  жом

  сок

  пасту

526. Задание {{ 519 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Влажное фракционирование зеленых кормов осуществляют в шнековых прессах...

  Т1-ВПО-10

  Т1-ВПО-20

  ВПНД-10

  ВПНД-5

  Т-16

527. Задание {{ 520 }}  КТ=2 Тема 7-9-0

В качестве консервантов зеленого сока используют...

  муравьиную кислоту

  формалин

  серную кислоту

  щелочи

  соляную кислоту

528. Задание {{ 521 }}  КТ=3 Тема 7-9-0

К любым кормам предъявляются следующие зоотребования ...

  жесткость

  прочность

  лежкость

  питательность

  усваимость

529. Задание {{ 522 }}  КТ=4 Тема 7-9-0

Измельчение зерновых кормов осуществляют следующими способами...

  резанием

  скалыванием

  плющением

  истиранием

  ударом

530. Задание {{ 523 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Измельчение - это процесс... разделения твердого тела на части

  гидравлического

  пневматического

  механического

  гидромеханического

  пневмомеханического

531. Задание {{ 524 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Объемная удельная площадь поверхности измеряется в ...

  кг

  м

  с

  м-1

  м2

532. Задание {{ 525 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Массовая удельная площадь поверхности измеряется в ...

  кг

  кг/м2

  м2/кг

  с

  м-1

533. Задание {{ 526 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Степень измельчения - это ... средних размеров исходного материала и конечного продукта

  произведение

  частное от деления

  отношение

  логарифмирование

  вычитание

534. Задание {{ 527 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Эквивалентный диаметр зерна - это ... шара, объем которого равен объему зерна

  площадь

  диаметр

  сечение

  ширина

  толщина

535. Задание {{ 528 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Модуль помола - это ... диаметр частиц измельченного продукта

  средний

  средневзвешенный

  наименьший

  наибольший

  среднелогарифмический

536. Задание {{ 529 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Модуль помола измеряется в единицах...

  массы

  времени

  длины

  скорости

  площади

537. Задание {{ 530 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Поверхностная теория измельчения материала сформулирована Риттенгером в ... году

  1837

  1867

  1874

  1872

  1862

538. Задание {{ 531 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Поверхностная теория гласит, что работа измельчения ... площади вновь образованной поверхности

  обратно пропорциональна

  прямо пропорциональна

  не зависит от

  эквивалентна

  соответствует

539. Задание {{ 532 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Поверхностная теория применяется для оценки процессов ... измельчения материалов

  грубого

  среднего

  тонкого

  крупного

540. Задание {{ 533 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Объемная теория измельчения материалов разработана В.Л. Кирпичевым в ...году

  1827

  1874

  1876

  1828

  1834

541. Задание {{ 534 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Объемная теория подтверждена проф. Ф. Киком в ... году

  1876

  1885

  1875

  1887

  1892

542. Задание {{ 535 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Объемная теория гласит, что работа измельчения ... объему деформированной части тела

  обратно пропорциональна

  прямо пропорциональна

  эквивалентна

  соответствует

543. Задание {{ 536 }}  КТ=1 Тема 7-9-0

Объемная теория применяется для оценки процессов ... измельчения материалов

  грубого

  среднего

  тонкого

  крупного

Механизация раздачи кормов

544. Задание {{ 537 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Основной закон измельчения разработал акад. Ребиндер П.А. в ... году

  1918

  1928

  1938

  1948

  1958

545. Задание {{ 538 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Шаг шнека измельчителя корнеклубнеплодов составляет ... мм

  150...200

  250...290

  300...400

  450...480

  490...500

546. Задание {{ 539 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

К кормораздатчикам предъявляют ... требования

  зоотехнические и технико-экономические

  агрономические

  агрозоотехнические

  экономико-математические

547. Задание {{ 540 }}  КТ=2 Тема 7-10-0

Комплекс зоотехнических требований к кормораздатчикам включают ... выдачи кормов

  равномерность

  точность

  безопасность

  универсальность

  высокую надежность

  эргономичность

548. Задание {{ 541 }}  КТ=2 Тема 7-10-0

Технико-экономические требования предусматривают ... кормораздатчиков

  высокую надежность, низкую металлоемкость

  бесшумность

  исключение загрязнения кормов при работе

  исключение травмирования животных при работе

  групповое или индивидуальное дозирование кормов при работе

549. Задание {{ 542 }}  КТ=2 Тема 7-10-0

По подвижности кормораздатчики подразделяются на ...

  стационарные

  мобильные

  ленточные

  скребковые

  штанговые

550. Задание {{ 543 }}  КТ=3 Тема 7-10-0

По виду рабочего органа кормораздатчики подразделяются на ...

  аккумуляторные

  шнековые

  тросошайбовые

  ленточные

  стационарные

551. Задание {{ 544 }}  КТ=3 Тема 7-10-0

Количество корма находящегося в бункере кормораздатчика, зависит от ...

  вместимости бункера

  объемной массы корма

  коэффициента заполнения бункера

  коэффициента трения корма о стенки бункера

  угла естественного откоса

552. Задание {{ 545 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик КТУ-10А имеет кузов емкостью ... м3

  5

  6

  7

  8

  10

553. Задание {{ 546 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик РММ-Ф-5А имеет кузов емкостью ... м3

  6

  7

  8

  9

  10

554. Задание {{ 547 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Подающий (продольный) конвейер кормораздатчика КТУ-10А представляет собой ... транспортер

  ленточный

  скребковый

  платформенный

  винтовой

  цепочно-планчатый

555. Задание {{ 548 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Поперечный транспортер кормораздатчика КТУ-10А представляет собой ...

  ленту

  винт

  скребковый конвейер

  платформу

  вибростол

556. Задание {{ 549 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Раздатчик-смеситель РСП-10 имеет кузов емкостью ... м3

  8

  10

  11

  12

  13

557. Задание {{ 550 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Рабочий орган раздатчика-смесителя РСП-10 состоит из ... шнеков

  2

  3

  4

  5

  6

558. Задание {{ 551 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Выгрузка кормов из раздатчика РСП-10 осуществляется ... конвейером

  цепочно-планчатым

  ленточным

  винтовым

  платформенным

  вибрационным

559. Задание {{ 552 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Линейная плотность выдачи силоса кормораздатчиком КТУ-10А составляет ... кг/м

  2...4

  5...6

  7...8

  10...25

  26...30

560. Задание {{ 553 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Линейная плотность раздачи зеленой массы кормораздатчиком КТУ-10А составляет ... кг/м

  3...6

  7...10

  11...13

  15...35

  36...40

561. Задание {{ 554 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Линейная плотность выдачи сенажа кормораздатчиком КТУ-10А составляет ... кг/м

  3...12

  13...15

  16...18

  19...22

  23...25

562. Задание {{ 555 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик КС-1,5 предназначен для выдачи кормосмесей влажностью ... процентов

  20...30

  34...40

  41...50

  60...80

  81..85

563. Задание {{ 556 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик КС-1,5 имеет бункер вместимостью ... м3

  0,5

  0,7

  0,9

  1,0

  2,0

564. Задание {{ 557 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Транспортер-раздатчик ТВК-80Б располагается ... кормушками

  над

  под

  внутри кормушек

  между

565. Задание {{ 558 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Рабочий орган кормораздатчика ТВК-80Б представляет собой замкнутый контур, состоящий из ...

  ленты и пластинчатой цепи

  ленты со скребками

  цепи со скребками

  троса с шайбами

  пластинчатую цепь

566. Задание {{ 559 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Рабочий орган кормораздатчика ТВК-80А представляет собой ...

  цепь со скребками

  ленту

  ленту со скребками

  трос с шайбами

  пластинчатую цепь

567. Задание {{ 560 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик РКА-2000 имеет рабочий орган в виде ...

  штанги с шайбами

  троса с шайбами

  винта

  ленты

  цепи

568. Задание {{ 561 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Массовая подача кормораздатчика РКА-2000 составляет... т/ч

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  1,0

569. Задание {{ 562 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик РКА-2000 предназначен для обслуживания ... свиней

  1800

  2000

  1000

  1200

  1500

570. Задание {{ 563 }}  КТ=1 Тема 7-10-0

Кормораздатчик РКА-2000 предназначен для обслуживания свиней, содержащихся группами по ... голов

  6...8

  8...10

  12...20

  21...25

  26...30

С/х машины

571. Задание {{ 564 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Количество корма, размещенного в бункере кормораздатчика, зависит от ...

  вместимости бункера

  материала бункера

  объемной массы корма

  способа загрузки бункера

  способа разгрузки бункера

572. Задание {{ 565 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Предел прочности почвы наименьший, средний и максимальный может соответственно быть при ее…

  растяжении-сдвиге-сжатии

  сдвиге-сжатии-растяжении

  сжатии-растяжении-сдвиге

  сжатии-изгибе-кручении

573. Задание {{ 566 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Почвы с высоким содержанием илистых частиц относятся к …

  тяжелым

  легким

  светлым

  темным

574. Задание {{ 567 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Глубина вспашки под зерновые и зернобобовые культуры находится в пределах … см

  20 … 22

  10 …15

  25 … 30

  35 … 40

575. Задание {{ 568 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Глубина вспашки под пропашные культуры … см

  25 … 27

  10 … 15

  15 … 20

  30 … 35

576. Задание {{ 569 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При вспашке почвенный пласт…

  отрезается – оборачивается – рыхлится – перемешивается

  оборачивается – рыхлится – перемешивается – отрезается

  перемешивается – отрезается – оборачивается – рыхлится

  отламывается – разрушается – оборачивается – плющится

577. Задание {{ 570 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Высота свальных гребней и глубина развальных борозд должна быть не более … см

  7

  10

  12

  15

578. Задание {{ 571 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Гребнистость поверхности вспашки поля должна быть не более … см

  5

  7

  10

  15

579. Задание {{ 572 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Трехгранный клин, двигаясь в почве, выполняет основные задачи обработки почвы ……пласта

  подъем – сдвиг – оборот

  сдвиг – подъем – сдвиг

  оборот – подъем – сдвиг

  сдвиг – оборот – подъем

  шаровые – отрезные – винтовые – круговые

580. Задание {{ 573 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Полунавесные плуги имеют …… точку опоры о поверхность почвы

  одну

  две

  три

  четыре

581. Задание {{ 574 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Предплужник выносится вперед относительно корпуса плуга на … см

  25 … 35

  12 … 15

  30 … 40

  40 … 50

582. Задание {{ 575 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Полевые доски корпусов плуга крепят под углом … градуса к стенке борозды

  2…3

  0…2

  3…5

  7…9

583. Задание {{ 576 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Культурные отвалы плугов имеют … рабочую поверхность

  цилиндроидальную

  винтовую

  геликоидную

  коноидную

584. Задание {{ 577 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Плуг находится в равновесии, когда линия тяги проходит через …

  след центра тяжести

  точку опоры

  след заднего колеса

  среднюю точку

585. Задание {{ 578 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Угол раствора стрельчатой лапы плоскореза составляет … градусов

  75…120

  50…55

  50…75

  120…150

586. Задание {{ 579 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Углы заострения дисков борон и лущильников соответственно равны … градусам

  10…20 и 15…25

  5…10 и 10…15

  25…30 и 28…35

  35…40 и 35…45

587. Задание {{ 580 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для внесения в почву водного аммиака и жидких комплексных удобрений используют …

  МВУ-8

  РТТ-4.2

  ПОМ-630

  РУМ-8

588. Задание {{ 581 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Цилиндрические баки ПОМ-630 оборудованы … мешалками

  гидравлическими

  пневматическими

  шнековыми

  лопастными

589. Задание {{ 582 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Доза внесения рабочих жидкостей зависит от …

  рабочего давления

  высоты установки штанги

  ширины захвата агрегата

  объема бака

590. Задание {{ 583 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Вакуумная установка машины МЖТ –10 служит для …

  образования разряжения в цистерне при заправке

  циркуляции жидкого навоза по кругу и перемешивания

  перекачивания  жидкости из цистерны в трубопровод

  вентиляции цистерны перед установкой машины на хранение

591. Задание {{ 584 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Дозу внесения удобрении машиной МЖТ-10 регулируют …

  заменой задвижек

  изменением давления в цистерне

  количества удобрений в цистерне

  марки трактора

592. Задание {{ 585 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Водный и безводный аммиак заделывают при основном внесении на глубину не менее …см

  17

  10

  12

  15

593. Задание {{ 586 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630 включает в себя …

  два бака, штангу

  цистерну, щиток распределительный

  кузов, диски рассеивающие

  туковый ящик, тарелка

594. Задание {{ 587 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Ленточное внесение гербицидов осуществляется при  …

  опрыскивании посевов

  междурядной обработке

  основной обработке почвы

  высадке рассады

595. Задание {{ 588 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Сплошное внесение удобрений проводится при …

  предпосевной культивации

  посеве

  междурядной обработке

  уборке

596. Задание {{ 589 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Глубину заделки жидких удобрений регулируют …

  перестановкой в держателях лап культиваторов

  изменением положения баков

  перемещением груза по рычагу

  механизмом навески трактора

597. Задание {{ 590 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Жидкие органические удобрения вносят поверхностно или внутрипочвенно …

  цистернами разбрасывателями

  прицепами разбрасывателями

  тарельчатыми разбрасывателями

  туковыми сеялками

598. Задание {{ 591 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

В машинах для внесения чистых растворов движущей силой служит …

  центробежная сила

  напор создаваемый гидронасосом

  удельная масса жидкости

  давление на уровне выходного отверстия

599. Задание {{ 592 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для устранения потерь от испарения заделанного в почву аммиака производят …

  прикатывание

  дискование

  лущение

  культивацию

600. Задание {{ 593 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

… сеялка высевает одновременно с семенами удобрения

  комбинированная

  универсальная

  рядовая

  разбросная

601. Задание {{ 594 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

… сеялка состоит из отдельных посевных секций

  секционная

  моноблочная

  раздельно-агрегатная

  комбинированная

602. Задание {{ 595 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для сокращения сроков посева зерновых культур применяют … сеялочные агрегаты

  широкозахватные

  специальные

  комбинированные

  универсальные

603. Задание {{ 596 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Приспособление для контроля и сигнализации зерновой  сеялки контролирует …

  целостность семяпроводов

  работу высевающих аппаратов

  уровень семян в бункере

  уровень удобрений в бункере

604. Задание {{ 597 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Норма высева семян у катушечных высевающих аппаратах зависит от …

  материала катушки

  рабочей длины катушки

  количества семян в бункере

  скорости движения сеялки

605. Задание {{ 598 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Норма высева удобрений комбинированной зерновой сеялкой регулируется …

  количества удобрений в бункере

  положением заслонки

  зазором между клапаном и катушкой

  скоростью движения сеялки

606. Задание {{ 599 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

На сеялках и посадочных машинах устанавливаются маркеры для …

  обеспечения заданной ширины стыкового междурядья

  разбивки поля

  регулирования ширины основных междурядий

  нанесения меток для довсходовой обработки

607. Задание {{ 600 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Длина маркера посевных машин при вождении правым колесом (гусеницей) зависит от …

  конструкции маркеров

  ширины захвата сеялки

  конструкции сеялок

  способа посева

608. Задание {{ 601 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При перекрестном способе посева рядовую сеялку настраивают на …

  половину нормы

  на три четверти нормы

  полную норму

  пунктирный посев

609. Задание {{ 602 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Прицепные рядовые зерновые сеялки из рабочего в транспортное положение переводят …

  гидроцилиндром

  ячеистым автоматом

  храповым механизмом

  реечным механизмом

610. Задание {{ 603 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Свекловичную сеялку кроме сахарной свеклы можно использовать для посева семян …

  люцерны

  сои, фасоли

  подсолнечника, кукурузы

  зерновых

611. Задание {{ 604 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Норму высева семян свекловичной сеялки можно изменить …

  сменой дисков

  скоростью движения агрегата

  емкостью бункера

  гидромотором

612. Задание {{ 605 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Норма высева семян у пневматической сеялки регулируется …

  скоростью вращения дисков

  скоростью движения агрегата

  сектором вставкой

  скоростью вращения вентилятора

613. Задание {{ 606 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

На пневматической сеялке установлен высевающий … аппарат

  вертикально-дисковый

  горизонтально-дисковый

  наклонно-дисковый

  барабанный

614. Задание {{ 607 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Вылет (длина) маркеров при вождении пробкой радиатора при посеве шестирядной сеялкой с междурядьем 70 см будет …

  245 см

  280 см

  300 см

  325 см

615. Задание {{ 608 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Наиболее тонкий распыл пестицидов обеспечивают …

  аэрозольные генераторы

  опыливатели

  опрыскиватели

  протравливатели

616. Задание {{ 609 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для значительного снижения расхода воды при обработке жидкими пестицидами применяют опрыскиватели …

  ультрамалообъемные

  малообъемные

  полнообъемные

  мелкокапельные

617. Задание {{ 610 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При опрыскивании самый максимальный размер капель должен составлять … мкм

  250

  150

  100

  80

618. Задание {{ 611 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для поддержания постоянного давления на заданном уровне опрыскивателе используется

  редукционные клапаны

  эжекторы

  предохранительные клапаны

  насосы

619. Задание {{ 612 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Наиболее производительным из используемых на опрыскивателях, является … насос

  трехпоршневой

  центробежный

  вихревой

  шестеренчатый

620. Задание {{ 613 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для заполнения резервуара опрыскивателя рабочей жидкостью используют

  насосы

  штанги

  пульты управления

  распылители

621. Задание {{ 614 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для увеличения расхода пестицида опрыскивателем можно увеличить …

  высоту подъема штанги

  ширину захвата

  диаметр отверстия

  скорость движения

622. Задание {{ 615 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для сбрасывания избытка жидкости при повышении давления в напорной сети опрыскивателя устанавливается …

  предохранительный клапан

  разделительно-демпферное устройство

  распределительная система

  эжектор

623. Задание {{ 616 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Аэрозольный генератор применяют для …

  протравливания семян

  обработки помещений

  опудривания полевых культур

  окуривания животных

624. Задание {{ 617 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Аэрозольный генератор обрабатывает объекты … способом

  термомеханическим

  механическим

  световым

  аэробным

625. Задание {{ 618 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Производительность труда при опыливании выше чем при опрыскивании за счет …

  отсутствие операций приготовления жидкости

  большой ширины захвата

  увеличения рабочей скорости движения

  больших выходных отверстий распылителей

626. Задание {{ 619 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

На подкормщиках – опрыскивателях устанавливаются … насосы

  шестеренчатые

  центробежные

  поршневые

  мембранные

627. Задание {{ 620 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Наиболее значимым фактором при использовании химического способа обработки считается …

  срок внесения

  плотность покрытия

  равномерность покрытия

  медианно-массовый диаметр капель

628. Задание {{ 621 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для защиты растений от болезней выпускают …

  фунгициды

  гербициды

  инсектициды

  дефолианты

629. Задание {{ 622 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Доза расхода рабочей жидкости на подкормщиках-опрыскивателях регулируется …

  рабочим давлением рабочей жидкости

  количеством удобрений в баках

  скоростью движения

  изменением ширины захвата

630. Задание {{ 623 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Траву на сено следует скашивать …

  в начале цветения или при полном цветении

  когда трава начинает грубеть

  в фазе бутонизации

  после полной бутонизации

631. Задание {{ 624 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Плющение трав выравнивает скорость …  стеблей и листьев

  высыхания

  ворошения

  среза

  подбора

632. Задание {{ 625 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Сегментно-пальцевые режущие аппараты срезают растения при скорости …  м/с

  1,5 … 3,0

  0,5 … 1,5

  4,5 … 6,0

  6,0 … 7,5

633. Задание {{ 626 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Длина пробега сегментно-пальцевого аппарата нормального резания составляет … мм

  76,2

  67,2

  56,2

  46,2

634. Задание {{ 627 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Высота среза регулируется изменением положения … относительно пальцевого бруса

  башмака

  ползуна

  шатуна

  сегмента

635. Задание {{ 628 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При полёглом и сухом травостое режущий аппарат наклоняется … чтобы не забивался

  вперёд

  влево

  вправо

  вверх

636. Задание {{ 629 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

К бесподпорным режущим аппаратам относятся …

  сегментно-пальцевые нормального резания

  ротационные с горизонтальной  осью вращения

  сегментно-пальцевые низкого резания

  беспальцевые

637. Задание {{ 630 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Типы режущих аппаратов: …

  сегментно-пальцевый

  сегментно-дисковый

  ротационно- пальцевый

  сегментно-барабанный

638. Задание {{ 631 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Колёсно-пальцевые грабли используют для …

  перемещения копен

  сгребания сена в валок

  разбрасывания валков

  формирования копен

639. Задание {{ 632 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Роторные грабли ГВР-6 предназначены для …

  уплотнение валков

  перемещения копен

  оборачивания и разбрасывания валков

  формирования копен

640. Задание {{ 633 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для подбора из валков растительной массы применяют … подборщики

  барабанные

  шнековые

  планчатые

  цепные

641. Задание {{ 634 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

По принципу действия  прессы  бывают

  поточного

  непрерывного

  циклического

  прерывистого

642. Задание {{ 635 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Кормоуборочные комбайны бывают …

  самоходные

  монтируемые

  стационарные

  навесные

643. Задание {{ 636 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Средняя длина резки в комбайнах при уборке кукурузы влажностью 80 % и трав … мм

  25…30

  15…20

  10…15

  30…35

644. Задание {{ 637 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Зерноуборочные комбайны классифицируют на шесть классов по …

  пропускной способности хлебной массы (кг/с)

  объему бункера

  типу молотильного – сепарирующего устройства

  мощности двигателя

645. Задание {{ 638 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Подача зерна зависит от …

  частоты вращения мотовила

  скорости движения

  объема бункера

  полеглости

646. Задание {{ 639 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для прямого комбайнирования комбайны “ДОН - 1500” комплектуются жатками, имеющими ширину захвата … м

  6

  5

  9.2

  4

647. Задание {{ 640 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Частоту вращения мотовила жатки зерноуборочного комбайна “ДОН - 1500” изменяют …

  клиноременным вариатором с гидроуправлением

  заменой шкивов

  электродвигателем

  заменой звездочек привода мотовила

648. Задание {{ 641 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Применяемый на жатках комбайнов “ДОН - 1500” режущий аппарат имеет …

  сегменты и стальные сдвоенные пальцы без противорежущих пластин

  ротационно-барабанный

  два подвижных ножа

  вращающиеся диски

649. Задание {{ 642 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Показатель кинематического режима работы мотовила – это отношение…

  окружной скорости к поступательной

  угловой скорости к поступательной

  поступательной скорости к угловой

  частоты вращения к поступательной скорости

650. Задание {{ 643 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

На зерноуборочных комбайнах в основном применяют молотильные аппараты …

  бильного типа

  планетарного типа

  терочного типа

  вальцевого типа

651. Задание {{ 644 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Технологическими показателями работы молотильных устройств являются …

  коэффициент парусности

  коэффициент дробления

  коэффициент трения

  коэффициент соломистости

652. Задание {{ 645 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Грубый ворох, поступающий на соломотряс – это …

  солома, полова, сбоина

  зерно

  необмолоченные колосья

  сорные растения

653. Задание {{ 646 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Соломотряс служит для выделения из соломы мелкого вороха …

  зерна, необмолоченных колосьев

  половы, зерна, сбоины

  сбоины, сорных растений

  пыли

654. Задание {{ 647 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

В существующих зерноуборочных комбайнах нашли применение … соломотрясы

  клавишные

  планчатые

  барабанные

  ротационные

655. Задание {{ 648 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Рабочими органами очистки на большинстве зерноуборочных комбайнов являются …

  верхнее решето с удлинителем, нижнее решето, вентилятор

  барабан, отбойный битер

  бункер, зерновой и колосовой шнеки

  соломотряс, копнитель

656. Задание {{ 649 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

В основной гидросистеме комбайна “ДОН - 1500” установлен насос …

  шестеренный

  плунжерный

  радиально-плунжерный

  аксиально-плунжерный

657. Задание {{ 650 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Электрогидрораспределителями управляют из кабины с помощью …

  клавиш

  рычагов

  рукояток

  тяг

658. Задание {{ 651 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Приспособления к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы имеют жатки …

  однорядные

  шестирядные

  девятирядные

  десятирядные

659. Задание {{ 652 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При переоборудовании молотилок зерноуборочных комбайнов для уборки кукурузы и подсолнечника …

  увеличивают зазоры в молотильном аппарате

  увеличивают частоту вращения барабана

  заменяют молотильный барабан

  заменяют клавиши соломотряса

660. Задание {{ 653 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Приспособление ПСТ-10 к комбайну “ДОН - 1500” предназначено для уборки  …

  люцерны

  сои

  рапса

  кукурузы

661. Задание {{ 654 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для уборки кукурузы на силос используется самоходный комбайн …

  КСК – 100А

  КПКУ – 75

  КПИ – 2,4

  КСГ – 3,2

662. Задание {{ 655 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для уборки кукурузы на силос в зонах с повышенным увлажнением почв используется комбайн …

  КСГ-Ф-70

  КСС – 2,6

  КПКУ – 75

  КПИ – 2,4

663. Задание {{ 656 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Роторную жатку имеет кормоуборочный комбайн …

  ДОН – 680

  КСС – 2,6

  КПИ – 2,4

  КИР – 1,5

664. Задание {{ 657 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Окружная скорость ротационно-дискового аппарата находится в пределах … м/с

  40 – 60

  10 – 30

  5 – 25

  80 – 100

665. Задание {{ 658 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Ротационно-дисковые срезающее-измельчающие аппараты установлены на машинах …

  ДОН-680

  КИР-1,5

  КПКУ-75

  КСК-100

666. Задание {{ 659 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для уборки кукурузы применяется сегментно-пальцевый  режущий аппарат с пробегом ножа … мм

  90

  76,2

  152,4

  80

667. Задание {{ 660 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Рекомендуется зазор между сегментом режущего аппарата и вкладышем …мм

  0,3

  0,7

  0,5

  1,2

668. Задание {{ 661 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Отклонение высоты среза от установленной при скашивании кормов не более …см

  1

  0.5

  2

  3

669. Задание {{ 662 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Первичную очистку свежеубранного зерна проводят при содержании в нем … % влаги

  18

  25

  30

  60

670. Задание {{ 663 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Активному вентилированию подвергают свежеубранное зерно с целью …

  его консервирования перед очисткой

  повышения его физической активности

  повышения в нем клейковины

  очистки от половы

671. Задание {{ 664 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Активному вентилированию подвергают сохраняемое зерно для …

  ликвидации его самосогревания

  повышения его физической ативности

  повышения клейковины

  подготовки к протравливанию

672. Задание {{ 665 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

По ширине семена разделяют на решетах с … отверстиями

  круглыми

  продолговатыми

  квадратными

  треугольными

673. Задание {{ 666 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

По размерам зерна урожай различных культур разделяют …

  на решетах

  на отражательных столах

  в аспирационных каналах

  на продольных горках

674. Задание {{ 667 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

По длине семена разделяют …

  в ячеистых триерах

  в аспирационном канале

  на решетах прямоугольными отверстиями

  на транспортерно-нитевых сепараторах

675. Задание {{ 668 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Поведение частиц в воздушном потоке определяется …

  аэродинамическими свойствами

  электромагнитными свойствами

  их массой

  временем суток

676. Задание {{ 669 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Скорость воздушного потока, при которой тело находится во взвешенном состоянии, называется …

  скоростью витания

  максимальной скоростью

  рабочей скоростью

  средней скоростью

677. Задание {{ 670 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Разделение зерновых смесей по цвету основано на использовании …

  фотоэлементов

  выгнутых линз

  микроскопа

  плоских зеркал

678. Задание {{ 671 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Значение скорости витания находят по … воздушного потока

  динамическому напору

  среднему значению скорости

  максимальному значению скорости

  минимальному значению скорости

679. Задание {{ 672 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Производительность решет с прямоугольными отверстиями … , чем с круглыми

  выше

  ниже

  одинакова

  много ниже

680. Задание {{ 673 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Нагнетательные сети воздушных систем используют в …

  отражательных столах

  пневматических сортировальных столах

  электромагнитных очистительных машинах

  вытяжных вентиляционных системах

681. Задание {{ 674 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Сушка влажных растительных материалов основана на принципах …

  удаление влаги из материала

  концентрация жидкости в материале

  превращение жидкости в лед

  разложение воды на кислород и водород

682. Задание {{ 675 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

При сорбционном способе влажный материал смешивают с …

  древесными опилками

  влагопоглотителем-хлористым кальцием

  термостойкой пластмассовой крошкой

  металлическими опилками

683. Задание {{ 676 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Картофель убирают … способом уборки

  прямым

  поточным

  совмещенным

  перекрестным

684. Задание {{ 677 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Раздельный способ уборки картофеля применяют на …… почвах

  переувлажненных

  сухих

  подзолистых

  глинистых

685. Задание {{ 678 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Подкапывающие рабочие органы для уборки картофеля бывают…….

  барабанные

  активные

  вертикальные

  горизонтальные

686. Задание {{ 679 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Для сепарации почвы в картофелеуборочных машинах применяют……

  прутковые элеваторы

  планчатые транспортеры

  сепараторы

  решета

687. Задание {{ 680 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Комбайны для уборки сахарной свеклы бывают…

  теребильные

  стационарные

  многоразовые

  камнеуборочные

688. Задание {{ 681 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Наименее трудоемкий способ уборки сахарной свеклы…

  поточный

  ручной

  комбайновый

  перевалочный

689. Задание {{ 682 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Копающими рабочими органами свеклоуборочных машин являются…

  копачи

  буры

  лопаты

  ножи

690. Задание {{ 683 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Теребильные устройства свеклокомбайнов бывают…

  ленточными

  ременными

  жесткими

  мягкими

691. Задание {{ 684 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Сила извлечения корня свеклы из почвы зависит от …….

  силы сцепления с почвой

  вида копающего органа

  диаметра корня

  скорости комбайна

692. Задание {{ 685 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Срезающие устройства свеклокомбайнов бывают…

  дисковыми активными

  планетарными

  цепными

  цилиндрическими

693. Задание {{ 686 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Устройства для очистки корней свеклы могут быть…

  ленточными

  барабанными

  цепными

  планетарными

694. Задание {{ 687 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Барабанные очистители свеклы могут быть……

  цилиндрическими

  треугольными

  квадратными

  шестигранными

695. Задание {{ 688 }}  КТ=1 Тема 8-0-0

Существуют следующие способы уборки томатов……

  поточный

  многоразовый

  валковый

  перевалочный

Теоретическая механика

696. Задание {{ 689 }}  КТ=1 Тема 9-0-0

Основным рабочим органом томатоуборочной машины является ……

  плодоотделитель

  прицеп

  транспортер

  копир

697. Задание {{ 690 }} ТЗ № 690

Отметьте правильный ответ

Две силы F1 и F2 называются:

  сходящимися

  перекрещивающимися

  пересекающимися

  параллельными

698. Задание {{ 691 }} ТЗ № 691

Отметьте правильный ответ

Сумма проекций этих сил на ось x Fx = … Н

  0

  2

  3

  4

699. Задание {{ 692 }} ТЗ № 692

Отметьте правильный ответ

Сила R называется:

  равнодействующей

  уравновешивающей

  суммарной

  результирующей

700. Задание {{ 693 }} ТЗ № 693

Отметьте правильный ответ

Проекция силы F1 =  H на ось y равна … Н:

  1,5

  2

  3

  4

701. Задание {{ 694 }} ТЗ № 694

Отметьте правильный ответ

Сумма проекций сил F1 = F2 = F3 = 10H на ось y равна … Н:

  0

  2

  4

  6

702. Задание {{ 695 }} ТЗ № 695

Отметьте правильный ответ

Сумма проеций силы F1 = F2 = 1 Н на ось x равна … Н

  0

  2

  3

  4

703. Задание {{ 696 }} ТЗ № 696

Отметьте правильный ответ

Реакция в опоре А направлена:

  вертикально

  горизонтально

  под углом 30 град

  под углом 60 град

704. Задание {{ 697 }} ТЗ № 697

Отметьте правильный ответ

Равнодействующая F есть диагональ …:

  параллелепипеда

  прямоугольника

  куба

  квадрата

705. Задание {{ 698 }} ТЗ № 698

Отметьте правильный ответ

Проекция силы F на ось Oz равна 5 Н. При этом угол α = … град:

  60

  45

  30

  0

706. Задание {{ 699 }} ТЗ № 699

Отметьте правильный ответ

Проекция силы F на ось x равна … Н:

  0

  2

  4

  6

707. Задание {{ 700 }} ТЗ № 700

Отметьте правильный ответ

Проекция силы R на ось y равна … Н:

  2

  4

  3

  1

708. Задание {{ 701 }} ТЗ № 701

Отметьте правильный ответ

Сумма проекций сил F1 = F2 = F3 = 10 Н на ось y равна … Н:

  10

  4

  6

  2

709. Задание {{ 702 }} ТЗ № 702

Отметьте правильный ответ

Усилие в стержне CD равно … Н:

  0

  4

  3

  2

710. Задание {{ 703 }} ТЗ № 703

Отметьте правильный ответ

В плоскости П заданы моменты М2 = 20 Н*м; М3 = 30 Н*м; М1 = … Н*м:

  50

  40

  30

  10

711. Задание {{ 704 }} ТЗ № 704

Отметьте правильный ответ

Момент в жесткой заделке А равен МА = … Н*м:

  2

  4

  3

  1

712. Задание {{ 705 }} ТЗ № 705

Отметьте правильный ответ

Момент силы F = 10 Н относительно точки А равен … Н*м:

  0

  3

  2

  1

713. Задание {{ 706 }} ТЗ № 706

Отметьте правильный ответ

Проекция силы F = 8 H на ось y равна … Н:

  4

  3

  2

  1

714. Задание {{ 707 }} ТЗ № 707

Отметьте правильный ответ

К горизонтальному стержню АО приложен момент М = 10 Н*м и сила F = … Н:

  10

  5

  4

  2

715. Задание {{ 708 }} ТЗ № 708

Отметьте правильный ответ

К горизонтальному стержню ОС приложены

вертикальные силы Р = 6 Н и F = … Н:

  3

  1

  2

  4

716. Задание {{ 709 }} ТЗ № 709

Отметьте правильный ответ

К диску приложены моменты М1 = 15 Н*м и М2 = … Н*м:

  15

  20

  25

  30

717. Задание {{ 710 }} ТЗ № 710

Отметьте правильный ответ

На горизонтальный брусок ВС действуют вертикальные силы F1 = 1 Н и

F2 = … Н:

  3

  4

  2

  1

718. Задание {{ 711 }} ТЗ № 711

Отметьте правильный ответ

На балку АВ действуют силы F1 = F2 = 10 Н;

yA = 0. Реакция в опоре В RB = … Н:

  20

  30

  40

  50

719. Задание {{ 712 }} ТЗ № 712

Отметьте правильный ответ

Реакцию в опоре А определяют с помощью теоремы о … непараллельных силах:

  2-х

  3-х

  4-х

  5-х

720. Задание {{ 713 }} ТЗ № 713

Отметьте правильный ответ

Величина q называется … нагрузкой:

  сосредоточенной

  распределенной

  линейной

  точечной

721. Задание {{ 714 }} ТЗ № 714

Отметьте правильный ответ

Проекция силы Р на ось х равна … Н:

  2

  5

  4

  1,5

722. Задание {{ 715 }} ТЗ № 715

Отметьте правильный ответ

Проекция силы Р на ось x равна … Н:

  2

  3

  4

  1,5

723. Задание {{ 716 }} ТЗ № 716

Отметьте правильный ответ

К вертикальному стержню АВ приложена в точке В

горизонтальная сила F = … Н:

  10

  20

  30

  40

724. Задание {{ 717 }} ТЗ № 717

Отметьте правильный ответ

К жестко заделанной балке АВ приложены вертикальные силы F1 = 10 Н и F2 = 5 Н. вертикальная составляющая yA = … Н:

  2

  3

  1

  5

725. Задание {{ 718 }} ТЗ № 718

Отметьте правильный ответ

Вертикальная составляющая в опоре В yB = … Н:

  2

  4

  5

  3

726. Задание {{ 719 }} ТЗ № 719

Отметьте правильный ответ

Момент силы F относительно оси х Мх(F) = … Н*м:

  2

  4

  5

  3

727. Задание {{ 720 }} ТЗ № 720

Отметьте правильный ответ

Момент силы F относительно оси y равен … Н*м:

  0

  4

  2

  1

728. Задание {{ 721 }} ТЗ № 721

Отметьте правильный ответ

Сумма проекций сил F1 и F2 на ось х равна … Н:

  5

  4

  3

  2

729. Задание {{ 722 }} ТЗ № 722

Отметьте правильный ответ

К узлу (С) фермы приложена сила F = 50 Н. Реакция yA = 0, а реакция RB = … Н:

  -50

  50

  10

  20

730. Задание {{ 723 }} ТЗ № 723

Отметьте правильный ответ

Реакция со стороны наклонной поверхности на груз 1 направлена … к линии АВ:

  перпендикулярно

  параллельно

  вертикально

  горизонтально

731. Задание {{ 724 }} ТЗ № 724

Отметьте правильный ответ

Угол φ называется углом :

  трения

  верчения

  падения

  качения

732. Задание {{ 725 }} ТЗ № 725

Отметьте правильный ответ

Величина «δ» называется коэффициентом трения:

  качения

  верчения

  скольжения

  падения

733. Задание {{ 726 }} ТЗ № 726

Отметьте правильный ответ

Величина R* называется главным:

  вектором

  моментом

  плечом

  радиусом

734. Задание {{ 727 }} ТЗ № 727

Отметьте правильный ответ

Величина проекции силы F на ось Ох равна … Н:

  1

  2

  3

  4,5

735. Задание {{ 728 }} ТЗ № 728

Отметьте правильный ответ

Реакция в опоре В направлена …:

  вертикально

  горизонтально

  под углом 30 град

  под углом 60 град