Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

П. А. Ляшенко, В. В. Денисенко

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

Практикум

для магистрантов образовательных программ

«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий

и сооружений»,

«Теория и проектирование зданий и сооружений»

Краснодар

КубГАУ

2015

УДК 624.131.(076.5)

ББК 26.3

Л99

Р е ц е н з е н т ы:

В. Н. Кононенко – кандидат технических наук, доцент,

(Кубанский государственный технологический университет);

А. П. Пинчук –  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

(Кубанский государственный технологический университет).

Ляшенко  П. А.

Л99   Инженерно-геологическое обоснование для условий реконструкции и восстановления зданий : практикум / П. А. Ляшенко,

В. В. Денисенко. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 43 с.

В практикуме предлагаются задачи для некоторых типичных случаев оценки инженерно-геологических условий строительства и реконструкции зданий и сооружений. Приводятся расчетные схемы и формулы, необходимые для решения задач. Исходные данные к задачам даны в нескольких вариантах.

Издание предназначено для магистрантов образовательных программ «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» и «Теория и проектирование зданий и сооружений».

УДК 624.131.(076.5)

ББК 26.3

© Ляшенко П.А., Денисенко В. В., 2015

© ФГБОУ ВПО «Кубанский

государственный аграрный

университет», 2015

Введение

«Последние тысячелетия, и в особенности последний век, характеризуются все более возрастающим вмешательством человека в установившееся  в течение двух с половиной миллиардов лет квазистационарное состояние, именуемое гармонией жизни в природе» [1]. Техническая деятельность человека сделалась мощным геологическим фактором, который массово проявляется при строительстве зданий и сооружений. В начале XIX  века в городах проживало 2 % населения Земли.  В наше время эта доля достигает половины, а в некоторых странах 75− 80 % и более.

Согласно принятой геохронологии, мы живем в четвертичном периоде геологической истории, длительность которого оценивается от 700 тыс. лет до 2,5−3,5 млн лет. Четвертичный (ледниковый или антропогеновый) период подразделяется на плейстоцен (греч. ‒ наибольший) и голоцен (греч.  ‒ новый (послеледниковый)).

Голоцен длится примерно 10200 лет. За это время происходили изменения в природе, отчасти и в геологической среде. Но никогда скорость их не достигала таких значений, как в последние века. Усилилось физическое и химическое выветривание горных  пород (в Донецком бассейне мощность коры выветривания измеряется тысячами метров), увеличилось количество обломочного материала       (в бассейне Курской магнитной аномалии годовая выработка горной массы превышает  50 млн м3), возникли горно-промышленные ландшафты Донбасса, Кузбасса, Кривого Рога, Курской магнитной аномалии, Урала, Хибин, Рура, Пенсильвании, Южного Уэльса и др.

Значительные изменения претерпевает положение уровня грунтовых вод в связи со строительством водохранилищ, гидромелиорации, накопления подземных вод под застроенными территориями. Это приводит в интенсификации влажностных деформаций грунтов оснований сооружений.

Изменения рельефа при строительстве приводит часто к активизации гравитационных явлений: обвалов, оползней, селей.

Примеры процессов и явлений, как природных, так и техногенных, изменяющих геологическую среду, можно множить до бесконечности. Важно понимать их масштабы и связь с окружающей средой любого, даже самого малого, воздействия человека на нее [2]. Все получит отклик, все отзовется может быть не самым благоприятным для человека образом. «Техническая деятельность человека преследует часто только удовлетворение ближайших экономических и милитаристских интересов и не учитывает отдаленных инженерно-геологических и экологических последствий, и поэтому результаты некоторых его действий могут оказаться непредсказуемыми и катастрофическими для жизни на Земле» [1].

Задачей инженерно-геологического обоснования строительства является надежный прогноз взаимодействия сооружений с геологической средой. Инструментами решения этой задачи являются, в первую очередь, наблюдения и эксперименты, затем – моделирование и расчеты. Все этапы решения должны быть диалектически связаны между собой. Опыт строительства и эксплуатации зданий и сооружений, инженерная практика в целом дают критерии правильности результатов.

1 Определение механических характеристик основания

фундаментов реконструируемых зданий

Геологическая среда может изменяться даже за такое короткое время как жизнь сооружения, т. е. за сотни и первые тысячи лет.

Сравнение значений физико-механических характеристик основания фундаментов реконструируемых зданий до начала строительства и после длительной эксплуатации позволяет выявить причины деформаций и оценить ресурсы основания при увеличении нагрузки. Известно [3, 4, 5], что при длительной эксплуатации значения характеристик увеличиваются. Это увеличение можно определить путем непосредственного измерения или с помощью эмпирических формул, основанных на таких измерениях.

Задача 1.1. Вычислить значения удельного сцепления  и угла внутреннего трения  после эксплуатации основания в течение  лет по формулам:

для песков мелких:

,                                         (1)

,                                             (2)

для песков крупных и средней крупности:

,                                             (3)

.                                              (4)

Исходные данные принять по таблице А1.

Задача 1.2. Вычислить значение модуля деформации уплотненного грунта, используя таблицу 1. Исходные данные принять по таблице А1.

Таблица 1 – Коэффициенты увеличения модуля деформации

уплотненных грунтов [3]

| Грунт | Отношение модулей деформации уплотненных и неуплотненных грунтов при давлении, кПа |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Песок мелкий | − | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
| Песок средней крупности | − | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

Примечание. Для промежуточных значений давления коэффициенты увеличения вычисляются методом линейной интерполяции.

Вопросы для усвоения:

1. Как изменяются характеристики прочности песков в основании сооружений со временем?

2. Как изменяется модуль деформации песков после уплотнения в основании сооружений?

2 Определение характеристик просадочности

и деформируемости   основания фундаментов

Просадочность грунтов основания может быть причиной деформаций зданий и сооружений.  Просадочностью грунта называют его способность к уменьшению объема под воздействием всестороннего давления при увлажнении. Она свойственна пылевато-глинистым грунтам, в основном, суглинкам и легким глинам.

Просадочность характеризуется относительной деформацией сжатия образца при испытании в компрессионном приборе в условиях полного водонасыщения. Она является частным случаем деформируемости при изменении физического состояния грунта (при увлажнении).

Образец грунта естественной плотности и влажности в форме цилиндра помещается в металлическое  кольцо, препятствующее боковому расширению при осевом сжатии. Он нагружается осевым давлением, которое сохраняется постоянным в течение некоторого времени, пока не стабилизируется осадка образца. Стабилизированная осадка регистрируется. После этого к образцу прикладывается следующая ступень давления, стабилизированная осадка на которой также регистрируется. Так измеряется деформируемость грунта.

При заданном значении давления производят полное водонасыщение образца с наблюдением за деформацией просадки. После ее стабилизации производят дальнейшее нагружение до конечного давления с наблюдением за осадками на каждой ступени.

2.1 Определение характеристик просадочности

Для получения всех характеристик просадочности проводят испытание нескольких образцов одного грунта. При этом измеряют осадку грунта естественной влажности  при разных значениях давления  и осадку грунта  при полном водонасыщении. По этим данным рассчитывают относительную деформацию сжатия образца. (Здесь и далее деформация сжатия принята положительной):

и  ,                                         (5)

где – высота образца грунта; .

Строят графики зависимости деформации от давления (рисунок 1). Рассчитывают относительную просадочность  при разных значениях давления по формуле:

.                                                    (6)

Строят график относительной просадочности (рисунок 2) и определяют начальное просадочное давление   как значение, при котором .

Рисунок 1 – Пример графика деформаций просадочного грунта

Рисунок 2 – Пример графика просадочности грунта

2.2 Определение характеристик деформируемости

По данным компрессионных испытаний рассчитывают модуль деформации грунта при естественной влажности   и при полном водонасыщении . Их различие следует принимать во внимание при анализе причин деформаций зданий после водонасыщения грунтов основания. «Компрессионный» модуль деформации рассчитывают по формулам:

, (7)                                                                                                  где  – коэффициент относительной сжимаемости,  – безразмерный коэффициент, равный: для супеси 0,74; для суглинка 0,62; для глины 0,53 [8].

(8)

где  и  – значения относительной деформации образца на -й и на  –й ступенях нагрузки, т. е. при значениях давления и , соответственно, рассчитываемые по формуле  , где  – измеренное значение осадки образца высотой  при давлении .

В расчетах осадки основания используют модуль деформации, определенный по результатам испытания штампом. Такое испытание принято считать эталонным. Данные, полученные иными методами, сравниваются с эталонным [8]. При этом получают коэффициенты перехода , с помощью которых приводят «компрессионные» модули к «штамповым»:

;                                                  (9)

(10)

Для четвертичных глинистых грунтов применяют коэффициенты перехода по таблице 2, в зависимости от коэффициента пористости . Значения коэффициента пористости рассчитывают по формуле:

,                                    (11)

где    – начальный коэффициент пористости.

Таблица 2 – Значения повышающих коэффициентов [8]

| Вид грунта | Значения коэффициента при коэффициенте пористости |
| --- | --- |
|  | 0,45−0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 4 | 3,5 | 3 | 2 | – | – |
| Суглинки | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
| Глины | ‒ | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 |

Примечание. Для промежуточных значений  коэффициент  определяют линейной интерполяцией.

Задача 2.1. Рассчитать относительную просадочность  и начальное просадочное давление . Исходные данные принять по таблице Б1.

Задача 2.2. Рассчитать значения модуля деформации в диапазоне 0,1–0,2 МПа для грунта естественной влажности  и сжатого при полном водонасыщении . Оценить разницу в процентах от .

Вопросы для усвоения:

1. Что такое просадочность пылевато-глинистых грунтов?

2. Какие характеристики просадочных грунтов определяются при строительстве на них?

3. Как зависит относительная просадочность от давления на грунт?

3 Определение характеристик набухания и усадки грунта

Набухание и усадка свойственны, в основном, глинистым грунтам, содержащим глинистые минералы: монтмориллонит, иллит, хлорит, гидрослюду. Набуханием называют увеличение объема грунта при увлажнении, усадкой – уменьшение объема при уменьшении влажности. Оба явления свойственны одному и тому же грунту. Если естественная влажность грунта меньше влажности набухания, то увлажнение вызывает набухание, а уменьшение влажности – усадку. Абсолютные значения набухания и усадки определяют в лабораторных опытах [7]. Относительное набухание определяют по формуле:

,                                                           (12)

относительную усадку – по формуле:

,                                                           (13)

где  – увеличение высоты образца при увлажнении,  – уменьшение  высоты образца при уменьшении влажности,  – первоначальная высота образца; принять .

Испытания на набухание и усадку производят на разных образцах одного грунта и при разных значениях давления на образец в компрессионном приборе. Сначала образец грунта нагружают давлением при естественной влажности и выдерживают до стабилизации осадки  и  рассчитывают  относительную деформацию сжатия  по первой формуле (5). Затем увлажняют при постоянном давлении и выдерживают до стабилизации деформации набухания , а относительную деформацию набухания  рассчитывают по второй формуле (5). Результирующую деформацию набухания под нагрузкой рассчитывают по формуле (деформация сжатия принята положительной, а набухания от начальной высоты образца – отрицательной):

(14)

При испытании на усадку под давлением образец грунта также нагружают давлением при естественной влажности и выдерживают до стабилизации осадки  и  рассчитывают  относительную деформацию сжатия  по первой формуле (5). Затем иссушают грунт при постоянном давлении и выдерживают до стабилизации деформации усадки , а относительную деформацию усадки  рассчитывают по формуле, аналогичной второй формуле (5). Деформацию усадки под нагрузкой рассчитывают по формуле:

(15)

В результате получают зависимости  (рисунок 3) и  (рисунок 4), которые используются при расчетах влажностных деформаций основания. Первая из них позволяет определить давление набухания , т. е. то значение давления, при котором грунт не набухает

Рисунок 3 – Пример графика зависимости

Рисунок 4 – Пример графика зависимости

Задача 3. Рассчитать значения относительного набухания  и относительной усадки  . Определить давление набухания . Исходные данные принять по таблице В1.

Вопросы для усвоения:

1. Что такое набухание глинистых грунтов?

2. Как проявляется усадка глинистого грунта?

3. Какими показателями характеризуется набухание грунта под нагрузкой?

4 Прогноз подтопления здания грунтовыми водами

«Подтопление – это подъем уровня грунтовых вод или вод сезонной верховодки до положения, при котором проявляется неблагоприятное воздействие воды на подземные части зданий и сооружений, на грунты, служащие основаниями фундаментов, на массивы пород и почвы, а также на общее санитарное состояние территорий. Под неблагоприятным воздействием понимается:

– проникание воды в подземные части зданий;

– обводнение грунтов оснований, приводящее к недопустимому снижению их прочности и несущей способности;

– обводнение массивов пород, вызывающее активизацию (или возникновение) опасных геологических процессов: просадок лессовых грунтов, набухания и усадок глинистых грунтов, оползней, карста и суффозии, заболачивания и пр.;

– коррозия подземных конструкций сооружений и коммуникационных сетей;

– заболачивание, засоление и оглеение почв, а также их загрязнение химическими продуктами, содержащимися в грунтовых водах;

– нарушение общей экологической обстановки и санитарных условий территории» [5].

Подтопление территории происходит, в частности, при подъеме уровня воды в водоеме, к которому она прилегает. При этом в прилегающем массиве  поднимается уровень грунтовых вод (УГВ), положение которого можно ценить, если известны паводковый и меженный уровни воды в водоеме [4]. Подъем УГВ можно рассчитать по формуле:

,                      (16)

где  – подъем УГВ, вызывающий подтопление здания;  и   – расстояния до точки расчета от уреза воды в водоеме в межень и в паводок, соответственно;  – подъем воды в водоеме;   и  – высота воды в водоеме и высота УГВ в точке расчета над горизонтальной поверхностью сравнения, соответственно (рисунок 5).

Задача 4.  Рассчитать  возможный подъем воды в точке рядом со зданием по формуле (16). Исходные данные принять по таблице Г1, ширину здания  по таблице Д.

Рисунок 5 – Схема к расчету подъема УГВ в паводок

Вопросы для усвоения:

1.  Как изменяется уровень грунтовых вод в паводок вблизи водоема?

2. Что такое подтопление территории?

3. Какие неблагоприятные воздействия вызывает подтопление территории?

5 Расчет фильтрационных сил в береговом откосе

Быстрое снижение уровня подземных вод после паводка приводит к увеличению угла наклона депрессионной поверхности в береговом откосе и увеличению фильтрационных сил, действующих в нем на грунт. При расчете устойчивости откоса, на котором стоит здание, фильтрационные силы учитываются как сдвигающие, следовательно, уменьшающие устойчивость откоса. Кроме того, фильтрационные силы в месте выхода подземных вод на поверхность массива грунтов может вызвать суффозию, которая приведет к обрушению поверхности грунтового откоса или разрушению облицовки.

Фильтрационные силы направлены по линиям тока, поэтому для их расчета необходимо построить поле фильтрации воды в откосе. Примем, что верхняя граница поля фильтрации  (кривая депрессии)  может быть аппроксимирована параболой, имеющей вид:

,                                                        (17)

Коэффициент  определяется из уравнения (17), согласно расчетной схемы на рисунке 6:

,                                      (18)

Фильтрационные силы рассчитываются по отсекам продольного сечения откоса в области, ограниченной линией депрессии и горизонтальной линией  на участке откоса от здания до створа . Для расчета разбивают область на отсеки вертикальными отрезками прямых (створами), каждый из которых разделяют на равные части. Число частей должно быть одинаковым для всех створов. Число створов назначают произвольно: 5…9. Вычислить высоту каждой точки разбиения над горизонтальной линией . Обозначим высоту –й точки разбиения в -м створе через  .

Провести через точки разбиения с одинаковым значением прямые линии, которые моделируют линии тока воды в откосе (рисунок 6). Уклон -й линии тока в отсеке  вычисляют по формуле:

,                                                   (19)

а фильтрационную силу, действующую на часть отсека между -й и -й линиями тока, вычисляют по формуле:

,                                                   (20)

где  – удельный вес воды;  – градиент напора воды (гидравлический уклон) в -м отсеке;  – объем грунта –го отсека между -й и   -й линиями тока и между  –м и  -м створами.

Задача 5.  Построить поле фильтрации в откосе для случая резкого падения уровня грунтовых вод после паводка.  Рассчитать фильтрационные силы, вызванные этим падением на участке от здания до уреза воды в водоеме в межень. Исходные данные принять по таблице Г1, ширину здания  по таблице Д.

Рисунок 6 – Схема к расчету фильтрационных сил в откосе

Вопросы для усвоения:

1.  Как рассчитывают фильтрационное давление в грунте?

2. Как направлены фильтрационные силы?

3. Какие нарушения грунтов могут вызвать фильтрационные силы?

6 Расчет притока воды в дренаж

Для защиты территорий и отдельных сооружений применяется дренаж. Дренажом называют систему подземных каналов и колодцев, служащую для отвода подземных вод от сооружений и понижения УГВ. Дренаж должен быть устроен так, чтобы вода, попавшая в него, быстро отводилась за пределы защищаемой площадки или территории.

Береговой дренаж применяют для достижения разных целей: – для защиты от подпора со стороны водоема; головной, или перехватывающий, – при притоке воды от водораздела; систематический – для понижения УГВ на пологих и горизонтальных площадках; локальный – при утечках воды из резервуаров и водонесущих коммуникаций [5, 6].

Перехватывающие дренажи применяются для полного или частичного перехвата грунтовых вод, поступающих на защищаемую территорию со стороны водоразделов, водохранилищ, массивов орошения и т.п.

Защита территории от подтопления путем устройства перехватывающего дренажа. Рассчитать приток воды к горизонтальному совершенному дренажу можно по формуле:

,                      (21)

где  и  − приток воды в дренаж с нагорной и подгорной частей массива, соответственно;  – расстояние до лотка дренажа от уреза воды в водоеме в  паводок, соответственно;  R – радиус влияния дренажа; – подъем воды в водоеме;   и  – высота воды в водоеме и высота УГВ в точке расчета над горизонтальной поверхностью сравнения, соответственно (рисунок 7).

Депрессионная кривая на участке от дренажа до водоема определяется по формуле:

,                                    (22)

где  – высота произвольной точки кривой депрессии над поверхностью сравнения;  – горизонтальная координата точки кривой депрессии, отсчитанная от оси лотка дренажа в направлении водоема;  – высота точки кривой депрессии на паводковом урезе воды в водоеме, принять  (рисунок 5);   – высота нижней точки лотка дренажа; – подъем воды в водоеме.

От водоема до точки на защищаемой территории депрессионная кривая рассчитывается по формуле:

.                                     (23)

где  – горизонтальная координата точки кривой депрессии, отсчитанная от оси лотка дренажа вглубь массива;  – высота точки кривой депрессии, определенная на расстоянии  от здания (рисунок 4); принять  (рисунок 7).

Задача 5.  Рассчитать приток воды к горизонтальному совершенному дренажу и построить депрессионные кривые.

Исходные данные принять по таблице Г2, ширину здания  по таблице Д.

Рисунок 7 – Схема к расчету депрессионных кривых

при дренировании подземных вод

Вопросы для усвоения:

1.  Как рассчитывают водоприток в дренаж?

2.  Как изменяется природный уровень грунтовых вод при работе дренажа?

3. Как располагают дренаж для площадки строительства от подтопления?

7 Расчет устойчивости основания здания

7.1 Исходные данные для расчета

При строительстве зданий на склоне или откосе основание фундаментов проверяется на устойчивость против сдвига грунтов основания. Одним из эффективных способов оценки устойчивости является метод моментов, или метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения (КЦПС). Это инженерный метод, доступный в реализации простыми средствами и позволяющий учитывать разные факторы воздействия на основание [9, 10].

В основе метода КЦПС лежит расчет коэффициента устойчивости по формуле:

,                                                     (24)

где  – сумма моментов удерживающих сил;  – сумма моментов сдвигающих сил.

В методе КЦПС предполагается, что сдвиг происходит по кривой поверхности скольжения, которую можно аппроксимировать круглоцилиндрической поверхностью. Если положение поверхности скольжения заранее не известно, то рассматриваются несколько возможных вариантов, из которых выбирается та поверхность, для которой коэффициент устойчивости основания имеет наименьшее значение.

Рассматривается случай, когда основанием здания служит твердый суглинок, а ниже его залегает твердая глина. Здание проектируется на верхней площадке откоса (рисунок 8). На рисунке 8 обозначены:  – ширина здания, м;   – глубина заложения подошвы фундамента, м;  – давление на подошве, кПа;  - расстояние от здания до бровки откоса, м;  - высота откоса, м; - заложение откоса.  Числовые значения принять по варианту из таблицы Д.

Характеристики грунтов основания здания:

суглинка: объемный вес  кН/м3, удельное сцепление c = 70 кПа; угол внутреннего трения  16о. Мощность слоя 10,0 м.

глины: вес  кН/м3, удельное сцепление  170 кПа; угол внутреннего трения  = 10о.

Рисунок 8 – Схема сооружения на грунтовом откосе

7.2 Подготовка расчетной схемы

Вычертить схему здания на поперечном разрезе откоса в масштабе. Грунты показать штриховкой. Проставить размеры.

Вычертить расчетную схему, заменив здание эпюрой давления на основание фундамента (рисунок 9). Штриховку грунтов не применять.

На расчетной схеме провести линию скольжения в виде дуги окружности из крайней (левой) точки фундамента к точке на поверхности откоса или за его пределами. Область над линией скольжения разбить на расчетные отсеки вертикальными прямыми. Для удобства расчетов прямые проводят так, чтобы они проходили через все точки переломов контура откоса и фундамента здания, а также через нижнюю точку дуги.

Отсеки пронумеровать. Дуги линии скольжения в подошвах отсеков заменить хордами. Для каждого отсека определить его вес, как призмы с трапецевидным основанием. (Размер ее в направлении, перпендикулярном чертежу, равен 1 м). Определить длины хорд и их наклон к горизонту. Угол наклона хорд, расположенных слева от нижней точки дуги принять положительным, справа – отрицательным. Расчеты вести в табличной форме.

Таблица расчета коэффициента устойчивости должна содержать размеры, угол наклона основания к горизонту, вес, значения сдвигающих и удерживающих сил каждого отсека. Вес отсеков, на которые опирается здание, должен включать нагрузку от здания.

Рисунок 9 – Схема сил, определяющих устойчивость основания здания на грунтовом откосе

7.3 Расчет частных значений коэффициента устойчивости

Коэффициент устойчивости основания здания при скольжении по заданной поверхности рассчитывают по формуле:

,            (25)

где  – коэффициент устойчивости; N i – нормальная к линии скольжения (к хорде отсека) составляющая силы тяжести отсека; T i – тангенциальная составляющая силы тяжести; C i – сила сцепления грунта на поверхности скольжения;  – полное число отсеков;   – число отсеков, расположенных слева от нижней точки линии скольжения.

Из разложения вектора силы тяжести получаем (рисунок 9):

(26)

Поэтому формула (25) может принимать вид:

(27)

где  – длина хорды основания отсека;  – угол наклона хорды к горизонту.

7.4 Определение минимального значения коэффициента

устойчивости

Расчет повторяют для 4 – 7-ми линий скольжения, приходящих в разные точки в подножии откоса. Среди них может быть линии, приходящие в нижнюю точку откоса, линии, касающиеся кровли слоя глины, а также проходящие через глину.  Целью перебора разных линий скольжения является поиск той линии, расчет по которой дает минимальное значение коэффициента устойчивости, т. е. значение . Именно его считают действительным.

По результатам расчетов строят эпюру значений  (рисунок  10) и определяют минимальное значение коэффициента устойчивости , а также соответствующую ему линию скольжения.

Если    <  1,0 хотя бы для одной линии скольжения, то основание неустойчиво.

Если  1,0 < < 1,20, то устойчивость основания не гарантирована, если   ≥  1,20, то основание устойчиво с заданным запасом.

Рисунок 10 – Схема определения коэффициента устойчивости

основания здания по 5-ти поверхностям скольжения

Вопросы для усвоения:

1.  Как определяют коэффициент устойчивости в методе КЦПС?

2.  Какие силы создают удерживающие моменты, а какие – сдвигающие?

3.  Как определяют действительное значение коэффициента устойчивости?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тер-Степанян Г. И. Геологические явления и процессы в техно гене / Г. И. Тер-Степанян  // Проблемы геомеханики. – 1988. – № 10. – С. 3–57.

2. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В. Д. Ломтадзе  – Л.: Недра: 1977. – 479 с.

3. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий /  П. А. Коновалов. – М. : ВНИИНТПИ, 2000. – 318 с.

4. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий / А. И. Полищук. – Нортхэмптон−Томск : 2007. – 476 с.

5. Сорочан Е. А. Фундаменты промышленных зданий / Е. А. Сорочан. – М. : Стройиздат, 1986. – 303 с.

6. Дегтярев Б. М. Дренаж в промышленном и гражданском строительстве / Б. М. Дегтярев. – М. : Стройиздат, 1990. – 238 с.

7. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях: справ. пособие к СНиП. – М. : Стройиздат, 1991. – 272 с.

8. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – М. : 2011. – 161 с.

9. Маслов Н. Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов / Н. Н. Маслов. – М. : Высшая школа, 1982. – 511 с.

10. Васильев Ю. П. Основы инженерной геологии, грунтоведения и механики грунтов : учеб. пособие к выполнению курсовой работы «Определение устойчивости откосов земляных плотин, береговых склонов и глубоких выемок»/ Ю. П. Васильев, В. В. Денисенко, П. А. Ляшенко. Краснодар : КубГУ, 2007. – 81 с.

11. Васильев Ю. П.  Определение устойчивости откосов земляных плотин, береговых склонов и глубоких выемок (Основы инженерной геологии, грунтоведения и механики грунтов) : Ю.П. Васильев, В. В. Денисенко, П. А. Ляшенко, Т. В. Любимова. Краснодар: КубГУ, 2011. – 106 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 – Характеристики песчаных грунтов

| Номер варианта | Вид песка | Угол внутреннего трения, град. | Удельное сцепление , кПа | Модуль деформации, МПа | Длительность эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок мелкий | 19 | 3 | 15,0 | 20 |
| 2 | Песок мелкий | 18 | 4 | 15,1 | 25 |
| 3 | Песок мелкий | 17 | 5 | 15,2 | 30 |
| 4 | Песок средней крупности | 26 | 6 | 15,3 | 35 |
| 5 | Песок средней крупности | 25 | 5 | 15,4 | 40 |
| 6 | Песок средней крупности | 24 | 4 | 15,5 | 45 |
| 7 | Песок средней крупности | 23 | 3 | 15,6 | 50 |
| 8 | Песок мелкий | 22 | 2 | 15,7 | 55 |
| 9 | Песок мелкий | 21 | 2 | 15,8 | 60 |
| 10 | Песок мелкий | 20 | 3 | 16,1 | 65 |
| 11 | Песок мелкий | 19 | 4 | 16,4 | 70 |
| 12 | Песок мелкий | 18 | 5 | 16,7 | 75 |
| 13 | Песок мелкий | 19 | 6 | 17,0 | 80 |

Продолжение таблицы А1

| Номер варианта | Вид песка | Угол внутреннего трения, град. | Удельное сцепление , кПа | Модуль деформации, МПа | Длительность эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Песок средней крупности | 22 | 5 | 17,3 | 85 |
| 15 | Песок средней крупности | 23 | 4 | 17,8 | 90 |
| 16 | Песок средней крупности | 24 | 3 | 18,3 | 95 |
| 17 | Песок средней крупности | 25 | 2 | 18,8 | 100 |
| 18 | Песок средней крупности | 26 | 1 | 19,3 | 95 |
| 19 | Песок средней крупности | 24 | 2 | 19,8 | 90 |
| 20 | Песок средней крупности | 23 | 3 | 20,0 | 85 |
| 21 | Песок средней крупности | 22 | 3 | 20,2 | 80 |
| 22 | Песок средней крупности | 24 | 4 | 20,4 | 75 |
| 23 | Песок средней крупности | 26 | 5 | 20,6 | 70 |
| 24 | Песок средней крупности | 27 | 6 | 20,8 | 65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1 – Данные к расчету характеристик сжимаемости

и деформируемости грунтов

| Var 1 | Супесь= 0,858 | Var 2 | Глина= 1,016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,19 | 1 | 50 | 0,21 | 0,23 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,59 | 2 | 100 | 0,41 | 0,60 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,88 | 3 | 150 | 0,53 | 0,98 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,14 | 4 | 200 | 0,70 | 1,24 |
| 5 | 250 | 0,77 | 1,32 | 5 | 250 | 0,83 | 1,52 |
| 6 | 300 | 0,86 | 1,43 | 6 | 300 | 0,93 | 1,63 |
| Var 3 | Суглинок=0,883 | Var 4 | Суглинок =0,859 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,20 | 0,25 | 1 | 50 | 0,19 | 0,25 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,61 | 2 | 100 | 0,38 | 0,59 |
| 3 | 150 | 0,55 | 0,92 | 3 | 150 | 0,54 | 0,88 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,26 | 4 | 200 | 0,67 | 1,14 |
| 5 | 250 | 0,77 | 1,38 | 5 | 250 | 0,76 | 1,32 |
| 6 | 300 | 0,85 | 1,53 | 6 | 300 | 0,86 | 1,43 |
| Var 5 | Супесь=0,705 | Var 6 | Суглинок=0,855 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,21 | 1 | 50 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,59 | 2 | 100 | 0,37 | 0,59 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,95 | 3 | 150 | 0,54 | 0,97 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,24 | 4 | 200 | 0,67 | 1,27 |
| 5 | 250 | 0,77 | 1,32 | 5 | 250 | 0,77 | 1,40 |
| 6 | 300 | 0,86 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,48 |

Продолжение таблицы Б1

| Var 7 | Суглинок=0,921 | Var 8 | Супесь=0,818 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,22 | 1 | 50 | 0,19 | 0,24 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,54 | 2 | 100 | 0,37 | 0,56 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,93 | 3 | 150 | 0,55 | 0,90 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,18 | 4 | 200 | 0,67 | 1,21 |
| 5 | 250 | 0,78 | 1,36 | 5 | 250 | 0,77 | 1,34 |
| 6 | 300 | 0,86 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,43 |
| Var 7 | Суглинок= 0,920 | Var 8 | Супесь= 0,808 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,22 | 1 | 50 | 0,19 | 0,24 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,54 | 2 | 100 | 0,37 | 0,56 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,93 | 3 | 150 | 0,55 | 0,90 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,18 | 4 | 200 | 0,67 | 1,21 |
| 5 | 250 | 0,78 | 1,36 | 5 | 250 | 0,77 | 1,34 |
| 6 | 300 | 0,86 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,43 |
| Var 9 | Суглинок= 0,837 | Var 10 | Суглинок =0,929 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,18 | 1 | 50 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,58 | 2 | 100 | 0,37 | 0,63 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,91 | 3 | 150 | 0,54 | 0,98 |
| 4 | 200 | 0,66 | 1,24 | 4 | 200 | 0,67 | 1,35 |
| 5 | 250 | 0,75 | 1,32 | 5 | 250 | 0,77 | 1,62 |
| 6 | 300 | 0,83 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,83 |

Продолжение таблицы Б1

| Var 9 | Суглинок=0,837 | Var 10 | Суглинок= 0,939 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,18 | 1 | 50 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,58 | 2 | 100 | 0,37 | 0,63 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,91 | 3 | 150 | 0,54 | 0,98 |
| 4 | 200 | 0,66 | 1,24 | 4 | 200 | 0,67 | 1,35 |
| 5 | 250 | 0,75 | 1,32 | 5 | 250 | 0,77 | 1,62 |
| 6 | 300 | 0,83 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,83 |
| Var 9 | Суглинок=0,857 | Var 10 | Суглинок=0,929 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,18 | 1 | 50 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 100 | 0,37 | 0,58 | 2 | 100 | 0,37 | 0,63 |
| 3 | 150 | 0,54 | 0,91 | 3 | 150 | 0,54 | 0,98 |
| 4 | 200 | 0,66 | 1,24 | 4 | 200 | 0,67 | 1,35 |
| 5 | 250 | 0,75 | 1,32 | 5 | 250 | 0,77 | 1,62 |
| 6 | 300 | 0,83 | 1,43 | 6 | 300 | 0,86 | 1,83 |
| Var 11 | Суглинок= 0,855 | Var 12 | Глина=0,956 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,19 | 0,22 | 1 | 50 | 0,19 | 0,22 |
| 2 | 100 | 0,39 | 0,60 | 2 | 100 | 0,37 | 0,60 |
| 3 | 150 | 0,56 | 0,90 | 3 | 150 | 0,54 | 0,90 |
| 4 | 200 | 0,67 | 1,10 | 4 | 200 | 0,67 | 1,10 |
| 5 | 250 | 0,77 | 1,22 | 5 | 250 | 0,77 | 1,22 |
| 6 | 300 | 0,86 | 1,33 | 6 | 300 | 0,86 | 1,33 |

Продолжение таблицы Б1

| Var 13 | Глина=1,054 | Var 14 | Супесь =0,748 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,18 | 0,22 | 1 | 50 | 0,23 | 0,27 |
| 2 | 100 | 0,33 | 0,60 | 2 | 100 | 0,43 | 0,64 |
| 3 | 150 | 0,49 | 0,90 | 3 | 150 | 0,55 | 1,02 |
| 4 | 200 | 0,61 | 1,15 | 4 | 200 | 0,72 | 1,28 |
| 5 | 250 | 0,73 | 1,27 | 5 | 250 | 0,85 | 1,56 |
| 6 | 300 | 0,82 | 1,36 | 6 | 300 | 0,95 | 1,67 |
| Var 15 | Глина=0,938 | Var 16 | Суглинок= 0,779 |
| Номер Ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,23 | 0,30 | 1 | 50 | 0,23 | 0,30 |
| 2 | 100 | 0,40 | 0,66 | 2 | 100 | 0,42 | 0,64 |
| 3 | 150 | 0,58 | 0,97 | 3 | 150 | 0,58 | 0,93 |
| 4 | 200 | 0,70 | 1,31 | 4 | 200 | 0,71 | 1,19 |
| 5 | 250 | 0,80 | 1,43 | 5 | 250 | 0,8 | 1,37 |
| 6 | 300 | 0,88 | 1,58 | 6 | 300 | 0,9 | 1,48 |
| Var 17 | Супесь= 0,758 | Var 18 | Суглинок= 0,856 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,24 | 0,25 | 1 | 50 | 0,20 | 0,27 |
| 2 | 100 | 0,42 | 0,63 | 2 | 100 | 0,38 | 0,67 |
| 3 | 150 | 0,59 | 0,99 | 3 | 150 | 0,55 | 1,05 |
| 4 | 200 | 0,72 | 1,28 | 4 | 200 | 0,68 | 1,35 |
| 5 | 250 | 0,82 | 1,36 | 5 | 250 | 0,78 | 1,48 |
| 6 | 300 | 0,91 | 1,47 | 6 | 300 | 0,87 | 1,56 |

Продолжение таблицы Б1

| Var 17 | Супесь=0,748 | Var 18 | Суглинок=0,863 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,24 | 0,25 | 1 | 50 | 0,20 | 0,27 |
| 2 | 100 | 0,42 | 0,63 | 2 | 100 | 0,38 | 0,67 |
| 3 | 150 | 0,59 | 0,99 | 3 | 150 | 0,55 | 1,05 |
| 4 | 200 | 0,72 | 1,28 | 4 | 200 | 0,68 | 1,35 |
| 5 | 250 | 0,82 | 1,36 | 5 | 250 | 0,78 | 1,48 |
| 6 | 300 | 0,91 | 1,47 | 6 | 300 | 0,87 | 1,56 |
| Var 19 | Глина= 0,959 | Var 20 | Супесь= 0,806 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,29 | 0,35 | 1 | 50 | 0,24 | 0,27 |
| 2 | 100 | 0,47 | 0,67 | 2 | 100 | 0,42 | 0,59 |
| 3 | 150 | 0,64 | 1,06 | 3 | 150 | 0,60 | 0,93 |
| 4 | 200 | 0,77 | 1,31 | 4 | 200 | 0,72 | 1,24 |
| 5 | 250 | 0,88 | 1,49 | 5 | 250 | 0,82 | 1,37 |
| 6 | 300 | 0,96 | 1,56 | 6 | 300 | 0,91 | 1,46 |
| Var 21 | Глина= 1,066 | Var 22 | Суглинок= 0,882 |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,31 | 0,33 | 1 | 50 | 0,36 | 0,41 |
| 2 | 100 | 0,49 | 0,73 | 2 | 100 | 0,54 | 0,84 |
| 3 | 150 | 0,66 | 1,06 | 3 | 150 | 0,71 | 1,19 |
| 4 | 200 | 0,78 | 1,39 | 4 | 200 | 0,84 | 1,56 |
| 5 | 250 | 0,87 | 1,47 | 5 | 250 | 0,94 | 1,83 |
| 6 | 300 | 0,95 | 1,58 | 6 | 300 | 1,03 | 2,04 |

Продолжение таблицы Б1

| Var 23 | Супесь= 0,760 | Var 24 | Суглинок=0,856 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени давления | кПа | мм | мм | Номер ступени давления | кПа | мм | мм |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 50 | 0,28 | 0,33 | 1 | 50 | 0,28 | 0,35 |
| 2 | 100 | 0,48 | 0,71 | 2 | 100 | 0,46 | 0,73 |
| 3 | 150 | 0,65 | 1,01 | 3 | 150 | 0,63 | 1,03 |
| 4 | 200 | 0,76 | 1,21 | 4 | 200 | 0,76 | 1,23 |
| 5 | 250 | 0,86 | 1,33 | 5 | 250 | 0,86 | 1,35 |
| 6 | 300 | 0,95 | 1,44 | 6 | 300 | 0,95 | 1,46 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В1 –  Данные к расчету набухания и усадки грунтов.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,45 | 0,058 | 0 | 0 | -1,40 | 0,20 |
| 25 | 0,10 | -0,64 | 0,030 | 25 | 0,11 | -0,59 | 0,30 |
| 50 | 0,19 | -0,28 | 0,019 | 50 | 0,20 | -0,23 | 0,36 |
| 75 | 0,26 | -0,08 | 0,014 | 75 | 0,27 | -0,03 | 0,44 |
| 100 | 0,37 | 0,21 | 0,006 | 100 | 0,38 | 0,26 | 0,54 |
| 150 | 0,54 | 0,46 | 0,003 | 150 | 0,55 | 0,51 | 0,65 |
| 200 | 0,67 | 0,62 | 0,002 | 200 | 0,68 | 0,67 | 0,72 |
| 250 | 0,77 | 0,79 | -0,001 | 250 | 0,78 | 0,84 | 0,79 |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,35 | 0,17 | 0 | 0 | -1,50 | 0,14 |
| 25 | 0,12 | -0,54 | 0,27 | 25 | 0,13 | -0,69 | 0,24 |
| 50 | 0,21 | -0,18 | 0,33 | 50 | 0,22 | -0,33 | 0,30 |
| 75 | 0,28 | 0,02 | 0,41 | 75 | 0,29 | -0,13 | 0,38 |
| 100 | 0,39 | 0,31 | 0,51 | 100 | 0,40 | 0,16 | 0,48 |
| 150 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 150 | 0,57 | 0,41 | 0,59 |
| 200 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 200 | 0,70 | 0,57 | 0,66 |
| 250 | 0,79 | 0,89 | 0,76 | 250 | 0,80 | 0,74 | 0,73 |
| 300 | 0,88 | 1,01 | 0,82 | 300 | 0,89 | 0,92 | 0,79 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,55 | 0,11 | 0 | 0 | -1,80 | 0,08 |
| 25 | 0,14 | -0,74 | 0,21 | 25 | 0,15 | -0,99 | 0,18 |
| 50 | 0,23 | -0,38 | 0,27 | 50 | 0,24 | -0,63 | 0,24 |
| 75 | 0,30 | -0,18 | 0,35 | 75 | 0,31 | -0,43 | 0,32 |
| 100 | 0,41 | 0,11 | 0,45 | 100 | 0,42 | -0,14 | 0,42 |
| 150 | 0,58 | 0,36 | 0,56 | 150 | 0,59 | 0,11 | 0,53 |
| 200 | 0,71 | 0,62 | 0,63 | 200 | 0,72 | 0,57 | 0,60 |
| 250 | 0,81 | 0,89 | 0,70 | 250 | 0,82 | 0,84 | 0,67 |
| Продолжение таблицы В1 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,85 | 0,05 | 0 | 0 | -2,00 | 0,02 |
| 25 | 0,16 | -1,04 | 0,15 | 25 | 0,17 | -1,19 | 0,12 |
| 50 | 0,25 | -0,68 | 0,21 | 50 | 0,26 | -0,83 | 0,18 |
| 75 | 0,32 | -0,48 | 0,29 | 75 | 0,33 | -0,63 | 0,26 |
| 100 | 0,43 | -0,19 | 0,39 | 100 | 0,44 | -0,34 | 0,36 |
| 150 | 0,60 | 0,06 | 0,50 | 150 | 0,61 | -0,09 | 0,47 |
| 200 | 0,73 | 0,42 | 0,57 | 200 | 0,74 | 0,07 | 0,54 |
| 250 | 0,83 | 0,89 | 0,64 | 250 | 0,84 | 0,44 | 0,61 |
| 300 | 0,92 | 1,11 | 0,70 | 300 | 0,93 | 1,06 | 0,67 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,95 | -0,01 | 0 | 0 | -1,90 | 0,04 |
| 25 | 0,18 | -1,14 | 0,09 | 25 | 0,19 | -1,09 | 0,06 |
| 50 | 0,27 | -0,78 | 0,15 | 50 | 0,28 | -0,73 | 0,12 |
| 75 | 0,34 | -0,58 | 0,23 | 75 | 0,35 | -0,53 | 0,20 |
| 100 | 0,45 | -0,29 | 0,33 | 100 | 0,46 | -0,24 | 0,30 |
| 150 | 0,62 | -0,04 | 0,44 | 150 | 0,63 | 0,01 | 0,41 |
| 200 | 0,75 | 0,32 | 0,51 | 200 | 0,76 | 0,47 | 0,48 |
| 250 | 0,85 | 0,89 | 0,58 | 250 | 0,86 | 0,94 | 0,55 |
| Вариант 11 | Вариант 12 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,85 | 0,01 | 0 | 0 | -1,80 | 0,06 |
| 25 | 0,20 | -1,04 | 0,03 | 25 | 0,21 | -0,99 | 0,08 |
| 50 | 0,29 | -0,68 | 0,09 | 50 | 0,30 | -0,63 | 0,14 |
| 75 | 0,36 | -0,48 | 0,17 | 75 | 0,37 | -0,43 | 0,22 |
| 100 | 0,47 | -0,19 | 0,27 | 100 | 0,48 | -0,14 | 0,32 |
| 150 | 0,64 | 0,06 | 0,38 | 150 | 0,65 | 0,11 | 0,43 |
| 200 | 0,77 | 0,22 | 0,45 | 200 | 0,78 | 0,47 | 0,50 |
| 250 | 0,87 | 0,59 | 0,52 | 250 | 0,88 | 0,74 | 0,57 |
| 300 | 0,96 | 1,01 | 0,58 | 300 | 0,97 | 0,99 | 0,63 |

Продолжение таблицы В1

| Вариант 13 | Вариант 14 |
| --- | --- |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,75 | 0,03 | 0 | 0 | -2,10 | 0,06 |
| 25 | 0,22 | -0,94 | 0,05 | 25 | 0,23 | -1,29 | 0,08 |
| 50 | 0,31 | -0,58 | 0,11 | 50 | 0,32 | -0,93 | 0,14 |
| 75 | 0,38 | -0,38 | 0,19 | 75 | 0,39 | -0,73 | 0,22 |
| 100 | 0,49 | -0,09 | 0,29 | 100 | 0,50 | -0,44 | 0,32 |
| 150 | 0,66 | 0,16 | 0,40 | 150 | 0,67 | -0,19 | 0,43 |
| 200 | 0,79 | 0,32 | 0,47 | 200 | 0,80 | -0,03 | 0,50 |
| 250 | 0,89 | 0,69 | 0,54 | 250 | 0,90 | 0,44 | 0,57 |
| 300 | 0,98 | 1,02 | 0,60 | 300 | 0,99 | 1,06 | 0,63 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,37 | 0 | 0 | 0 | -1,25 | 0 |
| 25 | 0,24 | -0,55 | 0,24 | 25 | 0,24 | -0,44 | 0,24 |
| 50 | 0,33 | -0,18 | 0,33 | 50 | 0,33 | -0,18 | 0,33 |
| 75 | 0,40 | 0,02 | 0,40 | 75 | 0,40 | 0,02 | 0,40 |
| 100 | 0,51 | 0,31 | 0,51 | 100 | 0,51 | 0,31 | 0,51 |
| 150 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 150 | 0,68 | 0,59 | 0,68 |
| 200 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 200 | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
| 250 | 0,91 | 0,99 | 0,91 | 250 | 0,91 | 0,97 | 0,91 |
| Вариант 17 | Вариант 18 |  |  |  | 1,01 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,95 | 0,10 | 0 | 0 | -1,85 | 0,08 |
| 25 | 0,26 | -1,14 | 0,12 | 25 | 0,27 | -1,04 | 0,10 |
| 50 | 0,35 | -0,78 | 0,18 | 50 | 0,36 | -0,70 | 0,16 |
| 75 | 0,42 | -0,58 | 0,26 | 75 | 0,43 | -0,50 | 0,24 |
| 100 | 0,53 | -0,29 | 0,36 | 100 | 0,54 | -0,21 | 0,34 |
| 150 | 0,70 | -0,04 | 0,47 | 150 | 0,71 | 0,04 | 0,45 |
| 200 | 0,83 | 0,12 | 0,54 | 200 | 0,84 | 0,30 | 0,52 |
| 250 | 0,93 | 0,79 | 0,61 | 250 | 0,94 | 0,77 | 0,59 |
| 300 | 1,02 | 1,21 | 0,67 | 300 | 1,03 | 1,29 | 0,65 |

Продолжение таблицы В1

| Вариант 19 | Вариант 20 |
| --- | --- |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,80 | 0,11 | 0 | 0 | -1,75 | 0,18 |
| 25 | 0,28 | -0,99 | 0,13 | 25 | 0,29 | -0,94 | 0,20 |
| 50 | 0,37 | -0,65 | 0,19 | 50 | 0,38 | -0,60 | 0,26 |
| 75 | 0,44 | -0,46 | 0,27 | 75 | 0,45 | -0,41 | 0,34 |
| 100 | 0,55 | -0,17 | 0,37 | 100 | 0,56 | -0,12 | 0,44 |
| 150 | 0,72 | 0,08 | 0,48 | 150 | 0,73 | 0,13 | 0,55 |
| 200 | 0,85 | 0,44 | 0,55 | 200 | 0,86 | 0,39 | 0,62 |
| 250 | 0,95 | 0,81 | 0,62 | 250 | 0,96 | 0,76 | 0,69 |
| 300 | 1,04 | 1,23 | 0,68 | 300 | 1,05 | 1,18 | 0,75 |
| Вариант 21 | Вариант 22 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,70 | 0,05 | 0 | 0 | -1,65 | 0,02 |
| 25 | 0,30 | -0,89 | 0,07 | 25 | 0,31 | -0,84 | 0,04 |
| 50 | 0,39 | -0,55 | 0,13 | 50 | 0,40 | -0,50 | 0,10 |
| 75 | 0,46 | -0,36 | 0,21 | 75 | 0,47 | -0,31 | 0,18 |
| 100 | 0,57 | -0,07 | 0,31 | 100 | 0,58 | -0,02 | 0,28 |
| 150 | 0,74 | 0,18 | 0,42 | 150 | 0,75 | 0,23 | 0,39 |
| 200 | 0,87 | 0,54 | 0,49 | 200 | 0,88 | 0,59 | 0,46 |
| 250 | 0,97 | 1,01 | 0,56 | 250 | 0,98 | 1,06 | 0,53 |
| Вариант 23 | Вариант 24 |
| кПа | мм | мм | мм | кПа | мм | мм | мм |
| 0 | 0 | -1,90 | 0,11 | 0 | 0 | -2,25 | 0,08 |
| 25 | 0,32 | -1,09 | 0,13 | 25 | 0,33 | -1,44 | 0,10 |
| 50 | 0,41 | -0,75 | 0,19 | 50 | 0,42 | -1,10 | 0,16 |
| 75 | 0,48 | -0,56 | 0,27 | 75 | 0,49 | -0,91 | 0,24 |
| 100 | 0,59 | -0,27 | 0,37 | 100 | 0,60 | -0,62 | 0,34 |
| 150 | 0,76 | -0,02 | 0,48 | 150 | 0,77 | -0,37 | 0,45 |
| 200 | 0,89 | 0,14 | 0,55 | 200 | 0,90 | 0,21 | 0,52 |
| 250 | 0,99 | 0,71 | 0,62 | 250 | 1,00 | 0,64 | 0,59 |
| 300 | 1,08 | 1,13 | 0,68 | 300 | 1,09 | 1,09 | 0,65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Данные к гидрогеологическим расчетам

Таблица Г1 – Данные к расчетам подъема воды

| Номер варианта | м | м | м | м | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,6 | 10,0 | 45 | 40 | 2,5 |
| 2 | 6,0 | 9,0 | 50 | 38 | 3,0 |
| 3 | 7,0 | 11,0 | 53 | 40 | 3,2 |
| 4 | 7,4 | 9,9 | 57 | 52 | 3,1 |
| 5 | 7,7 | 10,7 | 55 | 45 | 3,0 |
| 6 | 7,3 | 10,6 | 60 | 49 | 2,9 |
| 7 | 6,9 | 13,2 | 61 | 43 | 2,8 |
| 8 | 8,4 | 15,7 | 67 | 51 | 2,7 |
| 9 | 7,8 | 9,4 | 57 | 47 | 2,6 |
| 10 | 7,5 | 10,2 | 53 | 46 | 2,5 |
| 11 | 6,9 | 11,4 | 49 | 40 | 2,4 |
| 12 | 8,3 | 12,7 | 56 | 50 | 2,3 |
| 13 | 8,0 | 12,5 | 52 | 48 | 2,4 |
| 14 | 5,8 | 13,6 | 48 | 40 | 2,5 |
| 15 | 8,1 | 15,2 | 58 | 52 | 2,6 |
| 16 | 5,9 | 11,5 | 53 | 47 | 2,7 |
| 17 | 6,2 | 12,8 | 65 | 50 | 2,8 |
| 18 | 6,1 | 11,8 | 66 | 50 | 2,9 |
| 19 | 7,6 | 13,2 | 56 | 47 | 3,0 |
| 20 | 8,0 | 10,4 | 55 | 49 | 3,1 |
| 21 | 6,7 | 11,8 | 58 | 52 | 3,2 |
| 22 | 9,3 | 12,4 | 52 | 47 | 3,3 |
| 23 | 8,8 | 14,5 | 63 | 51 | 3,4 |
| 24 | 6,8 | 15,3 | 65 | 53 | 3,5 |

Таблица Г.2 – Данные к расчету водопритока в дренаж

| Номер варианта | м | м | м | м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,0 | 40,0 | 4,40 | 1,56 |
| 2 | 38,0 | 39,2 | 4,38 | 1,40 |
| 3 | 40,0 | 41,2 | 4,40 | 2,74 |
| 4 | 52,0 | 53,2 | 4,39 | 2,35 |
| 5 | 45,0 | 46,2 | 4,38 | 2,59 |
| 6 | 49,0 | 50,3 | 4,36 | 2,26 |
| 7 | 43,0 | 44,3 | 4,35 | 2,47 |
| 8 | 51,0 | 52,3 | 4,34 | 2,13 |
| 9 | 47,0 | 48,3 | 4,33 | 2,20 |
| 10 | 46,0 | 47,3 | 4,31 | 1,95 |
| 11 | 40,0 | 41,3 | 4,30 | 1,87 |
| 12 | 50,0 | 51,4 | 4,29 | 1,65 |
| 13 | 48,0 | 49,4 | 4,30 | 1,44 |
| 14 | 40,0 | 41,4 | 4,31 | 1,32 |
| 15 | 52,0 | 53,4 | 4,33 | 1,05 |
| 16 | 47,0 | 48,4 | 4,34 | 1,32 |
| 17 | 50,0 | 51,4 | 4,35 | 1,78 |
| 18 | 50,0 | 51,4 | 4,36 | 1,95 |
| 19 | 47,0 | 48,6 | 4,38 | 2.86 |
| 20 | 49,0 | 50,5 | 4,39 | 0,95 |
| 21 | 52,0 | 53,5 | 4,40 | 0,90 |
| 22 | 47,0 | 48,5 | 4,41 | 0,88 |
| 23 | 51,0 | 52,5 | 4,43 | 0,86 |
| 24 | 53,0 | 54,5 | 4,44 | 0,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д – Данные к расчету устойчивости основания здания

| Номер варианта | м | м | кПа | м | м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 4,0 | 210 | 10,5 | 15 | 1,4 |
| 2 | 12 | 3,9 | 220 | 11,4 | 16 | 1,5 |
| 3 | 12 | 3,8 | 230 | 12,3 | 17 | 1,6 |
| 4 | 12 | 3,7 | 240 | 13,1 | 18 | 1,7 |
| 5 | 12 | 3,6 | 250 | 14,5 | 19 | 1,8 |
| 6 | 15 | 3,5 | 240 | 14,6 | 20 | 1,9 |
| 7 | 15 | 3,4 | 230 | 15,3 | 21 | 2,0 |
| 8 | 15 | 3,3 | 220 | 16,2 | 22 | 2,1 |
| 9 | 15 | 3,2 | 210 | 17,0 | 23 | 2,2 |
| 10 | 15 | 3,1 | 200 | 17,5 | 24 | 2,3 |
| 11 | 18 | 3,0 | 220 | 18,0 | 25 | 2,4 |
| 12 | 18 | 2,9 | 240 | 19,0 | 26 | 2,3 |
| 13 | 18 | 2,8 | 260 | 19,5 | 25 | 2,2 |
| 14 | 18 | 2,7 | 280 | 20,0 | 24 | 2,1 |
| 15 | 18 | 2,6 | 300 | 20,3 | 23 | 2,0 |
| 16 | 20 | 2,5 | 290 | 20,7 | 22 | 2,1 |
| 17 | 20 | 2,4 | 270 | 21,6 | 21 | 2,2 |
| 18 | 20 | 2,3 | 250 | 22,3 | 20 | 2,3 |
| 19 | 20 | 2,2 | 230 | 23,5 | 21 | 2,4 |
| 20 | 20 | 2,3 | 210 | 24,7 | 22 | 2,5 |
| 21 | 22 | 2,4 | 220 | 23,0 | 23 | 2,6 |
| 22 | 22 | 2,5 | 230 | 22,9 | 24 | 2,7 |
| 23 | 22 | 2,6 | 240 | 22,4 | 25 | 2,8 |
| 24 | 22 | 2,7 | 250 | 20,8 | 26 | 2,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример расчета устойчивости основания здания при следующих исходных данных:

Ширина здания  = 22,0 м

Глубина заложения подошвы фундамента = 9,2 м

Давление на подошве фундамента  = 250 кПа

Расстояние до бровки откоса  = 25,0 м

Высота откоса  = 36,8 м

Уклон откоса  = 1,3

Объемный вес грунта  = 18,7 кН/м3

Удельное сцепление грунта  = 105 кПа

Угол внутреннего трения грунта  = 14о

Рисунок Е1 – Определение наиболее вероятной поверхности

скольжения из условия минимального значения

коэффициента устойчивости

Рисунок Е2 – Определение параметров расчета коэффициента

устойчивости для поверхности скольжения

с центром скольжения в точке О1

Рисунок Е3 – Определение параметров расчета коэффициента

устойчивости для поверхности скольжения

с центром скольжения в точке О2

Рисунок Е4 – Определение параметров расчета коэффициента

устойчивости для поверхности скольжения

с центром скольжения в точке О3

Рисунок Е5 – Определение параметров расчета коэффициента

устойчивости для поверхности скольжения

с центром скольжения в точке О4

Рисунок Е6 – Определение параметров расчета коэффициента

устойчивости для поверхности скольжения

с центром скольжения в точке О5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………....3

1 Определение механических характеристик основания

фундаментов реконструируемых зданий…………………………..…..4

2 Определение характеристик просадочности

и деформируемости основания фундаментов……………………….....5

2.1 Определение характеристик просадочности…………………....…6

2.2 Определение характеристик деформируемости………………......7

3 Определение характеристик набухания и усадки грунта………......... 9

4 Прогноз подтопления здания грунтовыми водами...............................11

5 Расчет притока воды в дренаж………………………………………....13

6 Расчет фильтрационных сил в береговом откосе….............................15

7 Расчет устойчивости основания здания………………………....…....17

7.1 Исходные данные для расчета……………………………….…….17

7.2 Подготовка расчетной схемы…………………………………….. 18

7.3 Расчет частных значений коэффициента устойчивости….……..20

7.4 Определение минимального значения коэффициента

устойчивости….…………………………..........................................21

Список литературы……………………………………………….……….23

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Физико-механические характеристики

песчаных грунтов   …………………………………………………….24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Данные к расчету характеристик сжимаемости

и деформируемости просадочных грунтов   ………………………..26

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Данные к расчету характеристик

набухания и усадки грунтов…………… …………………………….......32

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Данные к гидрогеологическим расчетам ………....36

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Данные к расчетам устойчивости откоса………....38

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Пример расчета устойчивости основания здания ..39

Учебное издание

Ляшенко Павел Алексеевич

Денисенко Виктор Викторович

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ДЛЯ УСЛОВИЙ  РЕКОНСТРУКЦИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

Практикум

В авторской редакции

Компьютерная верстка – С. Е. Эпов

Дизайн обложки – С. Е. Эпов

Подписано в печать                   Формат 60 ( 84 1/16.

Усл. печ. л. – 2,6.  Уч.-изд. л. – 2,0.

Тираж 150 экз. Заказ №

Редакционный отдел и типография Кубанского

государственного аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13